Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

Генеральный план Муниципального образования «Новокусковское сельское поселение» Асиновского района Томской области.

Часть II

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»

Воронеж 2013г.

ЧАСТЬ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОКУСКОВСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий проект разработан авторским коллективом ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

| Директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» | _______________________________ | Прилепин В.А. |
| --- | --- | --- |
| Начальника отдела проектирования | _______________________________ | Поздоровкина Н.В. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Демянчук А.С. |
| Специалист отдела проектирования | _______________________________ | Давыденко В.К. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование, масштаб |
| --- | --- |
| 1.Текстовые материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
| ЧАСТЬ 1: | Положения о территориальном планировании проекта генерального плана Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области Том I |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
| ЧАСТЬ 2: | Материалы по обоснованию проекта генерального плана Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области Том II |
| 2.Графические материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть |
| 1 (I) | Сводная карта (основной чертеж) генерального плана Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| 2 (I) | Карта функциональных зон Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| 3 (I) | Карта границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| 4 (I) | Карта генерального плана села Ново-Кусково, деревни Старо-Кусково Новокусковского сельского поселения Асиновского муниципального района Томской области |
| 5 (I) | Карта генерального плана села Казанка Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| 6 (I) | Карта генерального плана деревни Митрофановка Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| 7 (I) | Карта генерального плана села Филимоновка Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
| 1(II) | Карта существующих границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| 2(II) | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| 3(II) | Карта территорий объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| 4(II) | Карта зон с особыми условиями использования территории Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| 5(II) | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| 6(II) | Карта развития объектов инженерной инфраструктуры Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области |
| 7(II) | Карта развития объектов транспортной инфраструктуры и пешеходной доступности объектов социального обслуживания территории Новокусковского сельского поселения Асиновского о района Томской области |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	12

1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.	12

Новокусковское сельское поселения расположено в центральной части Асиновского района.	13

1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения	15

1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории сельского поселения	16

1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения	21

1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал	21

1.4.2. Водные ресурсы	24

1.4.3. Почвенные ресурсы	27

1.4.4. Лесосырьевые ресурсы	27

1.4.5. Охотничье-промысловые ресурсы.	28

1.4.6. Ресурсы дикорастущих растений.	29

1.4.7. Система особо охраняемых природных территорий	29

1.4.8. Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории	29

1.5. Население и демография сельского поселения	29

1.6. Экономическая база	33

1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель	39

1.7.1. Земли сельскохозяйственного назначения	40

1.7.2. Земли населенных пунктов	40

1.7.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	41

1.7.4. Земли особо охраняемых территорий	41

1.7.5.Земли лесного фонда	42

1.7.6.Земли водного фонда	43

1.7.7. Земли запаса	43

1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование	44

1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов	44

1.8.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории	47

1.9. Объекты капитального строительства местного значения	53

1.9.1. Инженерная инфраструктура	53

1.9.2. Транспортная инфраструктура	60

1.9.3. Объекты жилищного строительства	63

1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения	64

1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения	74

1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения	76

1.9.7. Информация об объектах капитального строительства регионального значения.	76

1.10.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	80

1.10.1. Классификация чрезвычайных ситуаций	80

1.10.2. Чрезвычайные ситуации природного  характера	81

Затороопасные  участки рек (на территории Томской области)	81

1.10.3.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	82

1.10.4 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации	94

1.11.	Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории	95

1.11.1.	Рекомендации для размещения объектов капитального строительства	96

1.11.2.	Противопожарные мероприятия на территории поселения	97

1.11.3.	Аварийно – спасательные работы	98

1.11.4. Инженерная подготовка территории	99

РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	103

2.1. Базовый прогноз численности населения муниципального образования «Новокусковское сельского поселения»	105

2.2. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование	106

2.2.1. Функциональное  зонирование	106

2.2.2. Градостроительное  зонирование	106

2.2.3. Архитектурно-планировочное освоение	108

2.3. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Новокусковского сельского поселения	110

2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Новокусковского сельского поселения	110

Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.	110

2.5. Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	114

2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	114

2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	121

2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	125

2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	126

2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	130

2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	133

2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений	135

2.6.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	138

2.7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ.	149

2.7.1. Рекомендации для размещения объектов капитального строительства	150

2.7.2. Противопожарные мероприятия на территории поселения	151

2.7.3. Аварийно – спасательные работы	152

2.7.4. Инженерная подготовка территории	152

2.7. Технико-экономические показатели	155

РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	157

3.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения	158

3.2. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения	159

3.4. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	159

3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры	159

3.4.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры	164

3.4.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры	166

3.4.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	168

3.4.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	170

3.4.6. Мероприятия по организации мест захоронения.	170

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды	171

3.4. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории.	173

## ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Новокусковского сельского поселения разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (№318-ФЗ от 30.12.2012), инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения,  выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития инженерно-транспортной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского совета  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Томской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Новокусковского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов с.Ново-Кусково, д.Старо-Кусково, с.Филимоновка, д.Митрофановка, с.Казанка с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет  грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Новокусковского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Новокусковского сельского поселения в  2012-2013 г г.:

- Картографические материалы Новокусковского сельского поселения, М 1:5000,  М 1:2500;

- Закон Томской области от 09.09.2004 г.  №- 193-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района»;

- Устав муниципального образования Новокусковского сельское поселение;

- Закон Томской области от 10.09. 2004  № 203 –ОЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского муниципального района.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Томской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№318-ФЗ от 30.12.2012);

- Закон Томской области от 09.09.2004 г.  №- 193-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района»;

- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области» № 304-ОЗ (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.11.2006г. №  3637);

- Закон Томской области «О правовом регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Томской области» от 12.05.2008 N 85-ОЗ, от 24.11.2009 N 254-ОЗ);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 19.07.2011);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 240-ФЗ от 27.07.2010);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 19.07.2011);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года).

Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»  и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва1994,Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Программа социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы и на период до 2012 года;

- Стратегия развития Томской области до 2020г.

- Постановление Администрации Томской области от 05.03.2011 № 60а  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 10.03.2011 № 65а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 201 1 – 2014 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 20.07.2011 № 221а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 201 1 – 2013 годы»;

- Постановление Администрации Томской области от 17.08.2011 № 247а «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

Целевые программы:

- Решение Думы Асиновского района №114 от 24.11.2006 - «Об утверждении муниципальной Программы  комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района Томской области на 2006-2010 г.г. (в редакции Решений Думы Асиновского района от 28.12.2010 № 33; 28.04.2012 № 150; 23.11.2012 № 204)

- Профилактика правонарушений и наркомании в Асиновском районе на 2010–2013 годы

- Развитие малого и среднего предпринимательства:

- Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2008-2010 годы» (в ред. Решений Думы Асиновского района от 19.09.2008 №308, от 29.05.2009 №386)

- О внесении изменений в Решение Думы Асиновского района от 19.12.2007 №224 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого предпринимательства в Асиновском районе на 2008-2010 годы»

- Муниципальная целевая программа «Развитие малого предпринимательства в Асиновском районе на 2008-2010 годы»

- Итоговый отчет о реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2008-2010 годы»

- Отчет о реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2008-2010 годы» за 2010 год

- Отчет о реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2008-2010 годы» за 2009 год

- Отчет о реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2008-2010 годы» за 2008 год

- О поддержке кадрового обеспечения организаций, находящихся в сельской местности на территории Асиновского района на 2009–2011 годы

- Поддержка специалистов в системе здравоохранения Асиновского района на 2009–2011 гг.

- Поддержка молодых специалистов в системе образования Асиновского района на 2009–2011 годы

- Об утверждении муниципальной целевой программы «Край мой — гордость моя» на 2008–20011 годы

- Демографическое развитие Асиновского района на 2008–2012 годы

- Развитие личных подсобных хозяйств граждан Асиновского района на 2009–2011 гг.

- Об утверждении муниципальной целевой программы «Одаренные дети» на 2009–2011 годы

- Программа социально-экономического развития Асиновского района на период 2008-2015 годы, в редакции Решением Думы Асиновского района от 28.04.2012 № 154;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2011-2014 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Асиновского района на 2011-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Асиновском районе на период 2011-2015 гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Асиновском районе на период 2009-2015 годы»;

- Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг»;

- Ведомственная целевая программа «Создание условий по предоставлению населению Асиновского района культурно-досуговых услуг»;

- Ведомственная целевая программа «Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Асиновского района Томской области на 2011-2013гг.»;

- Муниципальная целевая программа «Развитие личных подсобных хозяйств граждан Асиновского район на 2013-2016 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Демографическое развитие Асиновского района на 2008-2012 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Программа комплексного развития систем жизнеобеспечения Асиновского района Томской области на 2006-2013 годы».

- Ведомственная целевая программа

- «Поддержка молодых специалистов в системе образования                Асиновского района»на 2012-2014 годы

- Программа социально-экономического развития МО "Новокусковское сельское поселение" на 2013-2017гг.

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в разделах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части.

В составе Генерального плана Новокусковского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь Генерального плана Новокусковского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2023 год;

- расчетный срок Генерального плана Новокусковского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2033 год.

Проектные решения Генерального плана Новокусковского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

# РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 1.1. Экономико-географическое положение и факторы развития.

Географическое положение:

Муниципальное образование «Асиновский район» расположено в юго-восточной час-

ти Томской области. С северной стороны Асиновский район граничит с муниципальным образованием «Молчановский район», с восточной стороны – с муниципальным образованием

«Первомайский район», с юго-восточной стороны – с муниципальным образованием «Зырянский район», с южной и юго-западной сторон – с муниципальным образованием «Томский район», с западной стороны – с муниципальным образованием «Кривошеинский район».

Асиновский район является транспортным узлом юго-восточной группы районов.

Расстояние от Асино до Томска: 100 км.

Общая площадь территории района –  5943, 4 кв.км (1,9% от Томской области).

Численность постоянного населения района на 01.01.2012 – 35,7 тыс. чел. (3,5 % от Томской области). Плотность: 6 чел./км2. Урбанизация: 70%.

В состав муниципального образования «Асиновский район» в соответствии с Законом Томской области от 09.09.2004 № 193-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района» входят 1 городское и 6 сельских поселений, объединяющих 39 населенных пунктов.

Административный центр - город Асино.

## Новокусковское сельское поселения расположено в центральной части Асиновского района.

Новокусковское сельское поселение на юго-западе граничит с Асиновским городским поселением, протяженность границы составляет 18,5 км. На юге поселение граничит с Новокусковским сельским поселением, по межхозяйственной границе с землями СПК «Заря» и СПК «Успех», протяженность 36,9 км. На западе — с муниципальным образованием «Томский сельский район», протяженность границы составляет 19,6 км. На северо-западе, севере и северо-востокепоселение граничит с землями Новониколаевского сельского поселения, общая протяженность границы составляет 64,8 км. На востоке граница поселения проходит по середине реки Чулым и граничит с муниципальным образованием «Первомайский район», протяженность 30,6 км.

Сельское поселение обладает значительными запасами древесины (3-е место в районе, после Батуринского и Новониколаевского сельских поселений).                             В пойменной части р. Чулым разведаны запасы торфа. Около с. Казанка находится карьер, на котором ведутся разработки по добыче смеси песка с гравием (для отсыпки дорожного полотна) и смеси песка с суглинком (для строительных отделочных работ). В поселении имеются большие запасы глины около с. Ново-Кусково (вдоль р. Соколы), которая использовалась до 1957-1958 гг. в производстве кирпича.

По площади и природно-ресурсному потенциалу поселение занимает 3-е место в районе. В поселении расположены: школьный заказник (сосновый бор) около с. Ново-Кусково, 2 ботанических памятника природы близ с. Казанка (лиственничное урочище Челбак, эталонный участок болота в урочище Челбак), 1 памятник природы в окрестностях с. Филимоновка (Молочное озеро – эталонный участок озера).

Новокусковское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского туризма. На территории поселения сохранились археологические памятники, памятники времен Гражданской войны,  традиционная застройка рубежа 19-20 веков, строения первой земской больницы Причулымья (ныне культурно-туристический комплекс «Сибирская усадьба  Н.А.Лампсакова»), исторические места, связанные с жизнью и творчеством писателя Г.М.Маркова, библиотека им.Г.М.Маркова.

Структура земельного фонда

| Категория земель | Площадь, тыс. га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель района | 594,34 | 100,0 |
| в том числе: |
| площадь лесного фонда | 367,34 | 61,8 |
| площадь сельхозугодий | 200,42 | 33,7 |
| земли промышленности, транспорта, связи | 5,96 | 1,0 |
| земли водного фонда | 4,35 | 0,7 |
| земли населенных пунктов | 11,56 | 2,0 |
| земли запаса | 4,71 | 0,8 |

Социальная сфера

Образование.

В сельском поселении действуют следующие образовательные учреждения:

в сфере общего образования – 1 учреждений дошкольного образования, 1среднее общеобразовательное учреждение,1 учреждения дополнительного образования, 1 учреждение дошкольного образования;

| Наименова-ние населенного пункта | Учреждения дошкольного образования на 01.01.2012 | Учреждения общего образования на 01.01.2012 | Учреждения дополнительного образования на 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование учреждения | в них мест | Численность детей | Наименование учреждения | в них мест | Численность детей | Наименование учреждения | в них мест | Численность детей |
| с. Ново-Кусково | Структурное подразделение МБОУ-СОШ ГДО | 51 | 51 | МБОУ СОШ | 280 | 177 | МОУ-ДОД «Асиновская ДШИ» филиал |  | 50 |
| с. Казанка |  |  |  | МБОУ-НОШ | 80 | 26 |  |  |  |
| с. Филимо-новка |  |  |  | МБОУ-ООШ | 96 | 46 |  |  |  |
| Итого по поселению | 1 | 51 | 51 | 3 | 456 | 249 | 1 |  | 50 |

В 2013 году количество работников, занятых в системе образования сельского поселения, составило 68 человек.

Здравоохранение.

В сельском поселении медицинское обслуживание населения обеспечивает Филиал АЦРБ общая врачебная амбулатория, 2 фельдшерско-акушерских пункта.

| Наименование населенного пункта | Учреждения здравоохранения | Численность работающих |
| --- | --- | --- |
|  |  | врачей | сред. мед. персонал |
| с. Ново-Кусково | Общая врачебная амбулатория | 2 | 6 |
| с. Казанка | Фельдшерско-акушерский пункт | - | 1 |
| с. Филимоновка | Фельдшерско-акушерский пункт | - | 1 |

В 2013 году количество работников, занятых в системе здравоохранения  сельского поселения, составило 17 человек.

Культура.

На территории сельского  поселения функционирует  3 дома культуры, 3 библиотеки. Необходимо строительство нового дома культуры в с. Филимоновка.

Физкультура и спорт.

В настоящее время сферу физической культуры и спорта поселения составляют два стадиона в с. Ново-Кусково. Необходимо строительство детских игровых площадок.

.

Местоположение Новокусковского сельского поселения в структуре современного административно-территориального деления района

## 1.2. Административно-территориальное устройство сельского поселения

Граница Новокусковского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законом Томской области от 09.09.2004г. №193-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района».

Новокусковское сельское поселение состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с.Ново-Кусково, с.Казанка, с.Филимоновка. д.Старо-Кусково, д.Митрофановка.

Административным центром Новокусковского сельского поселения является с.Ново-Кусково.

Описание границ Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области

Новокусковское сельское поселение на юго-западе (от точки 2 до  точки 3) граничит с Асиновским городским поселением. Протяжённость границы составляет 18,5 км.
            На юге поселение (от точки 3 до точки 13) граничит с Новокусковским сельским поселением, по межхозяйственной границе с землями СПК "Заря" и СПК "Успех", протяжённость 36,9 км. 
            На западе поселение (от точки 13 до точки 14) граничит с муниципальным образованием "Томский сельский район".  Протяжённость границы составляет 19,6 км.
            На северо-западе, севере и северо-востоке поселение (от точки 14 до точки 15) граничит с землями Новониколаевского сельского поселения, общая протяженность границы составляет 64,8 км. От точки 14 граница проходит вдоль земель лесхоза "Асиновский", 1 км в восточном направлении, затем под прямым углом направляется к северу и далее в северо-западном направлении пересекает русло реки Сухоречка и вдоль урочища Большое Горелое доходит до истока ручья Сухая Речка, протяжённость 8,7 км.
            Затем граница меняет направление на запад до пересечения с рекой Малая Юкса, протяжённость 7,5 км, по суходолу вверх по течению вдоль речки (по левому берегу) до урочища Березовка - 3,4 км. Далее, граница в восточном направлении доходит до урочища Воробьёвка, протяжённость 5,5 км, от урочища направление границы меняется на северное и северо-восточное и доходит до урочища Тайбули. Общая протяжённость границы с землями лесхоза "Асиновский" составляет 38,9 км. От урочища Тайбули граница поселения совпадает с межхозяйственной границей земель ООО "Труд", протяжённость 2,1 км, далее на востоке граничит с землями колхоза "Таёжный" - 2,3 км, ООО "Каракольское" - 3,2 км, колхоза "Таёжный" - 7,4 км, ООО "Каракольское" - 7,2 км, земель запаса "Караколь" - 2,3 км  и  колхоза "Маяк" Первомайского района (Сергеевские луга) - 1,4 км.
             На востоке граница поселения (от точки 15 до точки 2) проходит по середине реки Чулым и граничит с муниципальным образованием "Первомайский район", протяженность 30,6 км.

## 1.3. Краткий историко-градостроительный анализ территории сельского поселения

Ново-Кусковская неолитическая стоянка известна с 1953 года. Впервые её посетил археолог Ураев Рафаил Амирович, он собрал здесь коллекцию керамических изделий и более трех десятков каменных орудий (наконечников стрел, скребков, ножей)

В 1954 году здесь произвел раскопки доктор исторических наук Владимир Иванович Матющенко, который установил, что материалы Новокусковской стоянки позволяют отнести её к верхнеобской неолитической культуре, дата которой определяется IV - концом III тысячелетия до нашей эры. Это самый восточный пункт расселения верхнеобских  неолитических племен.

В 1763 году на левом берегу Чулыма возникла деревня Семена Алексеева Кускова. В то время «домовитые крестьяне» выезжали на новые места, преимущественно на тракт или оживленный водный путь. Это была четвертая деревня на территории современного Асиновского района.

За первую треть 19 века значительно выросли  размеры деревни Кусковой. По переписи Томской губернии 1832 года в деревне насчитывалось 99 душ обоего пола.

Началом нового этапа в освоении  земель Сибири стала реформа графа П.Д.Киселева, где предполагалось переселение государственных крестьян из центральных малоземельных районов России. В течение 1852-53 гг. на отведенных участках крестьяне Успенской волости  Воронежской губернии в составе 72 семей (592 человека) основали новую деревню Кускову. Так появилась новопоселенческая деревня Ново-Кусково и деревня старожилов – Старо-Кусково.

В 1894 году была образована Ново-Кусковская волость, территорию которой можно примерно сравнить с территорией Асиновского района.

После Гражданской войны до 1933г. с.Ново-Кусково являлось административным центром Новокусковского района Западно-Сибирского края.  С 07.06.1933г. центр района перенесен в рабочий поселок Асино.

Первые выборы в Новокусковский сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный комитет состоялись в мае 1920 года. Первым председателем Новокусковского сельского Совета был избран Даниил Митрофанович Волков, которому в момент избрания было 26 лет, был он коренным уроженцем здешних мест.

С принятием Конституции СССР 1936 года сельский Совет переименован в Новокусковский сельский Совет депутатов трудящихся. К 1962 году Новокусковский сельский Совет был объединен с Казанским и Иванобогословским сельскими Советами с центром в с.Новокусково.

С принятием Конституции 1977 года сельский Совет был переименован в Новокусковский сельский Совет народных депутатов Асиновского района Томской области.

С 06.02.1992 года Новокусковский сельский Совет реорганизован в Администрацию территории Ново-Кусковского сельского Совета. В июне 1995 года в связи с упразднением Советов народных депутатов Администрация территории Ново-Кусковского сельского Совета реорганизована в Ново-Кусковскую сельскую администрацию.

С 01.01.2006г. образовано Новокусковское сельское поселение, в состав которого вошли 5 населенных пунктов: с.Ново-Кусково, с.Казанка, с.Филимоновка, д.Старо-Кусково, д.Митрофановка. Общая площадь сельского поселения составляет 122,8 тыс. га, общая численность населения составляет 2500 человека.

Девятого октября 2005г. состоялись выборы депутатов Совета Новокусковского сельского поселения. Избран депутатский корпус в составе 10 человек.

В период Гражданской войны 1918-1920гг. на территории  Ново-Кусковской волости происходили очень бурные события – на территории волости, находящейся под влиянием колчаковского правительства, большевиками создавались партизанские отряды из крестьян, боевые рабочие дружины для организации общесибирского восстания против колчаковской армии. В ответ на эти действия по заданию колчаковского руководства проводились боевые операции карательных экспедиционных отрядов. Результатом вооруженного противоборства стала гибель сочувствующих  партизанам и участвующих в партизанском движении крестьян и рабочих – жителей деревень Ново-Кусковской волости. Односельчанами в память о погибших в годы Гражданской войны на территории села установлен памятник.

В Великую Отечественную войну на фронт было призвано 219 жителей села Ново-Кусково, погибло 150 человек. Их имена на мемориальной плите у памятника павшим войнам в Великой Отечественной войне.

В начале 30-ых годов в селе Ново-Кусково была проведена коллективизация. На территории села было организовано три колхоза: «Челюскинец» (с.Ново-Кусково), «Комсомолец» (с.Ново-Кусково) и «Новая деревня» (д. Старо-Кусково). В июле 1950 г. эти колхозы были объединены в колхоз «Комсомолец», а в марте 1954 года к нему был присоединен колхоз «Память Ленина».

В 1964 году происходит укрупнение колхоза за счет присоединения к нему еще двух колхозов.

Первого декабря 1970 года был образован совхоз «Комсомолец».

Сейчас базовое предприятие – ООО «Аграрная Группа Молоко» - самое крупное сельскохозяйственное предприятие в Асиновском районе

ООО «Аграрная Группа Молоко» - это новая сельскохозяйственная техника, 12000 га пахотных земель (в том числе 8000 га под зерновыми культурами), современные технологии выращивания скота и продукции растениеводства, удои до 4562 кг, разведение племенного крупнорогатого скота (герефордов), реализация при содействии губернатора Томской области национального проекта – строительство в с.Ново-Кусково животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада. При содействии предприятия открыт социальный магазин «Тимуровец».

В Ново-Кусково начальная церковно-приходская школа открывалась в 1884 году.     Церковноприходская школа просуществовала до революции

с 1939 по 1963 год при Новокусковской школе был детский дом.

С образование колхозов встал вопрос об открытии детских яслей, но установить срок открытия яслей точно не удалось.

В 1987 году детский комбинат был построен и открыт. Но просуществовал он в этом здании всего 14 лет, потому что при строительстве неправильно был выбран проект здания с плоской кровлей. Крыша стала протекать, здание разрушиться. В период перестройки количество детей резко сократилось, и детский сад закрыли. Через несколько месяцев детский сад был вновь открыт в  бывшем здании школы.

В настоящее время на территории сельского поселения расположен Ново-Кусковский общеобразовательный округ, который включает в себя 2 МОУ-СОШ (с.Ново-Кусково и с.Филимоновка), 1 МОУ-ООШ (с.Казанка) и до недавнего времени единственный в районе сельский детский сад.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории

Новокусковского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |
| 1 | Новокусковская курганная группа | в 7 км к северу от с.Ново-Кусково |
| 2 | Новокусковское поселение I | в 0,4 км к западу от с.Ново-Кусково, вдоль дороги к б. д.Старокусково |
| 3 | Новокусковское селище (Новокусковское поселение III) | в восточной части с.Ново-Кусково |
| 4 | Новокусковское поселение II | в 5 км восточнее с.Ново-Кусково, вдоль дороги на с.Первомайское |
| 5 | Старокусковское селение (Старокусковское поселение II) | мыс материкового берега р.Чулым, напротив б. д.Старокусково |
| Памятники археологии и объекты, известные по архивным источникам |
| 6 | Стоянка Новокусковская I (неолитические стоянки I, III) | в 0,5 км к северо-востоку (по другим данным в 0,3 км к северу, в 0,8 км к северо-западу) от с.Ново-Кусково, в месте выхода р.Верхние Соколы в чулымскую пойму, на её правом берегу, в 0,3 км от левой террасы р.Чулыма, на двух всхолмлениях и залегающих в т.н. "Борике" или "Сосновом борике" в излучине речки |
| 7 | Стоянка Новокусковская II (неолитическая стоянки II) | на мысу левого материкового берега, образованного левым берегом р.Верхние Соколы в месте ее выхода в чулымскую пойму, около Новокусковской участковой |
| 8 | Поселение Старокусковское (стоянка у д.Старокусково) | возможно, находится в 1,5 км ниже с.Ново-Кусково по левому материковому берегу р.Чулыма выс. 8-10 м, омываемому на этом отрезке р.Верхние Соколы, в окрестностях б. д.Старокусково. А, может быть, и в 1 км к З. от этого места, где на лугах расположен т.н. "Борик" |
| Памятники истории и культуры |
| 9 | Братская могила партизан, сторонников Советской власти, оказавших помощь партизанам | с. Казанка |
| 10 | Братская могила партизан, погибших в 1919 году, и партизан, умерших при Советской власти | с. Ново-Кусково |

Границы территорий объектов культурного наследия поселения и их зоны охраны для объектов культурного наследия на данный момент в установленном порядке не утверждены.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 № 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Таким образом, в целях охраны объектов культурного наследия необходимо утвердить границы их территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы их использования, внеся в генеральный план поселения соответствующие дополнения.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 об утверждении «Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (пункт 13 Положения) «Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявший решение об установлении или изменении границы зоны с особыми условиями использования территорий (т.е. зон охраны объектов культурного наследия), представляет в орган кадастрового учета выписку из решения об установлении или изменении границ таких зон, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения, и документ, описывающий местоположение установленной границы зоны с особыми условиями использования территорий». Т.е. границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть закоординированы и внесены в государственный кадастр недвижимости. Это положение значительно усложняет подготовку проектов зон охраны, однако исключает все условности прохождения границ территорий, которые применялись ранее.

При подготовке документов территориального планирования поселения (разделов по охране объектов культурного наследия) следует учитывать установленные законодательством полномочия различных органов власти по охране и сохранению объектов культурного наследия.

Так, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения отнесено (п.13 ч.1 ст.14): «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения».

Часть 2 статьи 26.3. федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с последующими редакциями) устанавливает, что «к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации (…) относится решение вопросов: (…) п.15) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения».

Законодательство разделяет понятия «охраны» и «сохранения» объектов культурного наследия. Так, меры (мероприятия) по охране объектов культурного наследия - это полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления: мероприятия, направленные на выявление, изучение, учет, предотвращение разрушения и контроль за использованием и состоянием объектов культурного наследия.  К сохранению объектов культурного наследия относятся ремонтно-реставрационные работы: ремонт, реставрация, консервация, приспособление, воссоздание.

Таким образом,  принципиальными характеристиками для разграничения полномочий по охране и сохранению объектов культурного наследия являются вопросы собственности и категории значения памятников.

Изменившееся в последние годы законодательство об охране объектов историко-культурного наследия  определило новую систему объектов наследия, как по их видам («памятник», «ансамбль», «достопримечательное место», «историческое поселение», «историко-культурный заповедник»), так и по их значимости, добавив муниципальный уровень охраны.

Сегодня объекты культурного наследия поселения представлены видом «памятник». Однако ряд территорий обладают всеми признаками такого вида  объекта культурного наследия, как «достопримечательное место». Для поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. участки исторических дорог, место крепости, место усадьбы, место населенного пункта.

Государственная стратегия формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации (2007г.) отмечает необходимость создания следующих типов историко-культурных заповедников: этнографических; промышленных; на фрагментах исторических путей и дорог; на местах исторических сражений; археологических; усадебных; городских.

Согласно положениям Федерального закона от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)»

Для сельского поселения можно выделить «достопримечательные места» - территории и объекты, отражающие те или иные этапы и события истории, в т.ч. участки исторической планировки и застройки разных периодов, территории и объекты, связанные с событиями военной и гражданской истории, историческими личностями, как повлиявшими на территориальное и функциональное развитие, так и оставившие «память» места.

В качестве юридической формы сохранения и представления объектов наследия «достопримечательных мест» законодательство определяет «историко-культурный заповедник», как «выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания».

Федеральным законом от 25.06.2002 г. «73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 30, 31) предусмотрена норма, что земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы, которая проводиться до начала землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работах, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Вследствие чего необходимо обеспечение обязательного проведения историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.

Выводы:

Историко – градостроительный анализ развития поселения и его населенных пунктов показал следующее:

1) Градостроительные образования на территории поселения формировались вдоль рек и исторически сформировавшихся дорог.

2)Сельское поселение обладает историко-культурными ресурсами, что создает предпосылки для разработки современных целевых экономических программ развития территорий, основанных на природном ландшафте и культурном наследии.

3)Органам местного самоуправления поселения необходимо совместно с уполномоченными органами государственной власти Томской области провести исследования и выявить на их основе объекты историко-культурного наследия, в т.ч. памятники архитектуры в пределах территории поселения.

4) Проведение историка – культурной экспертизы.

5) Проведения мероприятий по выявлению и установлению границ объектов культурного наследия.

## 1.4. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

### 1.4.1. Климат и агроклиматический потенциал

Климат

Климат континентальный с длительной, умеренно холодной и умеренно влажной зимой, коротким, умеренно теплым и влажным летом, индекс континентальности равен 0,88. Среднегодовая температура воздуха составляет - 0,6°С, наиболее холодного месяца (января) - минус 19,1°С, наиболее теплого (июля) - + 18,3°С. Абсолютный максимум температуры воздуха +36°С, минимум -55°С. Годовая амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 91°С. Первые заморозки наблюдаются 15-22 ноября (в отдельные годы наблюдались заморозки в сентябре и даже августе). Переход среднесуточной температуры воздуха через 0˚С осуществляется в начале апреля и октября, число дней с температурой ниже  0˚С равно 179.

Устойчивое промерзание почвы начинается в конце октября, полное оттаивание почвы происходит в мае. Нормативная глубина сезонного промерзания почвы – 240 см. Высота снежного покрова достигает 70 см.

Весной начинается таяние снега и окончание устойчивых морозов. Для весны характерны возвраты холодов. В мае и начале июня могут наблюдаться заморозки.

Распределение осадков по сезонам года неравномерно. Среднегодовое количество осадков составляет 447 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года, причем 38-42% от всех осадков теплого периода приходится на июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 22-34% от общего их количества за год. Снежный покров наблюдается в среднем, с середины октября до середины апреля. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября. Снег удерживается в среднем 179 дней.

Особенностью ветрового режима района является преобладание юго-западных и северо-западных ветров. Скорость и направление ветра на территории района обусловлены общей рециркуляцией атмосферы и местными особенностями в распределении направления ветра. Наиболее часто повторяются ветры со скоростью 1-3 м/с, их повторяемость составляет 60.9%.

Среднегодовая повторяемость направлений ветра по румбам

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 11 | 12 | 8 | 7 | 24 | 20 | 12 | 6 |

Геологическое строение

В геологическом строении принимают участие отложения различного возраста и генезиса: от каменноугольных (отложения фундамента, выходящего на поверхность в бортах малых рек) до четвертичных (от склоновых отложений Томь-Яйского водораздела до современных отложений поймы р. Томи).

Краткая характеристика геолого-литологического строения

| Стратиграфии-ческие горизонты | Литологический состав | Глубина залегания кровли (а.о, м) | Мощн. отл., м | Площадь распростране-ния | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Каменно-угольные отложения, C |  |  |  |  |  |
| Нижний отдел C1 | Отложения палеозойского фундамента – элювий глинистых сланцев, песчаников, аргиллитов | от 0 (в руслах рек М.Киргизка, Басандайка, Ушайка) и глубже | более 100 | повсеместно | заключен водоносный горизонт, используемый для ХПВ города |
| Кора выветривания, K2-Pg | Кора выветривания глинистых сланцев -глины, суглинки | от 0 (в руслах рек М.Киргизка, Басандайка, Ушайка) и более | 0-20 (умень-шается к СВ) | повсеместно (в долинах рек размыта) |  |
| Меловые отложения, K3 | Аллювиально-озерные пески пылеватые | от 0 и глубже | 13-15 | СЗ часть (Черемош-ники) |  |
| Палеогеновая, Pg1 Эоценовые - Люлинворская свита Pg2ll Эоцен-олигоценовые - Юрковская свита Pg2,3 Олигоценовые -Новомихайловская - Лагерносадская свиты P3lg-P3nm | глины пески р/з аллювиально-озерные пески с гравием, галькой, глины |  | 0-9 28-48 10 - 20 | С, СЗ (Черемошни-ки) то же в пределах водораздела | заключен водоносный горизонт, используемый для ХПВ города |
| Неогеновая, -Кочковская свита N2kc | суглинки, глины, пески с гравием, галькой |  | 15-25 | в пределах водораздела |  |
| Четвертичная, Q Средне-верхнечетв. -тайгинская свита, laQ2tg - субаэральные отлож. склонов водоразделов - отложения II надп. террасы aQ3 - отложения I надп. террасы aQ3-4 - отложения высокой поймы и надпойменной террасы р. Томи | Суглинки, супеси с прослоями песков лессовидные суглинки суглинки, супеси, с гравием, галькой глины, суглинки, супеси глины, суглинки, супеси |  | 5-14 2-3 - 5 до 15 15-20 8-10 до 15-17 | в пределах водораздела, его склонов то же рр. Ушайка, М. Киргизка то же р.Томь |  |
| - отложения II надп. террасы aQ3 | суглинки, супеси, с гравием, галькой |  | до 15 |  |  |
| Современные - пойменные отложения аQ4 -техногенные грунты | песч.-гравийн., суглинки, торф, илы насыпной грунт (пески, суглинки), стр. мусор |  | 2-3 до 10-15 0-7 | рр. Томь, Ушайка, М. Киргизка локально |  |

Минерально-сырьевые ресурсы

В недрах разрабатываемой территории находятся, в основном, полезные ископаемые строительного направления, представленные следующими группами:

– глины кирпичные,

– строительные пески,

– гравийно-песчанный материал.

На территории имеются месторождения торфа с общим запасом 207,4 млн. т. (0,9% от общеобластных запасов). Разведанные запасы торфа составляют 53 946 тыс. тонн, или 6,1% от разведанных запасов по области в целом.

Отличительной чертой минерально-сырьевой базы муниципального образования "Новокусковское сельское поселение" является преобладание углеводородного сырья, над другими видами полезных ископаемых. Под минерально-сырьевыми ресурсами понимается совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах земли в результате геологоразведочных работ и доступных для промышленного использования.

Добыча полезных ископаемых на территории муниципального образования не ведется.

Разведанные запасы общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципального образования

| Вид сырья | Количество месторождений / в разработке | Балансовые запасы, тыс. м3 / % от областных |
| --- | --- | --- |
| Гравийно-песчанный материал | 6 / 3 | 56797 / 16,4 |
| Песок строительный | 4 / 4 | 32491 / 39 |
| Глины кирпичные | 3 / 1 | 6074 / 9,2 |

### 1.4.2. Водные ресурсы

Использование подземных вод

Для обеспечения населения питьевой водой используются подземные воды. Общее количество прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод по Томской области составляет 38,7 млн. м куб / сут , из них надёжно защищённых - 31,6 млн. м куб / сут , при общей потребности населения в питьевой воде 0,33 млн. м куб / сут . Степень разведанности ресурсов подземных вод невысокая. По состоянию на 01.01.2002 г. на территории Томской области разведано 29 месторождений пресных подземных вод и 3 - минеральных. Общая сумма оцененных эксплуатационных запасов подземных вод по категориям А+В+С 1 составляет 1028,59 тыс.куб м/ сут , из них 965,47 тыс.м куб / сут утверждены в ГКЗ или ТКЗ, а 62,92 тыс.м куб / сут приняты к сведению НТС. Из 29 разведанных месторождений пресных подземных вод эксплуатируются только 15. Наибольшее число разведанных месторождений (19) приходится на палеогеновый водоносный комплекс, широко используемый для водоснабжения в сельском поселенмии. На юге области основным источником водоснабжения являются воды зоны трещиноватости палеозойских образований.

Воды неоген-четвертичных отложений используются редко и преимущественно для водоснабжения в сельской местности. Несмотря на то, что потребность в хозпитьевой воде почти всех районных центров области обеспечена эксплуатационными запасами, в 9 из 16 районов они не освоены и водоснабжение населения осуществляется из одиночных водозаборных скважин, работающих на неутвержденных запасах. Водоотбор подземных вод по состоянию на 01.01.2002 г. составил 397,81 тыс. м куб/ сут (0,99 % оцененных прогнозных ресурсов). Большая часть добываемой подземной воды -57 % расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, 18 % - на производственно-технические, главным образом, для поддержания пластового давления при добыче нефти (для этой цели используются воды нижнемеловых отложений покурской свиты), 25 % составляют потери. Доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения административных районов составляет 90-92%, причем поверхностные воды используются только в Томском и Асиновском районах, главным образом, для горячего водоснабжения и технических целей. Ежегодно в экономике области используется 3-3,5 км куб воды, из которых 0,6-0,7 км куб забирается из природных источников, а остальной объем за счет оборотных систем повторного использования. Свежая вода расходуется на производственные нужды (84%), хозяйственно-питьевые (13%), сельскохозяйственное водоснабжение, включая орошение, (1%). Основная часть общего потребления воды осуществляется из поверхностных источников на нужды промышленности, особенно предприятий химической и нефтехимических отраслей, причем максимальная нагрузка лежит на р. Томь и связана с техническим водоснабжением ФГУП Сибирский химический комбинат (СХК).

Основные сведения по водоносным горизонтам и комплексам

| Наименование водоносного горизонта (ВГ, ВК) | Распространение | Глубина залегания/ мощность, м | Уд. дебиты, л/сек | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВГ в четвертичных отложениях aQ3-4: |  |  |  |  |
| - ВГ типа «верховодки» | практически повсеместно | от 0 до 10/ до 5 | незначительные | в ХПВ не участвуют |
| - ВГ низких террас | поймы рек, I надп. террасы | от 0 до 5/ до 10 | 0.2-4 | ХПВ индивидуальными колодцами |
| - ВГ высоких террас | I -II надп. террасы | от 8 до 10 / до 10 | 0,05 – 0,2 | используются для централизованного ХПВ населенных пунктов |
| - ВГ в тайгинская свита, laQ2tg | в пределах водораздела | от 20 до 25 / до 15 | 0,05 – 0,7 |  |
| ВГ в неогеновых отложениях N2Kc | локально в пределах водораздела | 15-25/ в прослоях песков | н.с. | существ. роли в ХПВ не играют |
| ВК в палеогеновых отложениях: - лагерносадско-юрковско-новомихайловский | повсеместно | 10-55 / до 40 | н.с. | используется для централизованного ХПВ, ПТВ населенных пунктов |
| Меловые отложения, K2 | повсеместно | до100 / ̴ 80 | не более 0,08-0,1 | используется для централизованного ХПВ, ПТВ населенных пунктов |

Химический состав подземных вод

Поверхностные воды сельского поселения не могут быть использованы для организации централизованного водоснабжения в силу их уязвимости от антропогенного загрязнения. Реки по берегам которых расположены наиболее крупные населенные пункты, достаточно сильно загрязнены в результате многочисленных сбросов неочищенных стоков от промышленной деятельности, сельскохозяйственного производства, лесозаготовительных работ, добычи нефти и газа. Единственным надежным источником качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения области служат подземные воды. Запасы подземной воды способны обеспечить потребности жителей не только в настоящее время, но и в далекой перспективе. Вместе с тем, качество подземных вод в естественных природных условиях по ряду таких показателей как содержания железа, марганца, в отдельных случаях - фенолов, азотсодержащих веществ, нефтепродуктов, а в ряде северных районов - водорастворенных газов (сероводород, метан), не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.559-96 . В бактериологическом отношении воды, как правило, удовлетворяют существующим требованиям. При соответствующей водоподготовке некондиционные по качеству воды могут быть доведены до норм ГОСТа, однако, в области специальная водоподготовка перед подачей питьевой воды населению проводится только на крупных водозаборах. На более мелких и большинстве децентрализованных водозаборах она, как правило, примитивна, а на одиночных эксплуатационных скважинах вообще отсутствует. В этих случаях население использует для удовлетворения своих нужд неочищенную воду. На многих действующих водозаборах отсутствуют или не выдерживаются зоны санитарной охраны. Из 830 объектов водопользования имеют лицензии на право добычи подземных вод только 378 (около 46 %), на остальных объектах ведется безлицензионная добыча, а, следовательно, неконтролируемое использование ресурсов подземных вод. Важной проблемой является также наличие большого числа самоизливающихся и бесхозных скважин, работы по ликвидации которых практически не выполняются.

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р.Чулым, р.Юл, р.Соколы, Кужербак, оз.Ишколь, оз.Хомутное  и др.). Вдоль восточной границы сельского поселения протекает река Чулым.

Чулым –правый приток Оби. Протяженность - 1799 км, площадь бассейна 134 тыс. км².

Образуется слиянием рек Белый и Чёрный Июс, берущих начало с Кузнецкого Алатау, в 40 км к югу от Ужура у посёлка Малый Сютик (близ посёлка Копьёво, Хакасия). От истока до города Ачинска имеет горный характер, у посёлка Легостаево (близ села Новосёлово Новосёловского района) расстояние между Чулымом и Енисеем составляет всего 7,5 км. В течении между городами Ачинском и Назаровом огибает хребет Арга. Ниже река протекает по широкой пойме (до 10 км), изобилующей озёрами и старицами; русло многорукавное (шириной до 1200 м). Пересекает Чулымскую равнину.

Питание преимущественно снеговое. Половодье с мая по июль. Средний расход воды 785 м³/с; наибольший расход в 131 км от устья 8220 м³/с, наименьший — 108 м³/с. Замерзает в начале ноября; вскрывается в конце апреля — начале мая, весной часты заторы льда. Средний расход наносов 68 кг/сек, годовой объём стока наносов 2100 тыс. т.

Судоходна от Ачинска на 1173 км до устья; извилистость и перекаты затрудняют судоходство.

Качество поверхностных вод р. Чулым оценивалось по11ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам наблюдались превышения ПДК. Значение коэффициента комплексности загрязненности воды (К) по отдельным ингредиентам колебалось от 18,2 до 45,5 %, в среднем составляя 32,5 % что свидетельствует о загрязненности воды по нескольким ингредиентам и показателям качества в течение года. В 2011г. наблюдалась устойчивая загрязненность легкоокисляемой органикой БПК5); характерная— ХПК, железом общим и нефтепродуктами; по азоту аммонийному, фенолам и азоту нитритному– неустойчивая. Уровень загрязненности (по БПК5), азотом аммонийным — низкий; по остальным ингредиентам— средний. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят нефтепродукты, железо общее и ХПК. Общий оценочный балл равен 8,7; 8,3; 8,1соответственно. УКИЗВ в 2011 г. составил 4,19 класс качества соответствует 4«А» — грязненная вода. В 2010 г. УКИЗВ— 4,02, что  соответствует 4 «А» классу качества— грязная вода. Качество воды не изменилось. Кислородный режим удовлетворительный (не менее 8,15мг/л О2) Кужербак –  левый приток Чулыма. Длина реки составляет 65 км, водосборная площадь — 513 км².

Река Алтарык – левый приток р.Чулым . Протяженность - 29 км

Река Юл – левый приток р.Алтарык . Протяженность -  30 км

Река Соколы - 34 км.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Чулым | 50 | 200 | 20 |
| Река Юл | 50 | 100 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

| Основные гидрографические характеристики крупных рек |
| --- |
| № п/п | Название водотока | Куда впадает | С какого берега впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| 1 | Чулым | Обь | пр | 2542 | 1799 | 134000 |

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением.

Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки полноводными в течение длительного времени, весеннее половодье растягивается более чем на 2 месяца. Высокий уровень рек поддерживается и обильными дождями. Питание рек смешанное, основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды.

Гидрологические наблюдения ведутся за р.Чулым. Ближайший водомерный пост расположен в с.Зырянское. Отметка нуля поста – 91,7 мБС. Асиновский район относиться к обеспеченным районам поверхностными водами, соответственно поселение тоже.

Температурный режим

Средняя многолетняя температура воды за теплый период (апрель – октябрь) рек в среднем составляет  12,4°С. Переход температуры воды через 0,2°С весной происходит в конце третьей декады апреля. Наивысшая температура наблюдается в июле, средние месячные значения ее составляют 20-22°С. В августе начинается понижение температуры воды, в результате которого месячная температура в сентябре на реках составляет 11-12°С. В октябре в связи с дальнейшим охлаждением температура воды в реках падает до 2-5°С, оставаясь, однако, до конца периода, свободного ото льда, выше температуры воздуха на 1,5 – 2°С. Переход температуры воды через 0,2°С происходит в конце октября – первых числах ноября.

Ледовый режим

Ледостав в среднем наступает в начале ноября. Максимальная толщина ледового покрова достигает величины 105-107см.  Толщина льда к началу ледохода уменьшается до 50-70 см. Весенний ледоход начинается в среднем 8 мая и продолжается 5-6 дней.  Полное очищение ото льда происходит в середине мая. По гидрохимическому составу поверхностные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, нейтральные, в летний период слабощелочные.

### 1.4.3. Почвенные ресурсы

Почвы водораздельной части землепользования образовались на карбонатных  глинах и суглинках; в понижениях, в заболоченных местах почвообразующие породы – оглеенные глины.

Пахотные массивы представлены в основном серыми лесными и темно-серыми лесными почвами.

### 1.4.4. Лесосырьевые ресурсы

Сельское поселение обладает значительными запасами древесины (3-е место в районе, после Батуринского и Новониколаевского сельских поселений). 38% территории Новокусковского сельского поселения покрыто лесами.

Травянистая растительность под покровом леса представлена лесным разнотравьем с преобладанием зонтичных растений. В понижениях рельефа произрастает луговая и лугово-болотная растительность.

В поселении расположены: школьный заказник (сосновый бор) около с. Ново-Кусково, 2 ботанических памятника природы возле с. Казанка (лиственничное урочище Челбак, эталонный участок болота в урочище Челбак), 1 памятник природы в окрестностях с. Филимоновка (Молочное озеро – эталонный участок озера).

В учрежденной "Красной книге Томской области" занесено немало представителей флоры и фауны, обитающей на территории Новокусковского сельского поселения:

Альфредия поникшая (Alfredia cernua (L.) Cass), Земляника мускусная (Fragaria moschata Duch), Камнеломка болотная (Saxifraga hirculus L.), Кувшинка четырехугольная (Nymphaea tetragona Georgi), Минуарция прямая (Minuartia strita (Sw.) Hiern), Тайник сердцевидный (Listera cordata (L.) R.Br.), Дремлик зимовниковидный (Epipactis helleborine (L.) Crantz), Хаммарбия болотная (Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze), Башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Swartz), Башмачок известняковый (Cypripedium calceolus L.), Лук скорода (Allium schoenoprasum L.), Щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata (L.) F. Gray), Гроздовик виргинский (Botrychium virginianum (L.) Sw.).

Сибирская косуля (capreolus pugargus Pallas), Черный аист (Ciconia nigra Linnaeus), Лебедь-кликун (Cygnus cygnus Linnaeus), Обыкновенный осоед (Pernis apivorus Linnaeus), Филин (Bubo bubo), Таёжный сверчок (Locustella fasciolata), Толстоклювая камышевка (Phragmaticola aeedon Pallas),  Прыткая ящерица ( Lacerta agillis Linnaeus), Сибирский осетр (Acipenser baeri Brandt).

Животный мир представлен следующими видами: заяц беляк, белка, бурый медведь, лисица, горностай, колонок, соболь, хорь, барсук, росомаха, рысь, лось, глухарь, тетерев, рябчик.

### 1.4.5. Охотничье-промысловые ресурсы.

Животный мир  Новокусковского сельского поселения представлен следующими видами: заяц беляк, белка, бурый медведь, лисица, горностай, колонок, соболь, хорь, барсук, росомаха, рысь, лось, глухарь, тетерев, рябчик.

Запасы боровой дичи (количесество особей)

| Район | Глухарь | Тетерев | Рябчик |
| --- | --- | --- | --- |
| Асиновский | 835 | 4205 | 23714 |

По согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждается лимит добычи дикого северного оленя, лося, рыси и соболя.

На реках хорошо развито любительское рыболовство, слабо облавливаются удаленные от населенных пунктов водоемы. Недостаточно осваиваются лишь запасы леща, плотвы, окуня и карася

Основными промысловыми рыбами являются:

1. Полупроходные (осетр, нельма, муксун, пелядь).

2. Озерно-речные (щука, язь, плотва, окунь, лещ, судак).

3. Озерные (золотистый и серебристый караси).

4. Речные (стерлядь, налим, елец).

В Красную книгу из промысловых видов внесен таймень, а также 2 непромысловых вида рыб (подкаменщики).

Большие запасы  сосредоточены в р. Старый Чулым, р.Юл, р. Кужербак и в пойменных озерах. Основные промысловые виды - щука, язь, лещ, плотва,  окунь, карась, среди ценных пород рыб - стерлядь и нельма.

В последние годы в р.Чулым сильно выросла численность леща. Этот акклиматизант выедает кормовую базу рыб-бентофагов (т.е. питающихся донными беспозвоночными животными), что отрицательно сказывается на запасах других видов рыб со сходным типом питания (язь, плотва, осетровые). Численность этих рыб снизилась в 4-5 раз и продолжает снижаться. Причем наиболее сильное отрицательное воздействие проявляется по отношению к таким речным рыбам, как стерлядь и осетр.

### 1.4.6. Ресурсы дикорастущих растений.

Сбор дикоросов является одним из основных видов деятельности сельского поселения. Основные виды дикоросов, которыми располагает сельское поселение: грибы, ягоды, дикий орех.

### 1.4.7. Система особо охраняемых природных территорий

На территории Новокусковского сельского поселения расположены: школьный заказник (сосновый бор) около с. Ново-Кусково, 2 ботанических памятника природы близ с. Казанка (лиственничное урочище Челбак, эталонный участок болота в урочище Челбак), 1 памятник природы в окрестностях с. Филимоновка (Молочное озеро – эталонный участок озера).

### 1.4.8. Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории

Новокусковское сельское поселение характеризуется пересечённой местностью.

Сельское поселение обладает значительными запасами древесины (3-е место в районе, после Батуринского и Новониколаевского сельских поселений), в структуре которых существенную долю играют лиственные породы. Запас дикоросов на территории незначителен. В связи с тем, что по восточной части поселения протекает р. Чулым, имеются рыбные запасы. Кроме того, в пойменной части р. Чулым разведаны запасы торфа. Около с. Казанка находится карьер, на котором ведутся разработки по добыче смеси песка с гравием (для отсыпки дорожного полотна) и смеси песка с суглинком (для строительных отделочных работ). В поселении имеются большие запасы глины около с. Ново-Кусково (вдоль р. Соколы), которая использовалась до 1957-1958гг. в производстве кирпича.

По площади и природно-ресурсному потенциалу поселение занимает 3-е место в районе. В поселении расположены: школьный заказник (сосновый бор) около с. Ново-Кусково, 2 ботанических памятника природы возле с. Казанка (лиственничное урочище Челбак, эталонный участок болота в урочище Челбак), 1 памятник природы в окрестностях с. Филимоновка (Молочное озеро – эталонный участок озера).

Поселение характеризуется благоприятной экологической ситуацией.

Выводы:

- Наличие лесных угодий;

- Наличие земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств;

- Наличие промысловых ресурсов (дикие животные, рыба, ягоды, грибы, кедровый орех, лекарственные травы и др.);

- Благоприятная экологическая ситуация; низкий уровень антропогенного воздействия на территории поселения;

- комфортная экологическая среда проживания населения;

- Наличие эстетически и экологически притягательных природных ландшафтов;

## 1.5. Население и демография сельского поселения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

На территории сельского поселения проживает население 18 национальностей.

По состоянию на 01.01.2013 г. численность населения Новокусковского сельского поселения составила 2562 человека.

| № п/п | Показатели/годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения на начало соответствующего периода, всего | чел. | 2312 | 2550 | 2573 | 2541 | 2259 | 2296 | 2562 |
| 2 | Дети от 7 до 18 лет |  | 540 | 396 | 411 | 499 | 502 | 523 | 547 |
|  | Трудоспособное население | чел | 1289 | 1672 | 1631 | 1580 | 1243 | 1261 | 1525 |
|  | Пенсионеры |  | 406 | 404 | 435 | 379 | 407 | 403 | 397 |

За период  с 2010 г. по 2013 г. наблюдается снижение численности населения.

Наибольшие показатели численности наблюдались в 2009 году

По сравнению с 2009годом численность населения уменьшилась на  277 человека, или на 11%.

Динамика демографической структуры населения в Новокусковском сельском поселении за 2010-2013 годы представлена на диаграмме.

Демографическая ситуация в поселении развивается под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. Естественная убыль населения уменьшилась, главным образом, за счет увеличения рождаемости. Наблюдается миграционная убыль населения, обусловленная отрицательным миграционным оттоком населения из поселения.

Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении, как и в области в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни,       создание условий для ведения здорового образа жизни;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

Трудовые ресурсы и занятость населения.

Одной из базовых характеристик территории поселения является обеспеченность трудовыми ресурсами. Они формируются на базе половозрастной оценки населения.

Трудовой потенциал региона формируется за счет экономически активного населения, то есть населения, находящегося в трудоспособном возрасте (58 % от общей численности населения). Доля лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории поселения, составляет 18 %, моложе трудоспособного – 24%.

Динамика демографической структуры населения.

Трудовые ресурсы Новокусковского сельского поселения

По состоянию на 2011год

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Трудоспособное население |
|  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Занятое в экономике | Незанятое население |
|  |  |  |  | Всего , чел. | % от трудо-споссоб-ного населе-ния насел-е населения |
| с. Ново-Кусково | 1 304 | 726 | 472 | 254 | 35 |
| д. Старо-Кусково | 90 | 55 | 23 | 32 | 58,2 |
| с. Казанка | 332 | 159 | 83 | 76 | 48 |
| с. Филимоновка | 375 | 225 | 50 | 175 | 78 |
| д. Митрофановка | 50 | 25 | 4 | 21 | 84 |
| Всего по поселению | 2 151 | 1 190 | 632 | 558 | 47 |

По состоянию на 2012год

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Трудоспособное население |
|  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Занятое в экономике | Незанятое население |
|  |  |  |  | Всего, чел. | % от трудо-споссоб-ного населе-ния насел-е населения |
| с. Ново-Кусково | 1 449 | 816 | 720 | 96 | 11,8 |
| д. Старо-Кусково | 126 | 87 | 61 | 26 | 29,9 |
| с. Казанка | 353 | 181 | 100 | 81 | 44,8 |
| с. Филимоновка | 324 | 158 | 65 | 93 | 58,9 |
| д. Митрофановка | 40 | 14 | 3 | 11 | 78,8 |
| Всего по поселению | 2 292 | 1 256 | 949 | 307 | 24,4 |

По состоянию на 2013год

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Трудоспособное население |
|  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Занятое в экономике | Незанятое население |
|  |  |  |  | Всего, чел. | % от трудо-споссоб-ного населе-ния насел-е населения |
| с. Ново-Кусково | 1 432 | 931 | 706 | 225 | 24,2 |
| д. Старо-Кусково | 124 | 81 | 50 | 31 | 38,3 |
| с. Казанка | 335 | 240 | 124 | 116 | 48,3 |
| с. Филимоновка | 315 | 237 | 78 | 159 | 67,1 |
| д. Митрофановка | 40 | 36 | 8 | 28 | 77,8 |
| Всего по поселению | 2 246 | 1525 | 966 | 559 | 36,7 |

В Новокусковском сельском поселении отмечается благоприятная тенденция занятости населения, где доля занятого в экономике населения с 2002г. по 2006г. возросла с 51% до 63% от общей численности трудоспособного населения.

Рассматривая уровень занятости населения в разрезе населенных пунктов, можно отметить, что наибольший уровень занятости населения в с. Ново-Кусково (76%), примерно равный в д. Старо-Кусково и с. Казанка (57% и 54% соответственно), низкий в с. Филимоновка (38%) и самый низкий в д. Митрофановка (8%).

При рассмотрении занятости населения в различных отраслях экономики сельского поселения можно сказать, что большая часть работающего населения традиционно занята в производстве сельскохозяйственной продукции (46% занятого населения) (Рис. 4). Близость к районному центру, наличие автомобильной дороги и круглогодичного сообщения с населенными пунктами способствует трудоустройству жителей поселения в г. Асино и за пределами муниципального района (15,8% занятого населения). В поселении развита бюджетная сфера и торговля (20,2% и 8,6% занятого населения соответственно). В управлении территорией занято 1,6% работающего населения.

## 1.6. Экономическая база

Комплексная оценка социально-экономического развития сельского поселения

В муниципальном образовании традиционно развито сельское хозяйство. Промышленно-производственная деятельность развита слабо и представлена, в основном, частными предпринимателями. Среди сельских поселения Асиновского района Новокусковское муниципальное образование имеет самое большое жилищно-коммунальное хозяйство с большой сетью коммуникаций и благоустроенным жильем. Муниципальный сектор экономики представлен предприятием  - МУП «Ново-Кусковское ЖКХ»

В сельском поселении развита дорожная инфраструктура, имеется стабильное круглогодичное сообщение автомобильным транспортом со всеми населенными пунктами поселения.

На территории муниципального образования торговую деятельность осуществляет Ново-Кусковское сельпо и индивидуальные предприниматели.

Предпринимательская деятельность, в основном, представлена предприятиями торговли.

Социальную инфраструктуру составляют учреждения образования (школы, детский сад,            филиал школы искусств), здравоохранения (общая врачебная практика, ФАПы), культуры                (ДК, библиотеки).

Общая численность занятого населения

| Предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели | Численность работников |
| --- | --- |
| Администрация Новокусковского сельского поселения | 12 |
| МУП «Новокусковское ЖКХ» | 34 |
| МУП «УК Абиком» | 1 |
| ООО «Аграрная Группа Молоко» | 233 |
| ИП Куриленок Е.И. | 1 |
| ИП Сячина С.П. | 2 |
| ИП Сячин А.А. | 4 |
| Новокусковское сельпо | 22 |
| ИП Иванова С.Н. | 1 |
| ИП Крючкова (магазин «Весна») | 5 |
| ИП Павельева (магазин «Лира») | 2 |
| ИП Леонов (магазин «Фея») | 2 |
| ИП Новоселова (магазин «Островок») | 2 |
| ООО «Торговая сеть ВЭЛС» (магазин «Тимуровец») | 6 |
| ООО «ВЭЛС Плюс» (магазин «Тимуровец») | 6 |
| ИП Винивитин Р.А. (магазин «Орион») | 2 |
| ИП Неверова М. М. (магазин «Тадося») | 2 |
| ОВП с. Ново-Кусково (филиал АЦРБ) | 11 |
| ФАП с. Казанка | 2 |
| ФАП с. Филимоновка | 2 |
| Новокусковская аптека | 2 |
| МОУ СОШ с. Ново-Кусково | 32 |
| МОУ НОШ с. Казанка | 7 |
| МОУ СОШ с. Филимоновка | 13 |
| Структурное подразделение МОУ СОШ с. Ново-Кусково – группа дошкольного образования | 10 |
| МОУ ДОД «Асиновская детская школа искусств» филиал с. Ново-Кусково | 6 |
| ДК с. Ново-Кусково | 13 |
| ДК с. Казанка | 1 |
| ДК с. Филимоновка | 2 |
| Новокусковская библиотека | 3 |
| Казанская библиотека | 1 |
| Филимоновская библиотека | 1 |
| ИП Ганжа Н.Я. | 1 |
| ИП Бородин | 1 |
| Почтовое отделение с. Н-Кусково | 6 |
| Почтовое отделение с. Казанка | 1 |
| Почтовое отделение с. Филимоновка | 2 |
| Филиал сбербанка в с. Н-Кусково | 1 |
| Новокусковское отделение электросвязи | 1 |
| Филимоновское отделение лесничества | 1 |
| ИП Мартынов | 4 |
| ИП Барышев | 30 |
| ИП Дунаев | 2 |
| ИП Петров | 4 |
| Опорный пункт милиции | 2 |
| Всего | 499 |

Населенные пункты по структуре незанятого в экономике населения делятся на три группы:

1 – населенный пункт с преобладанием безработного женского населения (с. Ново-Кусково),

2 – населенные пункты с примерно равным составом безработного мужского и женского населения (с. Казанка, д. Митрофановка),

3 – населенные пункты с преобладанием безработного мужского населения (с. Филимоновка, д. Старо-Кусково).

Соотношение мужского и женского безработного населения в разрезе населенных пунктов сельского поселения

Промышленно-производственная деятельность

| Наименование предприятия | Вид деятельности | Количество работников |
| --- | --- | --- |
| Ново-Кусковское отделение лесничества | лесохозяйственная | 2 |
| Филимоновское отделение лесничества | лесохозяйственная | 4 |
| ИП Мартынов | лесоперерабатывающая | 4 |
| ИП Петров (бондарная мастерская) | бондарное производство | 4 |

Уникальность поселению придаёт наличие бондарной мастерской ИП Петров (с. Казанка), выпускающей продукцию, пользующуюся спросом не только на территории района и в областном центре, но и за пределами области.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство на территории поселения представлено двумя сельскохозяйственными предприятиями, одно из которых – ООО «Аграрная Группа Молоко» – самое крупное сельскохозяйственное предприятие МО «Асиновский район».

Личные подсобные хозяйства являются составной частью аграрной и всей сельской экономики поселения.

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах по состоянию на 01.01.2013

| Наименование населенного пункта | Количество дворов, шт. | Коровы | Свиньи | Овцы и козы | Лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ново-Кусково | 531 | 93 | 177 | 54 | 22 |
| д. Старо-Кусково | 44 | 40 | 27 | 74 | 3 |
| с. Казанка | 133 | 40 | 153 | 2 | 7 |
| с. Филимоновка | 138 | 20 | 81 | 4 | - |
| д. Митрофановка | 21 | 10 | 7 | 19 | 2 |
| Всего по поселению | 867 | 203 | 445 | 153 | 34 |

Поголовье животных в малых формах хозяйствования на 1 января 2013 года

| Сельское поселение | Поголовье КРС - всего, голов | В том числе поголовье коров |
| --- | --- | --- |
|  | На 01.01.2012 г. | Нa 01.01.2013 г. | + - 2011г | В % 2012г | На 01.01.2012 г. | На 01.01.2013 г. | + - 2011г | В % 2012г |
|  | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ |  |  | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ |  |  |
| Новокусковское | 429 | 24 | - | 453 | 475 | 4 | - | 479 | 26 | 100,8 | 208 | 15 | - | 223 | 203 | - | - | 203 | -20 | 91,0 |

| Сельское поселение | Поголовье КРС - свиней, голов | Поголовье овец и коз, голов |
| --- | --- | --- |
|  | На 01.01.2012 г. | Нa 01.01.2013 г. | + - 2011г | В % 2012г | На 01.01.2012 г. | На 01.01.2013 г. | + - 2011г | В % 2012г |
|  | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ |  |  | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ |  |  |
| Новокусковское | 502 | 5 | - | 507 | 445 | - | - | 445 | -62 | 87,8 | 121 | - | - | 121 | 121 | 32 | - | 153 | 32 | 126,4 |

| Сельское поселение | Поголовье КРС - лошадей, голов | Поголовье птицы, голов |
| --- | --- | --- |
|  | На 01.01.2012 г. | Нa 01.01.2013 г. | + - 2011г | В % 2012г | На 01.01.2012 г. | На 01.01.2013 г. | + - 2011г | В % 2012г |
|  | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ |  |  | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ |  |  |
| Новокусковское | 27 | - | - | 27 | 34 | - | - | 34 | 7 | 125,9 | 821 | - | - | 821 | 1216 | 21 | - | 1237 | 416 | 148,1 |

| Сельское поселение | Численность пчелосемей | Из общего поголовья коров- коровы мясных пород, голов |
| --- | --- | --- |
|  | На 01.01.2012 г. | Нa 01.01.2013 г. | + - 2011г | В % 2012г | На 01.01.2012 г. | На 01.01.2013 г. | + - 2011г | В % 2012г |
|  | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ |  |  | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ | ЛПХ | ИП | КФХ | Итого по МФХ |  |  |
| Новокусковское | 31 | - | - | 31 | 30 | - | - | 30 | -1 | 96,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Экспликация землепользователей

| Наименование | Новокусковское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | Поселение | Филимоновское | Причулымское |
| Вгран. 1982г пашни | 17088 | 6548 | 11217 |
| Сенокосы | 8307 | 2437 | 5871 |
| пастбища | 5047 | 1613 | 3234 |
| Пашни вграниц. 1992 | 17057 | 6073 | 10984 |
| Передано администрации | 99 | 99 | - |
| Фонд перераспределения | 1432 | 1116 | 316 |
| Для КФХ | 80 | - | 80 |
| Передано другим хозяйствам |  |  |  |
| Передано поселению | 32 | - | 32 |
| Сортоучасток | 66 | - | 66 |
| Получено от др. хоз. |  |  |  |
| Пашни в гран. ТОО | 15348 | 4858 | 10490 |
| Распределено по долям | 15348 | 4858 | 10490 |
| Востребованные доли | 6840 | 1230 | 5610 |
| Невостребованные доли | 8508 | 3628 | 4880 |
| Передано др. хоз. |  |  |  |
| Получено от др.хоз. |  |  |  |
| Нев/доли пер. др.хоз. | 305 | - | 305 |
| Фонд перераспределения | 147 |  | 147 |
| Аренда из фонда |  |  |  |
| Закр за хоз. 2003г |  | 1230 | 5610 |
| Количество долей | 1445 | 395 | 1050 |
| Размер доли | - | 12,3 | 10,0 |
| Заключено договоров |  | 35 | 405 |
| Сенокосы всего | 65335 | 1841 | 4494 |
| Передано администрации | 3627 | 1291 | 2408/ |
| Поселению | 1 | - | 1 |
| КФХ | 18 | - | 18 |
| Другим хоз. |  |  |  |
| Фонд перераспределения | 640 | 622 | 18 |
| Получено от других | - | - |  |
| Сенокос в границах ТОО | 2049 | - | 2049 |
| В долях | 1122 | - | 1122 |
| Невостребов. Доли | 927 | - | 927 |
| Закрепленные за хоз. | 1122 | - | 1122 |
| Размер доли | - | - | 2,0 |
| Пастбища всего | 3500 | 657 | 2843 |
| Передано поселению | 27 | 11 | 16 |
| Администрации | 1438 | 646 | 792 |
| КФХ | 13 | - | 13 |
| Другим хозяйствам |  |  |  |
| Фонд перераспределения | 19 | - | 19 |
| Пол. От др. хоз. |  |  |  |
| Пастб в границах ТОО | 2003 |  | 2003 |
| В долях | 1066 | - | 1066 |
| Невстребованные доях | 937 | - | 937 |
| Закрепл за хозяйствами | 1066 | - | 1066 |
| Размер доли | - | - | 2,0 |
| Общая площадь | 561 | 155 | 406 |
| с/х угодия | 314 | 73 | 241 |
| Пашня огороды | 286 | 62 | 224 |
| Сенокосы | 14 | 13 | 1 |
| Пастбища | 27 | 11 | 16 |
| Постройки | 91 | 27 | 64 |
| Сады огороды | - | - | - |

## 1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Согласно законодательству после утверждения Генерального плана поселения требуется разработка документов градостроительного зонирования для определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 97,182 тыс.га.

Структура земельного фонда муниципального образования

| Всего земель | тыс/га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования: | 97,182 |
| Общая площадь населенных пунктов | 1301 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 19,858 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |  |
| Земли особо охраняемых объектов | - |
| Земли лесного фонда | 36,594 |
| Земли водного фонда |  |

### 1.7.1. Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения можно выделить пашни – 15,102 га,  сенокосы- 2,753 га, пастбища – 2,003 га.

### 1.7.2. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».	По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования;  специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам. 		Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Новокусковское сельское поселение состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с.Ново-Кусково, с.Казанка, с.Филимоновка. д.Старо-Кусково, д.Митрофановка.

Границы земель населенных пунктов отображены на схеме 1 часть 2.

### 1.7.3. Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

### 1.7.4. Земли особо охраняемых территорий

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко- культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.						В поселении расположены: школьный заказник (сосновый бор) около с. Ново-Кусково, 2 ботанических памятника природы близ с. Казанка (лиственничное урочище Челбак, эталонный участок болота в урочище Челбак), 1 памятник природы в окрестностях с. Филимоновка (Молочное озеро – эталонный участок озера).

Земли историко-культурного назначения

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории

Новокусковского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |
| 1 | Новокусковская курганная группа | в 7 км к северу от с.Ново-Кусково |
| 2 | Новокусковское поселение I | в 0,4 км к западу от с.Ново-Кусково, вдоль дороги к б. д.Старокусково |
| 3 | Новокусковское селище (Новокусковское поселение III) | в восточной части с.Ново-Кусково |
| 4 | Новокусковское поселение II | в 5 км восточнее с.Ново-Кусково, вдоль дороги на с.Первомайское |
| 5 | Старокусковское селение (Старокусковское поселение II) | мыс материкового берега р.Чулым, напротив б. д.Старокусково |
| Памятники археологии и объекты, известные по архивным источникам |
| 6 | Стоянка Новокусковская I (неолитические стоянки I, III) | в 0,5 км к северо-востоку (по другим данным в 0,3 км к северу, в 0,8 км к северо-западу) от с.Ново-Кусково, в месте выхода р.Верхние Соколы в чулымскую пойму, на её правом берегу, в 0,3 км от левой террасы р.Чулыма, на двух всхолмлениях и залегающих в т.н. "Борике" или "Сосновом борике" в излучине речки |
| 7 | Стоянка Новокусковская II (неолитическая стоянки II) | на мысу левого материкового берега, образованного левым берегом р.Верхние Соколы в месте ее выхода в чулымскую пойму, около Новокусковской участковой |
| 8 | Поселение Старокусковское (стоянка у д.Старокусково) | возможно, находится в 1,5 км ниже с.Ново-Кусково по левому материковому берегу р.Чулыма выс. 8-10 м, омываемому на этом отрезке р.Верхние Соколы, в окрестностях б. д.Старокусково. А, может быть, и в 1 км к З. от этого места, где на лугах расположен т.н. "Борик" |
| Памятники истории и культуры |
| 9 | Братская могила партизан, сторонников Советской власти, оказавших помощь партизанам | с. Казанка |
| 10 | Братская могила партизан, погибших в 1919 году, и партизан, умерших при Советской власти | с. Ново-Кусково |

Земли рекреационного назначения

На территории поселения местами организованного отдыха являются участки на водных объектах, используемые в качестве мест для купания и сезонного отдыха местными жителями – озера Домашнее, Лангуша, Ромашка, Курья, река Чулым, урочище Веселый стан.

Требуется оборудование этих пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения.

На территории Новокусковского расположены: школьный заказник (сосновый бор) около с. Ново-Кусково, 2 ботанических памятника природы близ с. Казанка (лиственничное урочище Челбак, эталонный участок болота в урочище Челбак), 1 памятник природы в окрестностях с. Филимоновка (Молочное озеро – эталонный участок озера).

### 1.7.5.Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда занимают 36,594 тыс.га, что составляет 38% от общей площади сельского поселения. Сельское поселение обладает значительными запасами древесины (3-е место в районе, после Батуринского и Новониколаевского сельских поселений), в структуре которых существенную долю играют лиственные породы. На территории Новокусковского сельского поселения земли ленного фонда, обслуживает Асиновское  лесничество, Итатское лесничество.

### 1.7.6.Земли водного фонда

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли водного фонда занимают 360 га.

Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда допускается в случае:

- если земли заняты водными объектами;

- строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также

- гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах;

- изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов.

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р.Чулым, р.Юл, оз.Ишколь, оз.Хомутное  и др.). Вдоль восточной границы сельского поселения протекает река Чулым.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

### 1.7.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.				Согласно паспорту муниципального образования, земли запаса на территории сельского поселения не определены, категория земель запаса не установлена.

Выводы:

Анализ земель на территории Новокусковского сельского поселения показал, что некоторые категории земель не установлены. Также невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана в дальнейшем должны будут учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда сельского поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

1. Границы земель населенных пунктов.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения:

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые инженерными коммуникациями,

-земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3. В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- земли промышленности,

- земли энергетики,

- земли связи и информатики,

- земли специального назначения - кладбища, скотомогильники и свалки ТБО.

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, в последующем возможен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствующие категории.

Распределение земель по категориям показано на схеме 1 части 2.

## 1.8. Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование

### 1.8.1. Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов

Планировочная организация территории сельского поселения включает в себя следующие элементы:

- Сельское поселение;

- Сельские населенные пункты;

- Планировочный микрорайон;

- Планировочный квартал;

- Сформированный земельный участок.

Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал - это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Асиновский район входит в Восточную группу районов Томской области, которые,

согласно Схеме территориального планирования Томской области, относятся к территориям стабилизации и развития экономики на базе лесопромышленного комплекса.

Основу планировочного каркаса территории Асиновского района составляют планировочные оси (транспортные коридоры) различного порядка и система планировочных центров различного уровня.На базе существующей автодороги регионального значения Асино-Батурино, проходящей в меридиональном направлении и широтном направлении участка железной дороги Тайга – Томск – Асино – Белый Яр формируется планировочная ось, идущая в меридиональном направлении и широтный коридор на Томск.

На данном планировочном направлении расположен опорный планировочный центр г.Асино – административный центр городского поселения и района. Город Асино входит во внешний пояс Томской агломерации.

Кроме этого, на данной планировочной оси находятся центры районного уровня: с.Ново-Кусково, с.Ягодное, с.Батурино, с.Больше-Дорохово, с.Новиковка, с.Филимоновка, с.Новониколаевка, с.Минаевка.

Планировочная организация территории Новокусковского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов и сложившейся транспортной структуры. 	Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру  традиционной системы расселения и представлен индивидуальной усадебной застройкой. Основными планировочными осями сельского поселения являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировалась селитебная территория населенного пункта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями лесного фонда.

Существующая планировочная организация территории сельского поселения

Территорию Новокусковского  сельского поселения по основной экономической специализации можно отнести к  лесопромышленному производству.

Территория поселения характеризуется высоким процентом наличия земель лесного фонда.

Основными планировочными осями Новокусковского сельского поселения являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировалась селитебная территория населенных пунктов : р.Соколы и р.Кужербак , автодорога Асино-Батурино.

В поселении расположены: школьный заказник (сосновый бор) около с. Ново-Кусково, 2 ботанических памятника природы возле с. Казанка (лиственничное урочище Челбак, эталонный участок болота в урочище Челбак), 1 памятник природы в окрестностях с. Филимоновка (Молочное озеро – эталонный участок озера).

Новокусковское сельское поселение состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с.Ново-Кусково, с.Казанка, с.Филимоновка. д.Старо-Кусково, д.Митрофановка.

Административным центром Новокусковского сельского поселения является с.Ново-Кусково.

Можно сделать вывод, что поселение обладает богатыми природными ресурсами, что позволит при нахождении инвесторов создать рекреационные зоны, санатории и туристические базы.

Планировочная организация и функциональное зонирование территорий населенных пунктов Новокусковского сельского поселения

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Градостроительный кодекс РФ указывает на то, что  подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных в границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок, относящийся к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территорий населенных пунктов Новокусковского сельского поселения произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, а так же в соответствии с природно-экологическим каркасом сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определяются количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения:

1. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки. Жилые зоны представлены во всех населенных пунктах.

2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными, предназначенными для общественного использования. Общественно-деловые зоны сформированы в разном объеме во всех населенных пунктах сельского поселения. Проектом генерального плана планируется строительство спортивной площадки.

3.Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

4.Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктур..

5.Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

6.Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. Развитие зоны сельскохозяйственного использования проектом не предполагается.

7.Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

Село Ново-Кусково

Село расположено в 8 км от г. Асино, в 120 км от г. Томска.

Через населенный пункт в северном направлении протекает р.Соколы

Вдоль южной границы проходит автодорога Асино-Батурино.

В селе действуют школа, детский сад, больница , Дом культуры, почтовое отделение и магазины. С северо-запада к границе территории с. Ново-Кусковопримыкает деревня Старо-Кусково.

Село Казанка

Село Казанка расположена в 10 км к северо-западу от с.Новокусково.

Через поселение протекает р.Юл.

В деревне действует школа и магазины.

Вдоль южной границы населенного пункта проходит автодорога регионального значения «Асино - Батурино»

Село Филимоновка

Село Филимоновка расположена в 23 км к северо-западу от с.Новокусково.

Вдоль южной границы проходит автодорога Асино-Батурино.

Социальная инфраструктура представлена школой, ФАПом, почтовым отделением и магазинами.

Деревня Митрофановка

Расположена на севере сельского поселения, в 30 км от с.Ново-Кусково.

Социальная инфраструктура не развита.

### 1.8.2. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке генерального плана сельского поселения учитывалось наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.  В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории сельского поселения, использовались следующие ограничения:

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций;

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

3) Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

5) Охранные зоны объектов культурного наследия;

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

1) Охранные зоны  инженерно-транспортных коммуникаций

-придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

-охранная зона магистральных газо- и нефтепроводов;

-охранная зона воздушных линий электропередач;

-охранная зона железной дороги;

На территории сельского поселения имеются следующие  инженерно-транспортные коммуникации:

-линии электропередач 10 кВ, 110 кВ.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»: ЛЭП 220 кВ -  25 м, ЛЭП 110 кВ - 20, ЛЭП 35кВ — 15 м, ЛЭП 10 кВ — 10 м от проекции крайних проводов.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня:  схем территориального планирования  Российской Федерации, Томской области, Асиновского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно. Возможна корректировка материалов генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

2) Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения.

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников.

Санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственные предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленно-производственная деятельность

| ООО «Аграрная Группа Молоко»: МТМ МТФ Ферма | 100м 300м 300м |
| --- | --- |
| Конюшня, ферма молодняка | 300м |
| Фермерское хозяйство | 100м |
| Мельница | 50м |

Сельское хозяйство на территории поселения представлено двумя сельскохозяйственными предприятиями, одно из которых – ООО «Аграрная Группа Молоко» – самое крупное сельскохозяйственное предприятие МО «Асиновский район».

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия и объекты специального назначения, расположенные на территории поселения не имеют утвержденных проектов границ санитарно-защитных зон. Все санитарно-защитные зоны отображены в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и носят рекомендательный характер. Возможно сокращение размеров СЗЗ после разработки соответствующей документации и соблюдения санитарных требований.

На территории Новокусковского сельского поселения расположено 2 свалки ТБО и 5 сельских кладбища.

Места сбора бытовых отходов

На территории Новокусковского сельского поселения находятся 2 свалки ТБО:

- с.Ново-Кусково, ул. Сельская, 39; площадь - 4800,0 м.кв;

- с. Казанка, ул. Партизанская, 111/1; площадь - 700,0 м.кв.

На территории сельского поселения располагается полигон твердых бытовых и промышленных отходов.

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 свалки ТБО относятся к объектам I класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000 м.

Места захоронения

Кладбища

На территории Новокусковского сельского поселения расположено 5 сельских кладбища.

| Наименование населённого пункта | Организации, предоставляющие ритуальные услуги | Площадь кладбища | форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ново-Кусково | МУП «Новокусковское ЖКХ» | 2,0 га. | муниципальная |
| д. Старо-Кусково | МУП «Новокусковское ЖКХ» | 1,0 га. | муниципальная |
| с. Казанка | МУП «Новокусковское ЖКХ» | 1,0 га. 1,3 га | муниципальная |
| с. Филимоновка | МУП «Новокусковское ЖКХ» | 1,3 га. | муниципальная |
| д. Митрофановка | МУП «Новокусковское ЖКХ» | 0,06 га. | муниципальная |

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 кладбища относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

3) Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории сельского поселения действует несколько одиночных водозаборов. Практически по всем скважинам поселения отсутствуют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

4) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования.

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи  и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р.Чулым, р.Юл, оз.Ишколь, оз.Хомутное  и др.). Вдоль восточной границы сельского поселения протекает река Чулым.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Чулым | 50 | 200 | 20 |
| Река Юл | 50 | 100 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

5) Охрана объектов культурного наследия:

территория объекта культурного наследия;

охранная зона объекта культурного наследия;

охранная зона культурного слоя.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории

Новокусковского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |
| 1 | Новокусковская курганная группа | в 7 км к северу от с.Ново-Кусково |
| 2 | Новокусковское поселение I | в 0,4 км к западу от с.Ново-Кусково, вдоль дороги к б. д.Старокусково |
| 3 | Новокусковское селище (Новокусковское поселение III) | в восточной части с.Ново-Кусково |
| 4 | Новокусковское поселение II | в 5 км восточнее с.Ново-Кусково, вдоль дороги на с.Первомайское |
| 5 | Старокусковское селение (Старокусковское поселение II) | мыс материкового берега р.Чулым, напротив б. д.Старокусково |
| Памятники археологии и объекты, известные по архивным источникам |
| 6 | Стоянка Новокусковская I (неолитические стоянки I, III) | в 0,5 км к северо-востоку (по другим данным в 0,3 км к северу, в 0,8 км к северо-западу) от с.Ново-Кусково, в месте выхода р.Верхние Соколы в чулымскую пойму, на её правом берегу, в 0,3 км от левой террасы р.Чулыма, на двух всхолмлениях и залегающих в т.н. "Борике" или "Сосновом борике" в излучине речки |
| 7 | Стоянка Новокусковская II (неолитическая стоянки II) | на мысу левого материкового берега, образованного левым берегом р.Верхние Соколы в месте ее выхода в чулымскую пойму, около Новокусковской участковой |
| 8 | Поселение Старокусковское (стоянка у д.Старокусково) | возможно, находится в 1,5 км ниже с.Ново-Кусково по левому материковому берегу р.Чулыма выс. 8-10 м, омываемому на этом отрезке р.Верхние Соколы, в окрестностях б. д.Старокусково. А, может быть, и в 1 км к З. от этого места, где на лугах расположен т.н. "Борик" |
| Памятники истории и культуры |
| 9 | Братская могила партизан, сторонников Советской власти, оказавших помощь партизанам | с. Казанка |
| 10 | Братская могила партизан, погибших в 1919 году, и партизан, умерших при Советской власти | с. Ново-Кусково |

6) Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

-овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные    экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

-заболоченные территории;

-зона затопления паводком 1% обеспеченности.

-нарушенные территории.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

- Овражные территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.) - территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфологическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория поселения ограниченно благоприятна для строительства. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

- Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

В Новокусковском сельском поселении процессы заболачивания развиты в поймах рек и на участках низких террас.

- Нарушенные территории - территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Карьеры на территории поселения отсутствуют, однако развита овражно-балочная эрозия, возможно развитие просадочных явлений.

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9., выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

- Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории поселения.

- Требуется вынос на местность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос; границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон.

- Сложившаяся планировочная структура населенного пункта характеризуется некоторой разобщенностью функциональных зон, которые в совокупности должны формировать структуру населенного пункта  как единое целое.

- Проведение мероприятий по инженерной подготовки территории.

Главными факторами, определяющими существующую планировочную структуру сельского поселения, являются:

1.Достаточно развитые внешние транспортные связи.

2.Наличие планировочных ограничений (коридоры инженерных и транспортных 	коммуникаций, санитарно-защитные зоны и др.).

3.Исторически-сложившаяся планировочная структура и зонирование населенных пунктов.

## 1.9. Объекты капитального строительства местного значения

### 1.9.1. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение. Существующее положение

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

В данный момент большая часть водозаборов не имеют оформленных охранных зон, что может вызывать загрязнение используемых водоносных пластов. Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 60 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Водоснабжение промпредприятий  ведется из собственных водозаборов.

Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, перед использованием, должна пройти процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование населенного пункта | Котельные, шт. | Тепловые сети, км. | Водопроводные сети, км. | Канализационные сети, км. сетисети | Очистные сооружения, шт. | Станции водоочистки, шт. | Водонапорные башни, шт. | Водоразборные колонки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ново-Кусково | 2 | 2,532 | 9,11 | 1,2 | - | - | 2 | 38 |
| д. Старо-Кусково | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| с. Казанка | 1 | 0,374 | 3,0 | - | - | - | 2 | 18 |
| с. Филимоновка | 1 | 0,15 | 3,6 | - | - | - | 2 | 29 |
| д. Митрофановка | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по поселению | 4 | 3,056 | 15,71 | 1,2 | - | - | 7 | 85 |

- Котельная поселковая с. Ново-Кусково, ул. Рабочая, 8а

- Котельная школьная с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55

- Котельная школьная с.Казанка, ул. Партизанская, 73/1

- Котельная школьная с.Филимоновка, ул. Школьная,1/4

Водоотведение.  Существующее положение

Централизованная система канализации имеется только в с. Ново-Кусково (ул. Библиотечная). Протяженность сетей составляет 1,2 км.

Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации во всем сельском поселении. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

Газоснабжение. Существующее положение

В настоящее время территории Новокусковского сельского поселения не газифицирована. Сельского поселения используется сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой фракции (СУГ).

Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск (объём хранения 300 тонн, производительность 10 000 тонн/год).

Сжиженный углеводородный газ (ёмкостной и в баллонах) используется в муниципальном районе, в основном, населением для пищеприготовления и жилищно-коммунальных нужд; часть СУГ (баллоны) используется на промпредприятиях.

Сжиженный углеводородный газ на территории поселения, используется населением от бытовых баллонов СУГ. Резервуарные установки СУГ отсутствуют. Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск (объём хранения 300 тонн, производительность 10 000 тонн/год).

Теплоснабжение. Существующее положение

В сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Электроснабжение. Существующее положение

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы сельского поселения, взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО«ТРК». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 12 шт).

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Характеристика и местоположение ТП на территории сельского поселения

| Сетевой участок | Населенный пункт | Питающая Линия | Питающий фидер | Диспетчерский № ТП | Фидер | U, кВ | Тип линии (ВЛ, КЛ) | Год ввода в эксплуатацию | Протяж-ть, км | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Асиновский СУ | с.Н-Кусково | ВЛ-10 | А-22 | А-22-2 | 1.2.3 | 0,4 | ВЛ | 1972 | 3,52 | А-50 |
| Асиновский СУ | с.Н-Кусково | ВЛ-10 | А-22 | А-22-3 | 1.2.3 | 0,4 | ВЛ | 1976 | 3,4 | А-35 |
| Асиновский СУ | с.Н-Кусково | ВЛ-10 | А-22 | А-22-6 | 1.2.3.4 | 0,4 | ВЛ | 1976 | 3,11 | АС-50 |
| Асиновский СУ | с.Казанка | ВЛ-10 | А-22 | А-22-8 | 1,2 | 0,4 | ВЛ | 1985 | 1,88 | А35 |
| Асиновский СУ | с.Н-Кусково | ВЛ-10 | А-22 | А-22-9 | 1.2.3 | 0,4 | ВЛ | 1977 | 7,83 | А-35 |
| Асиновский СУ | с.Н-Кусково | ВЛ-10 | А-22 | А-22-14 | 1.2.3 | 0,4 | ВЛ | 2010 | 5,68 | 3х50х70х16 |
| Асиновский СУ | Уч.хоз | ВЛ-10 | А-22 | А-22-15 |  |  |  |  |  |  |
| Асиновский СУ | с.Н-Кусково | ВЛ-10 | А-22 | А-22-17 | 1.2.3.4 | 0,4 | ВЛ | 1983 | 6,78 | АС-50 |
| Асиновский СУ | с.Н-Кусково | ВЛ-10 | А-22 | А-22-18 | 1,2 | 0,4 | ВЛ | 1974 | 3,52 | А-16,25 |
| Асиновский СУ | с.Н-Кусково | ВЛ-10 | А-22 | А-22-19 | 1,2,3 | 0,4 | ВЛ | 1970 | 1,24 | А-35 |
| Асиновский СУ | с.Н-Кусково | ВЛ-10 | А-22 | А-22-20 | 1,2 | 0,4 | ВЛ | 1997 | 1 | А-25,50 |
| Асиновский СУ | с.Н-Кусково | ВЛ-10 | А-22 | А-22-21 | 1,2 | 0,4 | ВЛ | 1974 | 2 | А-16,52 |

|  | Характеристика и местоположение ПС 35-220 кВ на территории Асиновского района. |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование ПС | Напряжение, кВ/кВ/кВ | Количество и мощность силовых трансформаторов, МВА | Местоположение |
| 1 | ПС Асино-220 | 220/110/10 | 2*125 | Томская обл, Асиновский район, г.Асино, ул.Мичурина, 25 |
| 2 | ПС Ново-Николаевка | 110/10 | 2*6,3 | Томская обл, Асиновский район, с.Н.Николаевка, пер.Энергетиков, 5 |
| 3 | ПС Батурино | 110/10 | 6,3+2,5 | Томская обл, Асиновский район, с.Батурино, ул.Сосновая, 11 |
| 4 | ПС Асино-110 | 110/35/10 | 2*40 | Томская обл, Асиновский район, г.Асино, ул.9 Мая, 68 |
| 5 | ПС ДОК | 110/10/6 | 3,2+25 | Томская обл, Асиновский район,г.Асино, ул. Строительская, 4 |
| 5 | ПС Больше-Дрохово | 35/10 | 2*2,5 | Томская обл, Асиновский район, п.Большедорохово, ул.Центральная, 43 |
| 6 | ПС Кировская | 35/10 | 2*2,5 | Томская обл, Асиновский район, с.Ягодное, ул.Дорожная, 10 |
| 7 | ПС Новиковка | 35/10 | 2*2,5 | Томская обл, Асиновский район, п.Новиковка, ул.Строителей, 1 "а" |

Системы связи. Существующее положение

В настоящее время организациям и населению Новокусковского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги телефонной связи в выделенной сети;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

Основным оператором проводной связи в сельском поселении является Томский филиал ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги местной внутризоновой телефонной связи, пакетная передача данных, услуги доступа в сеть Интернет и многие другие. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования, на территории поселения, составляет 97%. Все телефонные станции оснащены аппаратурой определителя номера (АОН).

Междугородняя связь осуществляется через Центральную станцию в городе Асино, которая подключена к «Большому» кольцу», которое соединяет Томск с районными центрами Мельниково, Кривошеино, Молчаново, Колпашево, Белый Яр, Батурино и Асино.  Новые линии связи позволяют обеспечить жителей поселения услугами, отвечающими современным требованиям, как по качеству, так и по номенклатуре.

В населенных пунктах  поселения применяются следующие типы прокладки кабеля:

- подземный в кабельной канализации и коллекторах;

- подземный в грунте;

- подвесной на столбовой и стоечной линии.

Система фиксированной связи:

Сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети с помощью радиофидеров, но в настоящее время, всё большее количество пользователей используют приёмники FM частот.

Количество телефонных точек в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Количество телефонов |
| --- | --- |
| с. Ново-Кусково | 383 |
| д. Старо-Кусково | 12 |
| с. Казанка | 54 |
| с. Филимоновка | 59 |
| д. Митрофановка | 2 |
| Итого по поселению | 510 |

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

- прием и доставка письменной корреспонденции;

- прием и выдача бандеролей, посылок;

- доставка счетов, извещений, уведомлений;

- прием и оплата денежных переводов;

- доставка пенсий и пособий;

- прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

- прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

- проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

- реализация товаров розничной торговли, лотерей;

- телекоммуникационные и телеграфные услуги;

- продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в сельском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи.

Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 50 %.

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования (сотовой радиотелефонной связи) на территории поселения оказывают 4 оператора. Это Федеральные операторы ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком» (марка Билайн), а так же местный оператор "Wellcom" и один малый оператор Теле 2. Все операторы, за исключением компании "Wellcom", предоставляют услуги в стандарте сотовой связи GSM-900/1800. Компания"Wellcom" представляет услуги и в более современном стандарте NMT-450/NMT-450 IMC.

В настоящее время сотовая связь стала основной заменой фиксированной телефонии. Низкие тарифы, отличная зона покрытия территории сельского поселения почти всеми операторами связи, низкая стоимость мобильных устройств вызвало резкий рост числа абонентов. Фактически, по стоимости обслуживания сотовые операторы вплотную приблизились к фиксированной телефонии и создали ей серьезную конкуренцию.

Основные этапы развития сотовой связи:

- создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE), на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата.

- выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

### 1.9.2. Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Местоположение сельского поселения отразилось на характере внешних транспортных связей.

Внешний транспорт

Через Новокусковское сельское поселение проходит автомобильная дорога, связывающая поселение с г. Асино и другими сельскими поселениями и обеспечивающая круглогодичное стабильное сообщение автомобильным транспортом со всеми населёнными пунктами поселения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Томской области

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяжен-ность (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 ОП МЗ Н-27 | Асино - Батурино | 69 Н-27 | 124,387 |

Протяженность и площадь дорог

| Дорожное покрытие | Протяженность, км. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонное покрытие | 14,0 | 98 000 |
| Грунтовое и гравийное покрытие | 158,5 | 792 500 |
| Итого по поселению | 172,5 | 890 500 |

- исследования по среднесуточной интенсивности движения не проводились.

Мостовых переходов длиной 100 м  и более и путепроводов на территории поселения нет.

Общие сведения об автомобильных дорогах содержатся в постановлении от 10 ноября 2010 года №221а «Об утверждении перечня автомобильных дорог  общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области». Протяженность дорог районного (местного) значения составляет 35,7 км, из них с твердым покрытием 11км.

В рамках целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы» осуществляются мероприятия, направленные на улучшение доступности и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Улично-дорожная сеть входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»

| № п.п. | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Наличие правоуста-навливающих документов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по типу покрытия |  |
|  |  |  | а/бетон | гравийное | грунтовое |  |
| с.Ново-Кусково |
| 1 | ул.Школьная | 2,1 | 2,1 |  |  | - |
| 2 | ул.Партизанская | 1,7 | 1,7 |  |  | - |
| 3 | ул.Сельская | 0,8 | 0,8 |  |  | - |
| 4 | ул.Рабочая | 1,1 |  | 1,1 |  | - |
| 5 | ул.Молодежная | 0,6 | 0,6 |  |  | - |
| 6 | ул.Библиотечная | 1,4 | 1,4 |  |  | - |
| 7 | ул.Маркова | 0,6 |  | 0,6 |  | - |
| 8 | ул.Больничная | 0,3 |  |  | 0,3 | - |
| 9 | ул.Береговая | 0,8 | 0,8 |  |  | - |
| 10 | ул.Спортивная | 0,8 | 0,8 |  |  | - |
| 11 | ул.Сибирская | 0,4 | 0,4 |  |  | - |
| 12 | ул.Новая | 0,4 | 0,4 |  |  | - |
| 13 | пер.Садовый | 0,5 |  |  | 0,5 | - |
| 14 | пер.Спортивный | 0,3 | 0,3 |  |  | - |
| 15 | подъезд к пер.Спортивный от автомобильной дороги Асино-Батурино | 0,35 | 0,35 |  |  | - |
| 16 | подъезд к оз.Домашнее от ул.Школьной, 95 | 0,35 |  |  | 0,35 | - |
| 17 | подъезд к свалке ТБО с.Ново-Кусково от дороги Асино-Батурино | 0,6 |  |  | 0,6 | - |
| 18 | подъезд к ферме молодняка от ул.Школьная | 0,5 |  | 0,5 |  | - |
| 19 | автомобильная дорога, соединяющая с.Ново-Кусково и д.Старо-Кусково | 0,4 |  | 0,4 |  | - |
| д.Старо-Кусково |
| 20 | ул.Лесная | 1,3 |  |  | 1,3 | - |
| 21 | ул.Центральная | 2,0 |  | 2,0 |  | - |
| 22 | ул.Крайняя | 1,05 |  |  | 1,05 | - |
| с.Казанка |
| 23 | ул.Партизанская | 1,8 |  | 1,8 |  | - |
| 24 | ул.Мира | 0,65 |  |  | 0,65 | - |
| 25 | ул.Чапаева | 0,5 |  | 0,5 |  | - |
| 26 | ул.Крайняя | 0,6 |  |  | 0,6 | - |
| 27 | ул.Заречная | 0,9 |  |  | 0,9 | - |
| 28 | ул.Орловская | 0,8 |  |  | 0,8 | - |
| 29 | ул.Молодежная | 0,3 |  | 0,3 |  | - |
| 30 | пер. Сельский | 0,5 |  | 0,5 |  | - |
| 31 | подъезд к свалке ТБО от дороги ул.Партизанская | 0,6 |  |  | 0,6 | - |
| 32 | подъезд к зерносушильному комплексу от ул.Партизанская | 0,6 |  |  | 0,6 | - |
| 33 | подъезд к кладбищу от дороги Асино-Батурино | 0,1 |  |  | 0,1 | - |
| с.Филимоновка |
| 34 | ул.Центральная | 2,0 | 2,0 |  |  | - |
| 35 | ул.Колхозная | 2,3 | 2,3 |  |  | - |
| 36 | ул.Школьная | 0,9 | 0,9 |  |  | - |
| 37 | ул.Молодежная | 0,4 | 0,4 |  |  | - |
| 38 | ул.Новая | 0,7 | 0,7 |  |  | - |
| 39 | ул.Лесная | 0,4 | 0,4 |  |  | - |
| 40 | ул.Ильинская | 0,3 |  |  | 0,3 | - |
| 41 | подъезд к МТФ от автомобильной дороги Асино-Батурино | 0,3 |  |  | 0,3 | - |
| 42 | подъезд к зерносушильному комплексу от автомобильной дороги Асино-Батурино | 0,5 |  |  | 0,5 | - |
| 43 | подъезд к свалке ТБО с.Филимоновка от дороги Асино-Батурино | 0,5 |  |  | 0,5 | - |
| д.Митрофановка |
| 44 | ул.Центральная | 1,9 |  | 1,9 |  | - |
| 45 | подъезд к дороге Асино-Батурино | 0,4 |  | 0,4 |  | - |
|  | ИТОГО: | 36,3 | 16,35 | 10,0 | 9,95 |  |

Интенсивность автодвижения на улицах населенных пунктов не велика.

К основным недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести:

- Нечеткую дифференциацию уличной сети;

- Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

- Отсутствие твердого покрытия на ряде улиц.

Индивидуальный транспорт

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Наибольший рост количества автотранспортных средств произошел за счет значительного увеличения количества легковых автомобилей.

Хранение автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках и в гаражных кооперативах. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.2. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

1. Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов;

2. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта

3. Необходимо обязательное строительство как дорог с покрытием, так и улучшенных грунтовых дорог до населенных пунктов, куда на данный момент идут только грунтовые дороги.

### 1.9.3. Объекты жилищного строительства

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Характеристика жилищного фонда

| Принадлежность жилья | Общая площадь жилищного фонда-всего, тыс. м2 | Общая площадь МЖФ с износом (тыс. м2) свыше: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 70% - каменных строений | 65% - деревянных прочих |
| Муниципальное | 6,3 | 0,3 | 0,3 |
| Частное | 46,0 | - | 3,9 |
| Итого по поселению | 52,3 | 0,3 | 4,2 |

Благоустройство жилого фонда

| Принадлежность жилья | Общая площадь, тыс. м2 | Площадь, оборудованная, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водо- прово дом | Канали- зацией | Центральным отоплением | Ваннами | Газом | Электро- плитами |
| Общая площадь | 52,3 | 20,0 | 13,3 | 15,2 | 13,1 | 28,8 | 5,7 |

Общий объем жилищного фонда составляет  52,3 тыс.кв.м.

Современное состояние жилищного фонда

| № п/п | Наименование показателя | Общая площадь (тыс.кв.м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем жилищного фонда | 52,3 |
| 2 | в том числе в общем объеме жил. фонда |
| 2.1 | Жил. фонд с износом < 65%* | 4,2 |
| 2.2 | Жил. фонд с износом > 65%* | 12,1 |
| 3 | Средняя обеспеченность населения муниципального района общей площадью жилищного фонда, м2 / чел. | 20,4 |

На данный момент, касательно жилищного фонда на территории поселения выявлен ряд проблем:

Необходимо строительство муниципального жилья;

Требуется строительство домов усадебного типа по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 – 2015 годы»;

### 1.9.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание генеральных планов поселений только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных пунктов, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

– образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

– здравоохранения;

– культуры и искусства;

– физической культуры и спорта.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры также можно разделить на группы по следующим признакам:

– по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

– по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

– по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

Нормативная база для определения номенклатуры и количественных показателей объектов обслуживания:

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2. «Методика нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением правительства РФ от 19.10.1999г.,  №1683-р);

3. СП-03-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. На территории Новокусковского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Сводная таблица нормативных требований

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) общего типа | охват детей, % | 70 |  |
|  | сельское поселение | мест на 1000 человек | 100 | 500 м |
|  | специализированные | охват детей, % | 3 | - |
|  | оздоровительные |  | 12 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы |
|  | сельское поселение | охват школьников, % | 100 | 2 км пешком и 15 мин. на транспорте — 1 ступень; 2-4 км пешеходная доступность — 2,3 ступень |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения | охват школьников, % | 10 | - |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  |
| 5 | Аптеки | - | 1 | сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 6 | Скорая медицинская помощь | ед. на 10 тыс.чел | 1 | 15 мин. доступности на спец.автомобиле |
| 7 | Дом интернат | мест на 1000 человек |  | - |
|  | для престарелых, ветеранов войны и труда, для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 28 | - |
|  | психоневрологический | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 3 | - |
|  | детский | мест на 1000 человек (4-17 лет) | 3 | - |
| 8 | Плоскостные сооружения | га, на 1000 жителей | 0,7-0,9 | 1,5км |
| 9 | Спортзал | м.кв. площади пола на 1000 жителей | 60-80 |  |
| 10 | Бассейн | м.кв. зеркала воды на 1000 жителей | 20-25 |  |
| 11 | Клубы и ДК |
|  | клубные помещения | м.кв общей площади на 1000 жителей | 90 | 500 метров пешеходной доступности |
|  | молодёжный клуб, клуб по интересам | м.кв общей площади на 1000 жителей | 30 |  |
|  | клубы в сельском поселении | мест на 1000 жителей | 140-500 |  |
| 12 | Библиотеки |
|  | библиотека | тыс. томов на 1000 жителей | 3,1 | 500 метров пешеходной доступности |
|  | сельское поселение | тыс. томов на 1000 жителей | 5 |  |
|  | выставочный зал | м.кв общей площади на 1000 жителей | 10 |  |
|  | универсальный зал | мест на 1000 жителей | 7 |  |
| 13 | Кинотеатры | мест на 1000 жителей | 25-35 | - |
| 14 | Театры | мест на 1000 жителей | 5-8 | - |
| 15 | Цирки | мест на 1000 жителей | 3,5-5 | - |
| 16 | Магазины сельское поселение | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 300 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 17 | Рынки | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 24-40 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 18 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 жителей | 40 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания |
|  | сельское поселение | рабочих мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 20 | Бани |
|  | сельское поселение | мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |
| 21 | Гостиницы | мест на 1000 жителей | 6 (СНиП) | - |
| 22 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении | сельский нас пункт 2,0 км |
| 23 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении | - |
| 24 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении | - |
| 25 | Отделение банка | Операционная касса на 2-3 тыс. жителей | 1 (СНиП) |  |
|  | сельское поселение | Операционная касса на 1-2 тыс. жителей | 1 (СНиП) | сельский нас пункт 2,0 км |

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Среднегодовая/среднесписочная численность | Фактичес кая загрузка (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения |
| структурное подразделение ГДО МБОУ-СОШ | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55 | бюджетная |  | кирпич |  |  |  | 612 | 12240 |
| Общеобразовательные школы |
| МБОУ-СОШ | с.Ново-Кусково, ул. Школьная, 57 | бюджетная |  | кирпич |  | 2012 |  |  |  |
| МБОУ-НОШ | с. Ново-Кусково, ул. Партизанская, 73 | бюджетная |  | кирпич |  |  |  |  |  |
| МБОУ-ООШ | с. Филимоновка, ул. Школьная, 1 | бюджетная |  | кирпич |  |  |  |  |  |

Учреждения образования

| Наименование населенного пункта | Учреждения дошкольного образования на 01.01.2013 | Учреждения общего образования на 01.01.2013 | Учреждения дополнительного образования на 01.01.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование учреждения | в них мест | Численность детей | Численность педагогических работников | Наименование учреждения | в них мест | Численность детей | Численность педагогических работников | Наименование учреждения | в них мест | Численность детей | Численность педагогических работников |
| с. Ново-Кусково | СП МБОУ СОШ ГДО | 50 | 51 | 3 | МБОУ СОШ | 280 | 176 | 17 | МАОУ-ДОД «Асиновская ДШИ» филиал |  | 50 | 5 |
| с. Казанка | МБОУ СОШ ГДО | 15 | 11 | 1 | МБОУ-НОШ | 80 | 13 | 3 |  |  |  |  |
| с. Филимо-новка | МБОУ СОШ ГДО | 10 | 8 | 1 | МБОУ-ООШ | 96 | 40 | 7 |  |  |  |  |
| Итого по поселе-нию | 3 | 75 | 70 | 5 | 3 | 456 | 229 | 27 | 1 |  | 50 | 5 |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений в поселении, является обеспечение всех детей в возрасте 1-6 лет ДДУ. В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, на 100 детей в возрасте 1-6 лет составляет 60 мест в городской местности и 40 мест в сельской.

Для школ в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность на 100 детей составляет 40 мест для сельских населенных пунктов. Для расчета принимается показатель количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормы проектирования также регламентируют территориальную удаленность (радиус обслуживания) объектов повседневного спроса от потребителя. Для школ радиус доступности в сельской местности варьируется от 2км (I ступень) до 4км (II-III ступень) в сельской.

Объекты здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, аптеки, молочные кухни.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Среднегодовая/среднесписочная численность | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врачебные амбулатории. |
| ОВП | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2 | бюджетная |  | дерево |  | 2007 |  | 11 | 40 |
| Фельдшерско-акушерские пункты |
| ФАП с. Казанка | с. казанка, ул. Партизанская, 73 | бюджетная |  | кирпич |  |  |  | 2 | 15 |
| ФАП с. Филимоновка | с.Филимоновка, ул. Школьная, 1 | бюджетная |  | кирпич |  |  |  | 2 | 20 |
| Аптеки |
| МУП «ЦРА№11» аптечный пункт Ново-Кусково | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 44 | бюджетная |  | дерево |  |  |  | 2 | 40 |

Нормативов для расчётов средней обеспеченности населения услугами ФАП по «Социальным нормативам и нормам» нет, так как они должны заменять амбулатории в тех населённых пунктах, где нет амбулаторий.

Функции по оказанию населению района стационарной помощи возложены в основном на центральную районную больницу, размещающуюся в г.Асино.

Оценка обеспеченности  муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 5000 м.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. На данный вид обслуживания не даются нормы расчета вместимости, относительно численности населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) на 10 тысяч детей проектируется один социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей сирот; один приют для детей и подростков, оставшихся без попечительства родителей. При меньшем количестве детей создается по одному объекту. На 1 тыс. детей создается один реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В Новокусковском сельском поселении на данный момент стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов отсутствуют.

Объекты управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Для определения нормативной потребности муниципального образования в объектах управленческой и кредитно-финансовой сферы используются расчетные показатели СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорные пункты охраны порядка относятся к повседневному уровню обслуживания. К периодическому уровню обслуживания относятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы; объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

На территории Новокусковского сельского поселения действуют:

- Администрация – с.Ново-Кусково;

- пункт охраны общественного порядка - с.Ново-Кусково;

- почтовое отделение - с.Ново-Кусково.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Среднегодовая/среднесписочная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения почтовой связи |
| отделение связи | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 59 |  |  | дерево |  |  |  | 5 |

По территориальному принципу данные учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно- коммунального хозяйства

На территории Новокусковского сельского поселения расположены:

- 7 магазинов;

- МУП «Новокусковское ЖКХ»

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров |
| магазин | с.Ново-Кусково, ул. Школьная, 100 |  |  | дерево |  |  |  | 30 |
| магазин | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 42 |  |  | дерево |  |  |  | 60 |
| магазин | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 59а |  |  | кирпич |  |  |  | 65 |
| магазин | с. Ново-Кусковло, ул. Библиотечная, 7а |  |  | дерево |  |  |  | 100 |
| магазин | с. Филимоновка, ул. Центральная, 3 |  |  | дерево |  |  |  | 50 |
| магазин | с. Филимоновка, ул. Школьная, 8 |  |  | дерево |  |  |  | 50 |
| Магазины непродовольственных товаров |
| магазин | с. Ново-кусково, ул. Библиотечная, 15а |  |  | металл |  |  |  | 30 |
| Торговые павильоны |
| павильоны | с. Филимоновка, ул. Центральная, 12/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| павильоны | с. Ново-Кусково, ул. Сельская, 5 а |  |  |  |  |  |  |  |
| павильоны | с. Казанка, ул. Партизанская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объектов муниципальной собственности. Предполагается развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания — рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В сельской местности предприятия данной сферы обслуживания (повседневного обслуживания) следует размещать с учетом величины радиусов 2-3 км. Для сельского поселения принят радиус обслуживания 2000 м.

Объекты культуры, искусства и библиотечного обслуживания

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям

органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Кроме того, в населенных пунктах могут располагаться детские и юношеские библиотеки, кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Среднегодовая/среднесписочная численность | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедоступные библиотеки |
| Библиотека имени Г.М. Маркова (филиал №4) | с.Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 4 | бюджетная |  | кирпич | 1978 | 2010 |  | 3 | 20 |
| Библиотека | с. Филимоновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения кулбного типа |
| Дом культуры | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 8 |  |  | кирпич |  |  |  | 22 |  |

Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

Спортивные залы, расположенные при школах так же могут использоваться взрослым населением для занятий спортом.  Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

На территории Новокусковского сельского поселения объекты массового спорта представлены спортивными площадками и спортивными залами при школах.

Сложившиеся места проведения спортивно-оздоровительных мероприятий :

- стадион –с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 17;

- спортивный зал – с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 8;

С точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности - 500 м.

Сведения о принятых проектом генерального плана радиусах доступности учреждений социальной инфраструктуры представлены в таблице

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания |
| --- | --- |
| Образование |
| Детские дошкольные учреждения | Сельский нас пункт – 500м |
| Общеобразовательные школы | Сельские населенные пункты - 2км (для 1 ступени - НОШ), (2-3 ступени - СОШ, ООШ) - 4км |
| Физкультурно-оздоровительные объекты, | Сельский нас пункт 500 м. |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | Сельский нас пункт - 30 мин. (с использованием транспорта) - — 5 км (5000 м) |
| Учреждения культуры (музеи, библиотеки, дома культуры и проч.) | Сельский нас пункт 500 м. |
| Учреждения соцобеспечения | 5 км (5000 м) |
| Аптеки | 800м |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи (Отделения связи, филиалы сберегательного банка и т.п.) | Сельские нас пункты - 30 мин. (2,5-3 км). |
| Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. | Сельские нас пункты - 30 мин. (2 км). |

Вывод:

Из проведенного анализа видна недостаточность услуг, предоставляемых населению в данной сфере, изношенность строений.

Что касается перечисленных учреждений бытового обслуживания, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

### 1.9.5. Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам

местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест и курортов местного значения на территории поселения.

Современная планировочная организация зеленых насаждений поселения характеризуется следующими особенностями:

– отсутствует единая, планировочно связанная система зеленых насаждений населенных пунктов;

– не сформированы крупные парковые зоны общепоселенческого значения, обеспечивающие потребности в отдыхе и благоприятные экологические условия для населения;

– в существующей застройке населенного пункта строительство новых зеленых зон планировочно ограничено;

– недостаточный уровень благоустройства существующих парков, скверов.

Улицы не достаточно благоустроены. Не все здания общественного значения огорожены полосами древесно-кустарниковых насаждений. На территории сельского поселения в с. Филимоновка и с. Ново-Кусково располагаются детские площадки, что не полностью удовлетворяет потребности населения. В 2006г. за счет средств местного бюджета (159 тыс. руб.) проведен частичный ямочный ремонт дорог населенных пунктов, на зимнее и летнее содержание внутрипоселенческих дорог затрачено 106 тыс. руб.

В 2006 году в селах Ново-Кусково, Казанка и Филимоновка за счет средств местного бюджета восстановлено уличное освещение (37, 10 и 10 фонарей соответственно). Ежегодно проводится благоустройство сельских кладбищ, ликвидируются несанкционированные свалки ТБО, население активно участвует в благоустройстве придомовых и приусадебных территорий.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек.

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования составляет:

д. Старо-Кусково- 30%;

с. Ново-Кусково- 30%;

с. Филимоновка – 20%;

д. Митрофановка – 10%;

с. Казанка- 10% от общей площади земель населенных пунктов.

Улицы не имеют пешеходных тротуаров. Основанная их часть не имеет твердого покрытия.

На территории поселения местами организованного отдыха являются участки на водных объектах, используемые в качестве мест для купания и сезонного отдыха местными жителями – озера Домашнее, Лангуша, Ромашка, Курья, река Чулым, урочище Веселый стан.

Требуется оборудование этих пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.5., выявлены следующие проблемы, касающиеся развития озеленения и благоустройства сельском поселения:

- Отсутствие санкционированных пляжей.

- Отсутствие рекреационных зон общего пользования;

- Отсутствие детских игровых площадок внутри жилых кварталов в населенных пунктах;

### 1.9.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

Места сбора бытовых отходов

На территории Новокусковского сельского поселения находятся 2 свалки ТБО:

- с.Ново-Кусково, ул. Сельская, 39; площадь - 4800,0 м.кв;

- с. Казанка, ул. Партизанская, 111/1; площадь - 700,0 м.кв.

На территории сельского поселения располагается полигон твердых бытовых и промышленных отходов состоящий из трех земельных участок:

1.Участок расположенный в окрестностях села Ново-Кусково, порядка 550м на юго-запад от указателя 4-й автодороги Асино – Батурино, площадью 17710,00кв. м.;

2. Участок расположенный южнее выше описанного, площадью 17477,90кв.м.;

3. Участок, центральная часть кадастрового квартала 70:02:0200039 для реконструкции (расширения) объекта : полигона для захоронения твердых бытовых отходов, площадью 70000,00кв.м.

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 свалки ТБО относятся к объектам I класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000 м.

Места захоронения

Кладбища

На территории Новокусковского сельского поселения расположено 5 сельских кладбища.

| 1. с. Ново-Кусково - | 2,0 га. |
| --- | --- |
| 2. д. Старо-Кусково - | 1,0 га. |
| 3. с. Казанка - | 1,0 га. 1,3 га |
| 4. с. Филимоновка - | 1,3 га. |
| 5. д. Митрофановка | 0,06 га. |

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 кладбища относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

### 1.9.7. Информация об объектах капитального строительства регионального значения.

| № п.п. | местонахождение объекта недвижимости | наименование объекта недвижимости | кадастровый номер | площадь | разрешенное испоьзование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Казанка, ул. Партизанская, 105 | дом | у70:2:4(3):0:3514 |  |  |
| 2 | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 124, кв. 1 | квартира | у70:2:4(1):0:3513:1 |  |  |
| 3 | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 10 | дом | у70:2:4(1):0:3513 |  |  |
| 4 | в границах ТОО "Причулымское" | земельный участок | 70:02:0000000:45 | 472,6 га | с/х производство |
| 5 | с. Филимоновка, ул. Новостройка, 1, кв. 45 | квартира | у70:2:7(1):0:19:45 |  |  |
| 6 | с.Филимоновка, ул. Колхозная, 53 | земельный участок | 70:02:0200035:9 | 5130 кв. м | ведение ЛПХ |
| 7 | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 44 | нежилое здание |  |  |  |
| 8 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/11 | нежилое здание |  |  |  |
| 9 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/12 | нежилое здание |  |  |  |
| 10 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/13 | нежилое здание |  |  |  |
| 11 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/10 | нежилое здание |  |  |  |
| 12 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/9 | нежилое здание |  |  |  |
| 13 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/8 | нежилое здание |  |  |  |
| 14 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/7 | нежилое здание |  |  |  |
| 15 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/6 | нежилое здание |  |  |  |
| 16 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/5 | нежилое здание |  |  |  |
| 17 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/3 | нежилое здание |  |  |  |
| 18 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/4 | нежилое здание |  |  |  |
| 19 | с. Филимоновка, ул. Центральная, 2 | нежилое здание |  |  |  |
| 20 | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 8 | нежилое здание |  |  |  |
| 21 | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 4 | нежилое здание |  |  |  |
| 22 | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55 | земельный участок | 70:02:0200025:83 | 877,2 кв. м | обслуживание административного здания |
| 23 | с. Казанка, ул. Партизанская, 73 | нежилое здание |  |  |  |
| 24 | с. Казанка, ул. Партизанская, 73 | земельный участок | 70:02:0200013:14 | 9817,1 кв. м | обслуживание здания школы |
| 25 | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 8 | земельный участок | 70:02:0200025:560 | 2997,5 кв. м | обслуживания здания дома кльтуры |
| 26 | с.Филимоновка, ул. Центральная, 2 | земельный участок | 70:02:0200035:204 | 549,1 кв. м | обслуживания здания дома кльтуры |
| 27 | с.Филимоновка, ул. Школьная, 1/3 | нежилое здание |  |  |  |
| 28 | с.Филимоновка, ул. Школьная, 1 | земельный участок | 70:02:0200035:14 | 25997,7 кв. м | обслуживания здания школы |
| 29 | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 57/1 | нежилое здание |  |  |  |
| 30 | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 57 | нежилое здание |  |  |  |
| 31 | с. Ново-Кусково, ул. Сельская, 37 | сооружение-скотомогильник |  |  |  |
| 32 | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55, офис 1 | помещение |  |  |  |
| 33 | с.Филимоновка, ул. Школьная, 44 | земельный участок | 70:02:0200025:90 | 142,4 кв. м. | обслуживание здания аптеки |
| 34 | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 57 | земельный участок | 70:02:0200025:595 | 12804 кв. м | обслуживание здания школы |
| 35 | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 59б | земельный участок | 70:02:0200025:596 | 243 кв. м | обслуживание детской площадки |
| 36 | с. Ново-Кусково, ул. Сельская, 37 | земельный участок | 70:02:0200025:549 | 200 кв. м | обслуживание скотомогильника |
| 37 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/14 | нежилое здание |  |  |  |
| 38 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/15 | нежилое здание |  |  |  |
| 39 | 4км от автодороги Асино-Батурино примерно 500м от ор. на ю-з | земельный участок | 70:02:0200039:0203 | 17477,90 кв. м. | полигон твердых бытовых и промышленных отходов |
| 40 | окр. С.Ново-Кусково, порядка 550м на ю-з от указ. 4км автодорог | земельный участок | 70:02:0200039:217 | 17710 кв. м | полигон твердых бытовых и промышленных отходов |
| 41 | окр. С.Ново-Кусково, порядка 550м на ю-з от указ. 4км автодорог | сооружение |  |  |  |
|  | на с от д. Митрофановка, вдоль речки Кужербак |  |  |  |  |
| 42 |  | земельный участок | 70:02:000000:50 | 997,5 га | с/х производство |
| 43 | с. Филимоновка, ул. Школьная, 1, офис 2 | помещение |  |  |  |
| 44 | с. Филимоновка, ул. Школьная, 1 | помещение |  |  |  |
| 45 | с. Филимоновка, ул. Школьная, 1, офис 1 | помещение |  |  |  |
| 46 | на юг от д. Митрофановка до ур. Кук.лог | земельный участок | 70:02:0000000:51 | 1968,4 га | с/х производство |
| 45 | на запад от с. Филимоновка вдоль руч.Сухая Речка | земельный участок | 70:02:0000000:52 | 625,1 га | с/х производство |
| 46 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2 | земельный участок | 70:02:0200025:1224 | 10342 кв. м | обслуживание культурно-туристического комплекса "Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова" |
| 47 | с. Ново-Кусково, ул. Больничная, 2/4 | земельный участок | 70:02:0200025:1223 | 1130 кв. м | Для обслуживания здания больницы |
| 48 | от дор.ук."Старо-Кусково" на автодор.А-Б до ж.д. по ул. Центральная,18 | земельный участок | 70:02:0000000:92 | 21594 кв. м | Для обслуживания автомобильной дороги |
| 49 | под. дор. к. д. Старо-Кусково | линейное сооружение |  |  |  |
| 50 | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55, офис 2 | помещение |  |  |  |
| 51 | в границах ТОО "Филимоновское" | земельный участок | 70:02:0000000:15 | 13,3 га | с/х производство |

## 1.10.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

### 1.10.1. Классификация чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости:

- количество людей, пострадавших в этих ситуациях,

- количество людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности,

- размер материального ущерба,

- границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

- локальные,

- объектовые,

- местные,

- территориальные,

- региональные,

- федеральные,

- трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами. 1 раза в год

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ 1 раза в год.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 млн. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

### 1.10.2. Чрезвычайные ситуации природного  характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Гидрологическая обстановка и обстановка на водных объектах

На территории области вскрытие рек и прохождение ледохода происходит приблизительно в апреля. Детализированный прогноз по половодью доводится отдельно. Так же, до начала ледохода, существует вероятность возникновения происшествий на реках области в местах массового выхода на лед рыбаков и в местах ледовых переправ.

## Затороопасные  участки рек (на территории Томской области)

- р. Чулым Асиновский район с. Батурино;

Подтопление населенных пунктов склоновыми водами

При условии резкого потепления и начала интенсивного таяния снега (вторая - третья декада апреля), возможно формирование склоновых стоков и подтопление пониженных участков местности в населенных пунктах вследствие отсутствия, либо захламленности дренажных систем, перемерзания водоотводных каналов и несвоевременного вывоза снега.  Этот процесс наиболее характерен сельских поселений Асиновского района .  Существует вероятность возникновения ЧС не выше локального характера.

В настоящее время в зону затопления паводком 1% обеспеченности застройка поселения не попадает.

Сейсмическая обстановка

Территория сельского поселения не входит в зону интенсивной сейсмической деятельности, и образование эпицентров землетрясений здесь маловероятно. Могут ощущаться последствия землетрясений, происшедших на Алтае, Саянах и Восточной Сибири. При этом интенсивность землетрясения не превысит 4-5 баллов, что не несет никаких вредных последствий зданиям и строительным сооружениям на территории области. В 2012 г. не прогнозировалось возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных землетрясениями. Вместе с тем, деятельность человека, связанная с добычей подземных вод, нефти и газа, может спровоцировать так называемую наведенную сейсмичность. Очаги таких землетрясений локализованы в районах добычи полезных ископаемых, а их интенсивность может быть менее 5 баллов. При этом массовых разрушений и большого количества пострадавших не ожидается, т.к. в этих районах не большая плотность населения и застройки.

Лесные пожары

Основным фактором, определяющим возможность возникновения пожара, будет влажность опада, мха и подстилки. Изменение влажности напочвенных ЛГМ под влиянием метеорологических условий служит главной причиной колебания пожарной опасности в пределах пожароопасного сезона. Если в лесопожарный период количество осадков будет выше нормы, то высокая влажность лесных горючих материалов (ЛГМ) естественным образом будет поддерживать эти леса в не горимом состоянии. В периоды длительной засухи мохово-растительный покров и лесная подстилка превращается в основной источник пожарной опасности. По многолетним наблюдениям установлено, что пожарный максимум на территории области приходится на весенне-летний период (май – июль). Именно в это время у нас отмечаются сильные ветра, периоды относительно высоких температур и наименьшей влажности воздуха. Максимальный пик горимости (наибольшее число пожаров) может приходиться на май.  В июнь, июле и августе прогнозируется средняя горимость.  Прекращение пожаров практически на всей территории области прогнозируется в октябре. Весной, если период без осадков будет составлять 20 дней и более возможно возникновение крупные пожары. Летом после 30-дневной засухи. Преобладающий класс пожароопасности лесов поселения - 4.

Основной причиной возникновения природных пожаров будет являться человеческий фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и поджоги) – более 50%.  На втором месте - возникновение природных пожаров от грозы.

На  территории сельского поселения пожары только в период пожарных максимумов или после длительных засух. Пожарный максимум на территории большинства лесничеств растянется на 3 – 4 месяца.  Лесные пожары вышедшие из-под контроля, могут создать реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на ПОО, таких как магистральные трубопроводы, нефтебазы.

Природные пожары лесов возникают 1 раз в 3-4 года. Время возникновения лесных пожаров - с конца мая по начало октября.

### 1.10.3.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Новокусковского сельского поселения наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Состояние объектов ТЭК и ЖКХ

На территории сельского поселения области существует вероятность ниже среднего возникновения техногенных ЧС не выше локального характера, связанные с авариями на водопроводных сетях, в узлах и системах газоснабжения, на линиях электропередач (повреждения или обрывы) и на трансформаторных подстанциях из-за метеорологических условий, технического состояния коммуникаций и оборудования особенно в районах с наибольшей плотностью населения. Возможны отключения объектов от электроснабжения в связи проведением ремонтных работ и нагрузкой на электросеть в связи с понижением среднесуточных температур и началом отопительного сезона. Возможны обрывы воздушных линий связи и ЛЭП при скорости ветра свыше 20 м/сек.

По обстановке, связанной с ДТП

Возможно, нарушение режима работы наземного транспорта и увеличение показателей аварийности по причине несоблюдения правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств и метеорологическим показателям – осадки, туман, гололедица, мокрый снег.  Большая часть ДТП прогнозируется на улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, основная доля наездов на пешеходов. Наиболее «аварийно-опасное» время с 17 до 19 часов, наибольшее количество аварий прогнозируется в пятницу и субботу. Основные виновники ДТП - водители транспортных средств, преобладающая доля пострадавших - пассажиры, на втором месте пешеходы, затем водители и дети.  На дорогах Асиновского района и в частности Новокусковского сельского  поселения не исключены автомобильные аварии и происшествия с гибелью людей.

Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера
на территории поселения

| Источники и виды техногенных ЧС | Вероятность возникновения опасности и рисков | Предпосылки и справочная информация |
| --- | --- | --- |
| Опасные природные явления, способные вызвать ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК | средняя | Техническое состояние коммуникаций |
| Опасные природные явления, способные вызвать ЧС на дорогах | средняя (в густонаселенных районах – вероятность 4-8 раз в год) | Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км на 1 тыс. км2) ---- 5-100км. |

Наиболее уязвимые участки путей сообщения:

- на нефтепроводах и газопроводе - насосные станции, компрессорные станции;

- Трубопроводы высокого и низкого давления.

На территории поселения наиболее вероятны возникновения техногенных ЧС:

- не выше муниципального характера при авариях на коммунальных системах и системах жизнеобеспечения;                                                                                                                                                    - локального характера при авариях на потенциально опасных объектах, имеющих в своем составе АХОВ;

- не выше муниципального характера при авариях на магистральных трубопроводах;                                      - локального характера, обусловленных пожарами в жилом секторе, на объектах социально-бытового и культурного назначения, пожарами на промышленных объектах и на объектах сельского хозяйства (риск возрастает в зимний период при резком понижении температуры воздуха или при длительном воздействии минусовых температур;                                                                                        - рельеф местности и наличие большого количества водных преград, как больших, так и малых обуславливает наличие значительного количества инженерных сооружений на транспортных коммуникациях, в случае разрушения которых, возникают значительные трудности с проведением АСНДР, эвакуации пострадавшего населения и подвоза необходимых материально-технических средств.

Воздушный транспорт.

В случае авиакатастрофы воздушного судна безвозвратные потери могут составить от 25 до 360 человек.

Водный транспорт.

Источники ЧС – большой процент изношенности подвижного парка и оборудования речного транспорта. В случае возникновения транспортного происшествия с пассажирскими судами, число пострадавших может составить 70 - 150 человек, в том числе 2-3 человек - безвозвратные потери.

Трубопроводный транспорт.

На территории поселения существует вероятность возникновения техногенных ЧС при авариях на магистральных трубопроводах.  На объектах трубопроводного транспорта при неравномерном оттаивании почв в весенний период возможно появление свищей с последующим разрушением трубопроводов. Потенциально опасные участки - пересечение нефтепроводов большим количеством ручьев, малых и больших рек, оврагов и других водостоков создает опасность быстрого стока нефти в крупные реки с причинением значительного ущерба рыбному хозяйству, особую опасность в этом смысле представляют аварии на подводных переходах через указанные реки.  Значительная заболоченность трассы создает опасность замазучивания при авариях больших территорий болот и определяет сложность локализации и сбора разлитой нефти.

Автомобильный транспорт.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия — наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств, число которых с каждым годом растет. Основные источники возникновения ЧС - человеческий фактор (нарушение правил дорожного движения), качество автомобильных дорог области, изношенный парк автотранспорта. При возникновении аварий на автодорогах санитарные потери людей могут составить до 5 чел., из них со смертельным исходом 1-3 чел.  Вероятность возникновения ЧС, вследствие узкой ширины дорожного полотна, а также близости деревьев, составляет 0,5-1,0 в год.

Химически опасные объекты.

опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории поселения.

Наибольшая вероятность происшествий дорожно-транспортного характера в местах пересечения дорог путепроводами, в местах автомобильных развязок.

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ.

В случае дорожно-транспортного происшествия с участием транспорта, перевозящего АХОВ и легковоспламеняющиеся вещества, в зону поражения могут попасть населенные пункты, расположенные вдоль трассы. Вероятность участия опасных грузов в аварийной ситуации на автомобильном транспорте составляет 1,8*10-6.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- износ дорожного покрытия;

- некачественное проведение ремонтных работ;

- недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период и т.д.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке аммиака |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 16 | 16 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 1441 | 397 |
| Ширина зоны порового поражения / на удалении, м | 67 / 922 | 35 / 246 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 373 | 109 |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м | 17 / 239 | 9 / 69 |
| Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин. |

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке АХОВ по автодорогам Новокусковского сельского поселения приведена на рисунке.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке аммиака |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Возможная частота реализации ЧС, год-1 | 3,38*10-10 | 8,44*10-10 |
| График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего АХОВ) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии транспортного средства с аммиаком, м |

Рисунок - Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке аммиака.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Таблица – Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3.

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 1,9 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 18,6 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 25,6 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 28,5 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 32,9 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 36,1 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 40,7 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 47,7 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 60,6 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 95,4 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 234 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 486,2 | 57,5 |
| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Рисунок  – Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния.

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Рисунок – Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния.

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

Рисунок – Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния.

Радиус зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляет 46,6 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) показана на рисунке 15.

Объекты ЖКХ и ТЭК

Прогноз

Наибольший риск возникновения крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах ТЭК и ЖКХ характерен для осенне-зимнего периода для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы и населения.

Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера, 
связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХ

| Техногенные ЧС | Опасность (вероятность) | Основные причины | Характер ЧС | Источники ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии на электрических сетях | значительная | физический износ оборудования до 70 % физический износ оборудования до 70 % | локальный, муниципальный | Резкое понижение или продолжительные периоды низкой температуры, техническое состояние оборудования и человеческий фактор. |
| Аварии на объектах ЖКХ | значительная |  |  |  |
| Аварии, обусловленные нарушение устойчивости зданий и сооружений | средняя | количество аварийных зданий 300-700 | локальный, муниципальный | Опасные природные явления |

Для территории Томской области наиболее вероятно возникновение:

- ЧС локального характера - 0-1 шт. в год;
- аварии - 2-3 шт. за отопительный сезон.

Ограничения в зонах влияния техногенных факторов.

| № п/п | Зоны ограничений | Режимы и регламенты средопользования. Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны ЛЭП и кабельных линий связи | Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушной линии электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: для линий напряжением: 110 киловольт – 20 метров; 35 киловольт – 15 метров В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организация, в ведении которых находятся эти сети запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; -осуществлять всякого рода погрузочно – разгрузочные, взрывные, земле- черпальные, мелиоративные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, производить полив сельскохозяйственных культур; -совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; - размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов; - устраивать всякого рода свалки, складировать удобрения, дрова и другие материалы, разводить огонь, - запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов. Охранные зоны кабельных и воздушных линий связи устанавливаются в виде участков вдоль этих линий не менее чем 2 м. с каждой стороны. | «Правила устройства электроустановок» изд.6., Главгосэнергонадзо- ра России, Москва, 1998г. «Правила охраны линий и сооружений связи РФ», пост. Правительства РФ «578 от 09.06.95г. |
| 2 | Охранные зоны, магистральных газопроводов и газораспределительных сетей | Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трас наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности,- в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для подземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течении всего срока эксплуатации газопровода. Охранные зоны трасс магистрального газопровода устанавливаются в виде участков земли, ограниченными условными линиями, проходящими от оси газопровода на расстоянии 15 метров (в обе стороны). Зона минимально-допустимых расстояний от наземных магистральных газопроводов до городов и населенных пунктов, составляют от 150м. до 300м (в зависимости от диаметра труб) в обе стороны: Ду 1200 мм – 300м. Ду 1000мм, 800мм – 250м, Ду 700мм-200м, Ду 500мм-150м. Все частные лица при любых работах с землей, находящейся в непосредственной близости от магистрального и газопровода обязательно обращаются за согласованием в филиал ООО «Газпром». В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: - возводить любые постройки и сооружения; - высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы; - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов, механизмов; - размещать сады и огороды; - производить мелиоративные земляные работы; - производить всякого рода открытие и подземные строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. | «Правила охраны магистральных трубопроводов», пост. Госгортехнадзора России №9 от 22.02.92г «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12-245-98) СанПиН 2.21/2.1.1.1200-О3 (приложение 1,5) |
| 3 | Федеральные автомобильные дороги общего пользования | Решения об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в ст.26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). Придорожные полосы устанавливаются с каждой стороны границы полосы отвода в зависимости от класса и (или) категории дорог с учетом перспектив их развития шириной: для автомобильных дорог V категории – 25м.; IV и III категории – 50м.; I-II категории – 75м.; 100 м. – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов РФ, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объезда городов с численностью населения до 250 тысяч человек; 150 м. – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек. | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ |
| 4 | санитарно-защитные зоны (СЗЗ) | Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ); создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата. Перечень наиболее востребованных для проектирования в сельских поселениях промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий с нормативными размерами СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ (из перечня выбирается требуемое). СЗЗ кладбищ площадью до 10га – 100м, сельские и закрытые – 50м; скотомогильники – 1000 м, места компостирования ТБО – 500м; места складирования отходов без навоза и фекалий – 300м. Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками производительность до 0,2 тыс.м³/сут. – 150м., более 0,2 до 5,0 тыс.м³/сут. – 200м; поля фильтрации до 0,2 тыс.м³/сут. – 100 м; более 0,2 до 5,0 тыс.м³/сут. – 300м.; локальные очистные сооружения до 0,2 тыс.м³/сут. – 15м, более 0,2 до 5,0 тыс.м³/сут. – 20м. 500м – фермы КРС от 1200 до 2000 голов; свинофермы от 4 до 12 тыс. голов; фермы птицеводческие от 100 до 400 тыс.кур несушек и 1-3 мн. бройлеров; 300м – склады ядохимикатов; фермы КРС менее 1200 голов; свинофермы до 4 тыс. голов; зверофермы; бойни мелких животных и птиц, скотоубойные объекты мощностью 50-500 тонн/сутки; газораспределительные станции магистральных газопроводов; фермы птицеводческие до 100 тыс. кур несушек и до 1 млн. бройлеров. 100м – склады ГСМ, хозяйства с содержанием животных до 100 голов; элеваторы, молочные и маслобойные производства; ветлечебницы с содержанием животных; карьеры и предприятия по добыче гравия, песка, глин. 50м – мастерские по ремонту сельхозтехники, зерноток; хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна; малые предприятия и цеха малой мощности; хозяйства с содержанием животных до 50 голов. Существующие предприятия в основном представлены объектами сельскохозяйственного производства.: Примечание: Достаточность ширины СЗЗ должно быть подтверждено выполненным по согласованному и утвержденному в установленном порядке проекте СЗЗ. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. | СНиП 2.07.01-89* СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |

### 1.10.4 Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

В 2012 году крупных вспышек инфекционных заболеваний и отравлений людей на территории поселения не зарегистрировано. Возможно возникновение вспышек острых кишечных заболеваний: сальмонеллезов, ОКИ установленной (вирусной, бактериальной) и неустановленной этиологии. Возможен сезонный подъем заболеваемости гепатита А в организованных коллективах всех муниципальных образованиях области, причиной которых могут быть, как плохое техническое состояние водопроводных сетей, так нарушения санитарного законодательства на пищевых объектах. Анализ эпидситуации позволяет прогнозировать дальнейшее выявление спорадических случаев заболеваний людей туляремией и незначительное повышение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и сохранение уровня заболеваемости болезнью Лайма. Принимая во внимание существующие миграционные процессы, экономические связи с различными странами и регионами РФ, развитие туризма существует постоянная угроза заноса особо опасных инфекционных заболеваний, в первую очередь холеры, малярии и лихорадки денге из неблагополучных по этим инфекциям стран и территорий. В целом на территории Томской области вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных инфекционной заболеваемостью населения низкая. ЧС не выше муниципального характера.

Кишечные инфекции

В 2011 году в связи с плохим техническим состоянием водопроводных сетей, нарушениями технологии приготовления пищи, условий хранения продуктов питания в организованных коллективах во всех муниципальных образованиях области сохраняется угроза возникновения вспышек острых кишечных заболеваний: сальмонеллезов, ОКИ установленной (вирусной, бактериальной) и неустановленной этиологии, а также сезонный подъем заболеваемости гепатита А.  В результате серьезных нарушений условий жизни населения в районах области и в г. Томске (при подтоплении в период паводков), может резко обострится эпидемическая ситуация по кишечным инфекциям, в том числе по паратифу и брюшному тифу. ЧС не прогнозируется.

Клещевой энцефалит и болезнь Лайма

Максимальная плотность распространения и соответственно самый высокий риск заболеваемости наблюдается в районах с максимальной плотностью населения. Продолжительность эпидемического сезона на территории области в 2011 году составила 190 дней. Пик заболеваемости, как и численности иксодовых клещей, зависит от погодных условий и может приходиться на май, июнь или (и) июль. ЧС не прогнозируется. Прогнозируется дальнейшее увеличение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и сохранение уровня заболеваемости болезнью Лайма в 2012 году. Заболевания будут регистрироваться в Асиновском районе. ЧС не прогнозируется.

Грипп и ОРЗ

Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в сельском поселении  традиционно ежегодно отмечается с октября до конца апреля.  Среди населения области в эпид. сезон 2011-2012 годов ввиду постоянной миграции населения ожидается циркуляция всех трех вирусов гриппа. Рост числа заболевших прогнозируется в феврале - марте (после завершения каникул у школьников и студентов и новогодних праздников). Вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций обусловленных заболеванием населения сезонным гриппом и ОРВИ низкая. ЧС до муниципального характера.

Инфекционные заболевания людей и животных (сибирская язва, чума свиней и ящур)

В связи с тем, что точные местам захоронения трупов животных, больных сибирской язвой, до 1953 года не определены (отсутствие архивных данных), существует постоянный риск возникновения очагов этого заболевания. В результате нарушения противоэпидемических требований, при массивном загрязнении сибиреязвенными микробами воздуха, одежды, предметов окружающей обстановки или при употреблении пищевых продуктов зараженных сибирской язвой заболевания могут охватить большие группы людей и животных. Возможные безвозвратные потери: среди людей - 7-10 человек; - среди животных - КРС - более 300, МРС - около 200, свиньи – около 600 голов. В районе могут возникать эпизоотии сельскохозяйственных животных: чума свиней и ящур.

Птичий грипп

В связи со стабилизацией обстановки по гриппу птиц, в 2011 году на всей территории Томской области в вакцинация птицы в личных подворьях и крестьянско-фермерских хозяйствах прекращена. Проводятся плановые мониторинговые исследования сыворотки крови на наличие антител к вирусу гриппа птиц на птицеводческих предприятиях Томской области, за период исследований антител к вирусу гриппа птиц не установлено.

## 1.11.	Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

- Строительство сирены оповещения(С-40) в с. Казанка, с. Филимоновка, с. Ново-Кусково.

### 1.11.1.	Рекомендации для размещения объектов капитального строительства

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах отвалов породы шахт и оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро - и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

### 1.11.2.	Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги, лесозаготовители, работающие в  лесу. Для сельских населенных пунктов характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и природными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Так же в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовители, работающие в  лесу) при нарушении противопожарных правил работы в  лесу.

### 1.11.3.	Аварийно – спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС. Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

-организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

-своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

-обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

-разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

-организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

### 1.11.4. Инженерная подготовка территории

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать:

–регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

–увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль над хозяйственным использованием опасных зон;

– вынос объектов с затапливаемых территорий;

– проведение защитных работ в период паводка;

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

– ликвидация последствий наводнения.

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

– реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Благоустройство балок и предотвращение роста оврагов предлагается выполнить путем посадки древесно-кустарниковых насаждений, засыпки отвержков оврагов вклинивающихся в застройку. На отдельных участках предусматривается прокладка водосточных устройств. В целях прекращения роста оврагов рекомендуется устройство нагорных земляных валиков вдоль бровки отвержков оврага, террасирование склонов, задернованность крутых склонов, устройство открытых водостоков по тальвегам оврагов.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают предотвращение опасной активизации карста и связанных с ней суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

#### Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

#### Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

Согласно СНиП 2.07.01-89* территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности. На территории сельского поселения нет домов попадающих в зону затопления.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты затапливаемых территорий перечисленных населенных пунктов от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входит: строительство дамбы обвалования с креплением напорного откоса и строительством придамбового дренажа, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой территории. Защита затапливаемых территорий сплошной подсыпкой может быть осуществлена только на новых площадках.

В случае расположения населённого пункта на малом водотоке регулирование русла водотока может быть достаточным средством инженерной защиты от затопления.

На период пока не будет осуществлено строительство дамбы обвалования, проектом предлагается заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками.

#### Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования "Производственные территории населенных пунктов Воронежской области").

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами. При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний период и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

# РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Новокусковского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1 II части «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

- утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,

- охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и муниципального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в пунктах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части. В разделе 2 предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

## 2.1. Базовый прогноз численности населения муниципального образования «Новокусковское сельского поселения»

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей планирования развития территории, так как позволяет дать оценку основных параметров развития демографичесского потенциала, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства, на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Демографическая ситуация в районе характеризуется снижением  численности  населения как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Серьезной проблемой является снижение уровня рождаемости, старение населения, продолжающийся  отток молодежи из района.

Слабая управляемость демографических процессов, их инертность определяют необходимость заблаговременного формирования социально-экономических механизмов регулирования демографических процессов с использованием наиболее управляемых факторов.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, реализации основных параметров  стратегии социально-экономического развития.

Проектом предполагается увеличение численности населения к расчетному сроку на 201 человек.

Достижение данной цели возможно при условии:

- создания условий для комфортного проживания населения;

создания надлежащего уровня транспортного обеспечения территории;

модернизации инженерного обеспечения территории населённого пункта для 100% жилого фонда и объектов социально-бытового обслуживания, в том числе: модернизацию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; строительство площадок для игр детей и отдыха взрослого населения, строительство спортивных площадок и туристической базы отдыха, что позволит добиться повышения уровня комфортности проживания на территории деревни и создать предпосылки для закрепления населения на территории населённого пункта;

строительство нового жилья, преимущественно усадебного типа за счёт уплотнения существующей застройки.

В связи с изложенным, проектом предлагается принять следующие расчетные показатели на 2032г:

- численность населения – 2246 человек;

показатель рождаемости - не менее 20 человек в год;

показатель смертности - не более 14 человек в год;

показатель прибывших – не менее 20 человек в год;

показатель выбывших – не более 15 человек в год.

В соответствии с прогнозом численность населения Новокусковского сельского поселения в 2032 году может увеличиться до 2516 человек. Данное увеличение численности будет происходить, в основном, за счет притока мигрантов, связанного с реализацией потенциальных возможностей развития территории поселения.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Существующее положение | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ново-Кусково | 1 432 | 1608 |
| 2 | д. Старо-Кусково | 124 | 138 |
| 3 | с. Казанка | 335 | 372 |
| 4 | с. Филимоновка | 315 | 353 |
| 5 | д. Митрофановка | 40 | 45 |
|  | Всего | 2 246 | 2516 |

## 2.2. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

### 2.2.1. Функциональное  зонирование

Согласно ст.23 п.6 Гр К РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов поселения определяются по фактическому использованию.

Функциональные зоны в границах земельных участков, планируемых для перспективного освоения, определяются как жилые, производственные, рекреационные, общественно-деловые.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон в правилах землепользования и застройки учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

### 2.2.2. Градостроительное  зонирование

На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35,  установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов.

Применительно к Новокусковскому сельскому поселению это:

Жилые зоны:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Рекреационные зоны:

1) территории, занятые скверами, парками, прудами, пляжами;

2)территории, используемые и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационные зоны предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.

В настоящее время сельское  поселение  находится в стадии развития  организованной инфраструктуры для массового отдыха и туризма.

Система озеленения в населенных пунктах представлена довольно обширными территориями лесонасаждений, приусадебным озеленением, насаждениями вдоль основных улиц.

- Необходимо формирование единой системы зелёных насаждений: сохранение и развитие существующих зеленых насаждений в сложившейся застроенной части поселения и организация системы  зеленых насаждений на вновь проектируемых территориях.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

1)  коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны сельскохозяйственного использования:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны специального назначения:

1) зоны, занятые кладбищами;

2) зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Однако градостроительное зонирование  потребует в дальнейшем дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ территориальных зон, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»: «орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из раздела правил землепользования и застройки, определяющего границы и содержание территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон в установленной системе координат, а также перечень видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны либо реквизиты правового акта, которым такой перечень утвержден».

### 2.2.3. Архитектурно-планировочное освоение

В рамках проекта генерального плана предлагается ряд мероприятий по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию.

Основные принципы проектной организации территории

Улучшение условий проживания в населенных пунктах с учетом доступности мест приложения труда, общественного центра, мест отдыха намечено на основе следующих основополагающих принципов:

- Совершенствование и упорядочение функционального зонирования территории населенного пункта.

- Совершенствование сферы культурно-бытового обслуживания.

- Улучшение условий проживания в населенных пунктах за счет постепенного решения транспортных проблем.

- Развитие системы зеленых насаждений.

В процессе работы над проектом были оценены возможности для дальнейшего развития сельского поселения и населенного пункта, которые являются наиболее перспективными

Мероприятия по  усовершенствованию и развитию планировочной структуры:

1. Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории сельской поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами - первая очередь;

2. Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения - первая очередь;

3. Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения - первая очередь;

4. Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным каркасом сельского поселения, градостроительными и природными особенностями - первая очередь.

В муниципальном образовании «Новокусковское сельское поселение» сложились и получают дальнейшее развитие следующие функциональные зоны:

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зоны общественной рекреации.

Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию:

1.	Развитие общественно-деловой зоны:

1.1. Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров, включающих: объекты образования, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения - первая очередь;

1.2. Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% - первая очередь;

2.	Развитие производственной зоны:

2.1.  Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок — расчетный срок;

2.2. Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры - первая очередь.

3.	Развитие рекреационной зоны:

3.1.  Создание многофункциональной системы зеленых насаждений - первая очередь.

3.2.  Создание в населенном пункте развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания - первая очередь;

3.3.   Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха – первая очередь.

## 2.3. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Новокусковского сельского поселения

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Границы  и статус территории сельского поселения установлены законом Томской области от 10.09. 2004 № 203 - ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района».

Изменение границ муниципального образования не планируется.

Границы населенных отображены на схеме Генерального плана.

## 2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Новокусковского сельского поселения

Согласно ст. 14 и  ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

На территории поселения расположены объекты культурного наследия регионального значения. Перечень объектов приведен в пункте «1.3. Краткий историко-градостроительный анализ сельского поселения. Анализ реализации предшествующей градостроительной документации сельского поселения» настоящего тома.

### Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

| № п/п | Зоны ограничений | Режимы и регламенты использования. Наличие на территории | Нормативно-правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (охранной, регулирования застройки, охраняемого природного ландшафта) правовой режим которых регулируется законодательством РФ В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников Приоритетное использование под гостинично-туристские комплексы. Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов. Проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). | №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ |

Проектирование и осуществление хозяйственной и строительной деятельности  на территории сельского поселения необходимо производить с обязательным согласованием работ по сохранению объектов культурного наследия, с Управлением культуры и искусства Томской области, как органом исполнительной власти, уполномоченным  в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;

- контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- иные мероприятия, проведение которых отнесено Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия. (ст. 33 № 73- ФЗ)

Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 №73-ФЗ).

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании

- Проектирование осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия. (ст. 36 № 73- ФЗ)

Мероприятия, направленные на сохранение объектов историко-культурного наследия:

Сохранение объекта культурного наследия - направленное на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. (ст. 40 № 73- ФЗ)

- Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

- Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

- Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

- Приспособление объекта культурного наследия для современного использования - научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

## 2.5. Предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

### 2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц.

Водоснабжение. Проектные решения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Проектные решения водоснабжения Новокусковского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Проектом предусмотрено обеспечение системой централизованного водоснабжения всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водопроводные сети.

В проекте предусмотрено оборудование жилой застройки внутренней системой водоснабжения и канализации с ванными и местными водонагревателями.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды Qсут, на хозяйственно-питьевые нужды в Новокусковском сельском поселении определены согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов воды принят 1,2.

Расходы воды на полив улиц, площадей, проездов и зеленых насаждений определены по норме  50 л/сут на одного жителя.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение принят по СНиП 2.04.02-84* в соответствии с численностью населения.

Расход воды  на внутреннее пожаротушение принят по СНиП 2.04.01-85*. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды предприятий, поливку и т.п.

Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. Наружное пожаротушение осуществляется пожарными машинами с питанием их водой от пожарных гидрантов. Свободные напоры у пожарных гидрантов – не менее 10м.

Вокруг существующих и проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны I пояса, возможна организация зон санитарной охраны II, III пояса.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| N п/п | Наименование потребителей | Население тыс.чел. | Норма водопотребл. л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Новокусковское СП, население 2,562 тыс. чел | 2,562 | 160 | 409,92 | 491,9 |
| 2 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 40,99 | 49,19 |
| 3 | Поливочные нужды |  | 50 | 128,1 |
|  | Итого |  |  | 579,01 | 669,19 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Новокусковское СП, население 2,946 тыс.чел | 471,36 | 565,63 |
| Поливочные нужды | 147,3 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 47,13 | 56,56 |
| Итого | 665,79 | 769,49 |

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- Водоснабжение площадок нового строительства рекомендуется осуществляется прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

- Сети водопровода рекомендуется принять из полиэтиленовых труб или из напорных раструбных из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, или стеклопластиковых труб.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности.

- Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах.

- Произвести тампонаж не использующихся скважин для исключения опасности загрязнения используемых подземных вод.

- Установить на существующих водозаборах локальные установки по доочистке воды, для приведения ее в соответствие с нормами СанПиН 2.1.41110-02.

Водоотведение. Проектные решения.

В настоящее время система канализации в Новокусковском сельском поселении отсутствует.

Проектом предусмотрено обеспечение системой канализации всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки. Запроектированы очистные сооружения для очистки стоков, поступающих от населенных пунктов.

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства и существующих домов. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в таблице по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 10% от суммарного среднесуточного водоотведения.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| N п/п | Наименование потребителей | Население тыс.чел. | Норма водоотвед. л/сут*чел | Расходы стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Новокусковское СП, население 2,562 тыс. чел | 2,562 | 160 | 409,92 | 491,9 |
| 2 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 40,99 | 49,19 |
|  | Итого |  |  | 450,91 | 541,09 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков м3/сут. | Maксимальный сут.расход стоков м3/сут. |
| Новокусковское СП, население 2,946 тыс.чел | 471,36 | 565,63 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 47,13 | 56,56 |
| Итого | 518,49 | 622,19 |

Газоснабжение. Проектные решения

Так как сельское поселение не газифицировано, то основной задачей является строительство отвода магистрального газопровода «Парабель – Кузбасс» в Асиновский район и строительство ГРС «Асино» на территории Асиновского городского поселения, для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности, сельского хозяйства и теплоэнергетического комплекса поселения природным (естественным) сетевым газом.

Долгосрочной целевой программой заложено строительство газораспределительных сетей для газоснабжения с. Ново-Кусковои с. Старо-Кусково.

| № пп | Наименование мероприятия | ед.изм. | натур. показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по строительству газораспределительных сетей для газоснабжения с.Ново-Кусково | км | 20,9 |
| 2 | Работы по строительству газораспределительных сетей для газоснабжения д.Старо-Кусково | км | 7,65 |

Годовые расходы на существующий и проектируемый фонд

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 2947 х 300 м3/год | 884,1 тыс.м3/год | 442,05 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |
| Итого: |  | 884,1 тыс.м3/год | 442,05 м3/час |

Обеспечение газом жилой застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к ШРП. Строительство предусматривается на природном газе, по мере реализации инвестиционных проектов.

Часовой расход газа на отопление и потребительские нужды населения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Название населенного пункта | Потребление газа на отопление и потребительские нужды населения в период проектного срока, м³/час* |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Ново-Кусково | 536,9 |
| 2 | с.Казанка | 197,1 |
| 3 | с.Филимоновка | 185,6 |
| 4 | д.Старо-Кусково | 117,5 |
| 5 | д.Митрофановка | 81,4 |
| 6 | ИТОГО | 1118,5 |

Показатели приведены укрупнено

Основные положения

  - Необходимо разработать рабочею документацию для строительства газопроводов.

  - Строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления

  - Строительство уличных газопроводов низкого давления

  - Реконструкция  и ведомственных муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо

Теплоснабжение. Проектные решения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс;

- строительство новых котельных в местах проектирования общественно-делового центра.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домах автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Электроснабжение. Проектные решения

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице.

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 2,947 | 0,981 | 1 | 801569 |
| 2 | Промышленные, с/х, прочие потребители и соцкультбыт | - | - | - | Нет данных |
| 3 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 151896,8 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 911380,8 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 729104,64 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 801,6 тыс кВт. час.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

### 2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно-инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается развитие сети автобусных маршрутов. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие междугородного и пригородного автобусного сообщения.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

- Строительство западной части автодорожного обхода (регионального значения) города Асино от а/д «Асино –Нижние Соколы» до а/д «Асино – Батурино» - протяженность в границах сельского поселения  0,7 км;

- Реконструкция дороги Асино – Батурино с укладкой асфальтобетонного покрытия на всём протяжении - протяженность в границах сельского поселения  31 км;

- Строительство автодороги (межмуниципального значения) с укладкой асфальтобетонного покрытия «Митрофановка – Итатка» в границах района, включая мост через р. Кужербак - протяженность в границах сельского поселения  30,7 км;

- Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием «Митрофановка – а/д «Большой Кордон – Гарь», включая мост через р. Кужербак - протяженность в границах сельского поселения  6,3 км;

- Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием «Казанка –Гарь», включая мост через р. Кужербак - протяженность в границах сельского поселения  16,5 км;

- Строительство автодорожного обхода с восточной стороны с. Казанка (регионального значения) с укладкой асфальтобетонного покрытия- протяженность  4,7 км;

- Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием «Ново-Кусково –Моисеевка» - протяженность в границах сельского поселения  10,5 км;

- Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием от с. Казанка до проектируемой свалки ТБО, которая располагается в 750 м восточнее от с. Казанка - протяженность 0,85 км;

- Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием от а/д «Асино-Батурино» до проектируемого полигона ТБО (располагается между д.Митрофановка и с.Филимоновка) - протяженность 0,1 км;

- Реконструкция автодороги (местного значения) с укладкой гравийного покрытия от ул.Центральная в с.Филимоновка до существующего кладбища – протяженность 0,1 км;

- Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети внутри населенных пунктов - расширение проезжих частей на основных улицах, строительство тротуаров, озеленение, освещение, обеспечение водоотвода с проезжих частей;

- Проведение мероприятий по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, инвентаризации государственной регистрации прав собственности, техническому учету, диагностике и паспортизации автомобильных дорог;

- Строительство улиц и проездов в районе нового жилищного строительства в северо-западной части д. Старо-Кусково - суммарная протяженность 7180 м, асфальтобетонное покрытие;

- Строительство улицы и проезда в районе нового жилищного строительства в юго-западной части д. Митрофановка - суммарная протяженность 700 м, асфальтобетонное покрытие;

- Реконструкция существующих улиц в д.Старо-Кусково (ул.Крайняя, Лесная, Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 3100 м;

- Реконструкция существующих улиц в с.Ново-Кусково (ул.Больничная, Школьная, Спортивная, Библиотечная, Партизанская, Сибирская, Рабочая, Сельская, пер.Спортивный) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 10100 м;

- Реконструкция существующих улиц в с.Филимоновка(ул.Центральная, Школьная, Колхозная, Новая) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 5900 м;

- Реконструкция существующей улицы в д.Митрофановка (ул.Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - протяженность 1900 м;

- Реконструкция существующих улиц в с.Казанка (ул.Партизанская, Чапаева) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 2300 м;

- Благоустройство остановочных павильонов в с. Казанка, с. Филимоновка, с.Ново-Кусково;

- Увеличение количества рейсов до 7 в неделю по автобусному маршруту «Асино–Гарь» и перенаправление данного маршрута по проектируемой автодороге «Митрофановка – а/д «Большой Кордон – Гарь»;

- Устройство парковок и автостоянок у объектов культурно-бытового и делового назначения;

- Организация автостоянок в селе Казанка по ул.Партизанская (у школы, клуба, административного здания, магазина, проектируемого детского сада, проектируемого предприятия бытового обслуживания) - суммарная площадь 2110-5275 м2;

- Организация автостоянок в селе Казанка по ул.Партизанская (у школы, клуба, административного здания, магазина, проектируемого детского сада, проектируемого предприятия бытового обслуживания) - суммарная площадь 2110-5275 м2;

- Организация автостоянок в деревне Митрофановка по ул.Центральная (у магазина, проектируемого предприятия бытового обслуживания, проектируемой базы отдыха) - суммарная площадь 260-650 м2;

- Организация автостоянок в селе Филимоновка по ул.Школьная (у школы, ФАПа, СДК, почта, проектируемого предприятия бытового обслуживания, проектируемого детского сада, проектируемого дома культуры, проектируемого досугового центра), по ул.Центральная (у магазина) - суммарная площадь 1880-4700 м2;

- Организация автостоянок в деревне Старо-Кусково в районе нового жилищного строительства (у проектируемого объекта торговли, проектируемого предприятия бытового обслуживания) - суммарная площадь 810-2025 м2;

- Организация автостоянок в селе Ново-Кусково по ул.Больничная (у больницы, музея, усадьбы Н.А.Лампсакова), по ул.Школьная (у проектируемого туристического комплекса, магазина, аптеки, администрации, детского сада, отделения полиции, парикмахерской, кафе, почты, школы, церкви Св.Георгия Победоносца), по ул.Спортивная (у клуба), по ул.Библиотечная (у конторы, участка (отделения) Телекома, магазинов), по ул.Сибирская (у магазина), по ул.Рабочая (у магазина), по ул.Сельская (у магазина), у проектируемой парковой зоны и у проектируемой зоны отдыха с организацией пляжа - суммарная площадь 9675-24187 м2;

- Строительство нового моста через реку Соколы в с. Ново-Кусково  по ул. Школьная на месте существующего

- Строительство объектов придорожного сервиса в селе Ново-Кусково у а/д «Асино-Батурино» на участке включаемом в границы населенного пункта – площадью 2,9 га.

- Реконструкция дамбы в с. Филимоновка;

- Строительство и реконструкция дорог, подъезд к рекреационного зонам  отдыха

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов МО «Новокусковское сельское поселение»

| Д№ п/п | Наименование поселений | Существ. Положение км | Расчетный срок км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 |
| 1 | с.Ново-Кусково, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 16,9 9,75 | 16,9 16,9 |
|  | ул.Школьная ул.Партизанская ул.Сельская ул.Рабочая ул.Молодежная ул.Библиотечная ул.Маркова ул.Больничная ул.Береговая ул.Спортивная ул.Сибирская ул.Новая пер.Садовый пер.Спортивный подъезд к пер.Спортивный от автомобильной дороги Асино-Батурино подъезд к оз.Домашнее от ул.Школьной, 95 подъезд к свалке ТБО с.Ново-Кусково от дороги Асино-Батурино подъезд к ферме молодняка от ул.Школьная автомобильная дорога, соединяющая с.Ново-Кусково и д.Старо-Кусково | 2,3 1,7 0,8 - 0,6 1,4 - - 0,8 0,8 0,4 0,4 - 0,2 0,35 - - - - | 2,3 1,7 0,8 2,2 0,6 1,4 1,5 0,7 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5 0,2 0,35 0,35 0,9 0,5 0,5 |
| 2 | д.Старо-Кусково, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 3,1 0 | 10,3 10,3 |
|  | ул.Лесная ул.Центральная ул.Крайняя Новые улицы и проезды в северо-западной части населенного пункта |  | 1,3 1,3 0,5 7,2 |
| 3 | с.Казанка, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 5,9 0 | 5,9 5,9 |
|  | ул.Партизанская ул.Мира ул.Чапаева ул.Крайняя ул.Заречная ул.Орловская ул.Молодежная пер. Сельский |  | 1,8 0,5 0,5 0,6 0,9 0,8 0,3 0,5 |
| 4 | д с.Филимоновка, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 8,3 6,7 | 8,3 8,3 |
|  | ул.Центральная ул.Колхозная ул.Школьная ул.Молодежная ул.Новая ул.Лесная ул.Ильинская подъезд к МТФ от автомобильной дороги Асино-Батурино подъезд к зерносушильному комплексу от автомобильной дороги Асино-Батурино подъезд к свалке ТБО с.Филимоновка от дороги Асино-Батурино | 2,0 2,3 0,9 0,4 0,7 0,4 - - - - | 2,0 2,3 0,9 0,4 0,7 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 |
| 5 | д. Митрофановка, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 1,9 0 | 2,6 2,6 |
|  | ул.Центральная Строительство улицы и проезда в районе нового жилищного строительства в юго-западной части населенного пункта |  | 1,9 0,7 |
|  | ВСЕГО В том числе с асфальтобетонным покрытием | 36,1 16,45 | 44 44 |

### 2.5.3. Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К основным задачам в области жилищного строительства относятся:

- Максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда на территории сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований.

- Развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таунхаусы и коттеджи).

- Комплексное благоустройство жилых кварталов.

Перечень основных мероприятий  по обеспечению сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры.

- Повышение уровня обеспеченности жильем населения МО "Новокусковское сельское поселение" до 35 м2 на чел;

- Стимулирование увеличения объемов малоэтажного жилищного строительства на территории поселения;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения;

- Обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- Формирование зон индивидуальной жилой застройки в юго-западной, центральной и северо-восточной частях села Казанка на продолжении улиц Партизанская и Молодежная общей площадью 13,6 га (общая площадь жилищного строительства 8,1 тыс. м2);

- Формирование зон индивидуальной жилой застройки в юго-западной и центральной частях деревни Митрофановка на улице Центральная и проектируемой улице общей площадью 11,6 га (общая площадь жилищного строительства 6,9 тыс. м2);

- Формирование зон индивидуальной жилой застройки в северо-западной и юго-восточной частях села Филимоновка на продолжении улиц Новая и Колхозная общей площадью 15,2 га (общая площадь жилищного строительства 9,0 тыс. м2);

- Формирование зон индивидуальной жилой застройки в северо-западной части деревни Старо-Кусково на продолжении улицы Лесная и на проектируемых улицах общей площадью 38,2 га (общая площадь жилищного строительства 22,7тыс. м2);

- Формирование зон индивидуальной жилой застройки в северо-западной части села Ново-Кусково на продолжении улицы Больничная общей площадью 5,0 га (общая площадь жилищного строительства 2,9 тыс. м2);

- Предусматривается участие в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления жилой среды;

- Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда;

- Капитальный ремонт существующего жилищного фонда в рамках комплексного обновления существующей жилой застройки - 40,2 тыс. м2;

- Общая площадь нового жилищного строительства на территории сельского поселения составит 49,6 тыс. м2;

- Общая площадь новых жилых зон на территории сельского поселения составит 83,6 га;

- Строительство усадебных домов по программе "доступное жилье", предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- Строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений

- Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях - 12,1 тыс. м2;

- При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади.

### 2.5.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- предложения по библиотечному обслуживанию населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Генеральным планом предлагается развивать систему социального и культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с проектной планировочной структурой.

Планируемые в проекте схемы территориального планирования Асиновского района объекты социальной инфраструктуры местного значения района учитываются при разработке генерального плана.

Проектом схемы территориального планирования Асиновского района на территории Новокусковского сельского поселения планируются следующие объекты социальной инфраструктуры местного значения района:

- Ввод 40 дошкольных мест в МОУ СОШ с.Ново-Кусково на I очередь (2011-2013 год);

- Ввод 15 дошкольных мест в МОУ СОШ с.Ново-Кусково на I очередь (2011-2013 год);

- Ввод 10 дошкольных мест в МОУ СОШ с.Казанка на I очередь (2013 год);

- Ввод 10 дошкольных мест в МОУ СОШ с.Казанка на I очередь (2014-2020 год);

- Ввод 25 дошкольных мест в МОУ СОШ с.Филимоновка на I очередь (2014-2020 год);

- Строительство спортивного зала в с.Ново-Кусково на I очередь (2014-2020 год);

- Строительство плоскостного спортивного сооружения в с.Ново-Кусково на I очередь (2014-2020 год);

- Строительство плоскостного спортивного сооружения в с.Казанка на I очередь (2014-2020 год).

В проекте генерального плана потребность в объектах социальной инфраструктуры рассчитана для населения, проживающего в проектных границах муниципального образования Новиковское сельское поселение.

Ниже представлен расчет перспективной потребности в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения в соответствии с демографическим прогнозом.

Сводная таблица  нормативных требований

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | 100 мест на 1000 человек | 295 | 75 | 220 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 112 учащихся на 1000 чел. | 330 | 456 | - |
| 3 | ОВП | 20 посещений в смену | 59 | 40 | 19 |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий Объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 чел | 2 | - |
| 5 | Плоскостные сооружения | 0,7-0,9га, на 1000 жителей | 2,1-2,7 | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Спортзал | 60-80 м.кв. площади пола на 1000 жителей | 177-236 | Нет данных | Нет данных |
| 6 | Клубы и ДК | 150 мест на 1000 жителей | 442 | Нет данных | 442 |
| 7 | Библиотеки | Административный центр поселения – общедоступная библиотека Населенные пункты до 500 жителей на расстоянии более 5 км – филиал Населенные пункты до 500 жителей на расстоянии менее 5 км- отдел нестационарного обслуживания | с.Ново-Кусково Библиотека имени Г.М. Маркова (филиал №4)-общедоступная библиотека; с.Филимоновка, с. Казанка-филиал; д.Митрофановка, д.Старо-Кусково - отдел нестационарного обслуживания | с.Ново-Кусково Библиотека имени Г.М. Маркова (филиал №4)-общедоступная библиотека; с.Филимоновка-филиал | с. Казанка-филиал; д.Митрофановка, д.Старо-Кусково - отдел нестационарного обслуживания |
| 8 | Магазины | 300 м.кв. торговой площади на 1000 человек (СНиП) | 884 | 385 | 499 |
| 9 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 жителей (СНиП) | 118 | - | 118 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1000 жителей (СНиП) | 20 | - | 20 |
| 11 | Бани | 7мест на 1000 жителей (СНиП) | 20 | - | 20 |
| 12 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении | 1 | - |
| 13 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении | 1 | - |
| 14 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении | 1 | - |

На территории населенных пунктов планируется развитие общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое

обслуживание, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

В соответствии с демографическим прогнозом на расчетный срок предусматриваются территории для размещения следующих объектов капитального строительства социальной сферы:

Проектируемые  объекты социальной инфраструктуры местного значения муниципального района

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Мощность / емкость | Адрес/ местоположение | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение | места | 220 | с.Казанка, ул.Партизанская; с.Филимоновка, ул.Школьная; | 2013-2023 | Новое строительство |
| 2 | Детская игровая площадка | га | 0,4 | с.Казанка, ул.Партизанская; д.Митрофановка, ул.Центральная; | 2013-2023 | Новое строительство |
| 3 | Спортивная площадка | га | 1,3 | с.Казанка; | 2023-2033 | Новое строительство |
| 4 | Досуговый центр | места | 16 | с.Филимоновка, на пересечении ул.Центральная и Школьная; | 2013-2023 | Новое строительство |
| 5 | Дом культуры | места | 30 | с.Филимоновка, ул.Школьная; | 2023-2033 | Новое строительство |
| 6 | Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,6 | д.Старо-Кусково в раойне нового жилищного строительства; | 2023-2033 | Новое строительство |

Проектируемые объекты социальной инфраструктуры местного значения поселения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Мощность / емкость | Адрес/ местоположение | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие бытового обслуживания | Рабочие места | 20 | с.Казанка, ул.Партизанская; д.Митрофановка, ул.Центральная; с.Филимоновка, ул.Школьная; д.Старо-Кусково в раойне нового жилищного строительства; с.Ново-Кусково в здании не действующего СДК; | 2013-2023 | Новое строительство |
| 2 | Объект торговли | кв.м. торговой площади | 100 | д.Старо-Кусково в раойне нового жилищного строительства; | 2013-2023 | Новое строительство |

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:

д. Митрофановка:

- Строительство детской площадки - Первая очередь;

- Строительство объектов бытового обслуживая - Первая очередь;

с. Казанка:

- Строительство детского сада - Первая очередь;

- Строительство объектов бытового обслуживая – Расчетный срок;

- Освоение участка под размещение детской площадки - Первая очередь;

- Освоение участка под размещение спортивной  площадки – Расчетный срок;

с. Ново-Кусково и д. Старо-Кусково:

- Строительство площадки для игр детей дошкольного и школьного возраста - Первая очередь;

- Строительство объекта торговли - Первая очередь;

- Строительство объектов бытового обслуживая - Первая очередь;

с. Филимоновка:

- Освоение участка под размещение досугового центра - Первая очередь;

- Строительство детского сада - Первая очередь;

- Строительство объектов бытового обслуживая - Первая очередь;

- Строительство дома культуры - Расчетный срок.

### 2.5.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям  органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек. Поэтому проектным решением генерального плана предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов рекреации.

Планируемые для размещения объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения

| № по экспл. | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Зона отдыха с организацией пляжа | Кол-во | 3 | В с.Казанка у реки Юл; в с.Филимоновка у пруда в северной части населенного пункта; в с.Ново-Кусково у оз.Домашнее; | Новое стр-во | Первая очередь – Расчетный срок |
| 2 | База отдыха | Кол-во | 1 | В д.Митрофановка у пруда на реке Кужербак; | Новое стр-во | Первая очередь |
| 3 | Расширение зоны отдыха | Кол-во | 1 | В д.Митрофановке по ул. Центральная | Реконструкция | Расчетный срок |
| 4 | Парковая зона | га | 20,6 | В с.Филимоновка на пересечении улиц Школьная и Центральная; в с.Ново-Кусково по обе стороны реки Соколы и у озера Домашнее; | Новое стр-во | Расчетный срок |
| 5 | Туристический комплекс | га | 1,4 | В с.Ново-Кусково у музея, усадьбы Н.А.Лампасова | Новое стр-во | Первая очередь |
| 2 | Многофункциональная зона отдыха | га | 4,2 | С. Казанка Ул. Партизанская | благоустройство и озеленение, размещение плоскостных спортивных сооружений | I очередь. |
|  |  |  | 0,2 | Д. Митрофановка Ул. Центральная |  |  |
|  |  |  | 0,5 | Д. Старо-Кусково, в квартале нового жилищного строительства , расположенного в западной части населенного пункта |  |  |
| 4 | Сквер | га | 13 га | с. Ново-Кусково вдоль р. Соколы | организация, благоустройство и озеленение, освещение, размещение малых архитектурных форм | I очередь. |
|  |  |  | 8,4 | с. Ново-Кусково юго-западнее и оз. Домашнее |  |  |
|  |  |  | 2,4 | С. Филимоновка По ул. Школьной, территории памятника |  |  |
|  |  |  | 0,4 | С. Филимоновка По ул. Школьной, южнее проектируемой общественно-деловой территорией |  |  |
| 5 | Озеленение вдоль улиц | - | - - | с. Казанка Ул. Партизанская | озеленение, благоустройство освещение, устройство велосипедных дорожек, тротуаров | I очередь, |
|  |  |  |  | д. Митрофановка Ул. Центральная |  |  |
|  |  |  |  | с. Филимоновка ул. Колхозная ул. Школьная ул. Новая ул. Центральная |  |  |
|  |  |  |  | д. Старо-Кусково ул. Центральная ул. Лесная |  |  |
|  |  |  |  | с Ново-Кусково Ул. Школьгная Ул. Партизанская Ул. Спортивная Ул. Библиотечная |  |  |
|  |  |  |  | по улицам в кварталах нового жилищного строительства во всех населенных пунктах |  | Расч. срок |
| 6 | Зеленые насаждения специального назначения | - | - | с. Ново-Кусково д. Старо-Кусково с. Филимоновка д. Митрофановка с. Казанка | создание защитных полос автодорог, промышленных и коммунальных зон, (рядовая посадка древесно-кустарниковых насаждений) | Расч. срок |
| 7 | Благоустройство | - | - | р. Юл в с.Казанка; р.Кужербак в д. Митрофановке; р. Чулым; р.Соколы в с.Ново-Кусково. | расчистка русла, озеленение и укрепление склонов | Расч. срок |
| 8 | Рекреационная зона (с организацией туристического бизнеса) | - | - | На трассе Аино-Батурино севернее с. Казанка на 1500 м. | Новое строительство | I очередь |
|  |  |  |  | Севернее д. Старо-Кусково на 1700м. | Новое строительство | I очередь |
|  |  |  |  | Восточнее с. Ново-Кусково на 2000м | Новое строительство | I очередь |
|  |  |  |  | В районе бывшего населенного пункта Ивано-Богословка | Новое строительство | I очередь |
|  |  |  |  | Западнее с. Новокусково на 3000м | Новое строительство | I очередь |

### 2.5.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Все мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Развитие этих площадок должно происходить за счет привлечения частных инвесторов, а также создания муниципальных предприятий по производству продукции на основе комплексного использования ресурсно-экономического потенциала муниципального образования.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Д. Старо-Кусково, с. Ново-куского

- Строительство объектов производственного назначения V класса санитарной опасности с максимальной СЗЗ 50 м., расположенного на севере границы д. Старо-Кусково, общей площадью 1,6 га – расчетный срок;

- Строительство объектов сельскохозяйственного назначения III класса опасности, с максимальной СЗЗ 300м, расположенного на юге д. Старо-Кусково, общей площадью 8,6 га - расчетный срок;

- Строительство объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности, с максимальной СЗЗ 100м, расположенной на юге д. Старо-Кусково, общей площадью 3 га- расчетный срок;

- Строительство объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности, с максимальной СЗЗ 100м, расположенной на юго-западе д. Старо-Кусково, общей площадью 14 га- расчетный срок;

- Строительство объектов сельскохозяйственного назначения, III класса опасности, с максимальной СЗЗ 300м, расположенной южнее с. Ново-Кусково, общей площадью 29 га - расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории  выделенной под гаражи, расположенной в центральной части  с. Ново-Кусково, сокращение санитарно-защитной зоны– первая очередь;

- Экологическая реконструкция территории  лесопилки, расположенной в центральной части  с. Ново-Кусково, сокращение санитарно-защитной зоны– расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории  конюшни, расположенной южнее ул. Партизанской в с. Ново-Кусково, сокращение санитарно-защитной зоны– первая очередь;

- Экологическая реконструкция МТФ, сокращение санитарно-защитной зоны– первая очередь;

с. Филимоновка

- Инвестиционная площадка для размещения объектов сельскохозяйственного назначения III класса санитарной опасности с максимальной СЗЗ 300 м, расположенная на юге  населенного пункта, общей площадью  12,7 га – Расчетный срок;

- Инвестиционная площадка для размещения объектов сельскохозяйственного назначения IV класса санитарной опасности с максимальной СЗЗ 100 м, расположенная на западе населенного пункта, общей площадь. 2,3 га– Расчетный срок;

- Строительство объектов сельскохозяйственного назначения V класса санитарной опасности с максимальной СЗЗ 50 м, расположенная севернее е ул. Школьная, общей площадью 9 га– Расчетный срок;

- Строительство объектов сельскохозяйственного назначения V класса санитарной опасности с максимальной СЗЗ 50 м, расположенная южнее ул. Школьная, общей площадью 4 га– Расчетный срок;

- Инвестиционная площадка для размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности с максимальной СЗЗ 100 м расположенной в юго-восточной части  населенного пункта, общей площадью 0,8 га– Расчетный срок;

д. Митрофановка

- Инвестиционная площадка для размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 50 м., расположенный в восточной части населенного пункта, общей площадью 1,5 – Расчетный срок;

с. Казанка

- Инвестиционная площадка для размещения объектов сельскохозяйственного назначения III класса санитарной опасности с максимальной СЗЗ 300 м, расположенная в северной части населенного пункта, общей площадью  5 га– Расчетный срок;

- Инвестиционная площадка для размещения объектов сельскохозяйственного назначения IV класса санитарной опасности с максимальной СЗЗ 100 м, прилегающая к действующей МТФ, общей площадью 4 га– Расчетный срок;

- Инвестиционная площадка для размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасности с максимальной санитарно-защитной зоной 100 м., расположенная по ул. Молодежная, общей площадью 1,6 га– Расчетный срок;

### 2.5.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. На территории сельского поселения расположены 2 свалки. Свалки находятся на балансе МО «Новокусковское ельское поселение»

Расчет количества образующихся в год ТБО в Новокусковском сельском поселении произведен по норме 300 кг на человека в год (СП 42.13330.2011. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), приведен в таблице.

Прогнозное количество ТБО от населения МО "Новокусковское сельское поселение".

| Населенные пункты | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн в год |
| с. Ново-Кусково | 225 | 67,5 |
| д. Старо-Кусково | 31 | 9,3 |
| с. Казанка | 116 | 34,8 |
| с. Филимоновка | 159 | 47,7 |
| д. Митрофановка | 28 | 8,4 |
| Всего по поселению | 559 | 167,7 |

Общий объем твердых бытовых отходов в зоне индивидуальной жилой застройки должен составить: 300кг/чел в год Х 559 человек = 167,7 т/год = 13,9 т/месяц = 0,5 т/день.

В настоящее время  на территории с. Ново-Кусково располагается свалка в границах населенного пункта.  Однако близкое расположение их от существующей жилой застройки не позволяет обеспечить нормативный размер СЗЗ, который согласно СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Поэтому проектом предлагается организация  мусоросжигательного и мусороперерабатывающего объекта мощностью до 40 тыс. т/год

На территории сельского поселения располагается полигон твердых бытовых и промышленных отходов состоящий из трех земельных участок:

1.Участок расположенный в окрестностях села Ново-Кусково, порядка 550м на юго-запад от указателя 4-й автодороги Асино – Батурино, площадью 17710,00кв. м.;

2. Участок расположенный южнее выше описанного, площадью 17477,90кв.м.;

3. Участок, центральная часть кадастрового квартала 70:02:0200039 для реконструкции (расширения) объекта : полигона для захоронения твердых бытовых отходов, площадью 70000,00кв.м.

Места захоронения.

Кладбища.

На территории сельского поселения находятся 5 кладбищ. Общая площадь действующих кладбищ составляет 6,6 га.

Обеспечение населения местами захоронения.

| № п/п | Населенные пункты | Количество | Емкость сущ., га | Норматив га/1000 чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Емкость расчетная, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Ново-Кусково | 1 | 2 | 0,24 | 1879 | 0,45 |
|  | д. Старо-Кусково | 1 | 1 | 0,24 | 163 | 0,04 |
|  | с. Казанка | 2 | 2,3 | 0,24 | 439 | 0,105 |
|  | с. Филимоновка | 1 | 1,3 |  | 413 | 0,099 |
|  | д. Митрофановка | 1 | 0,0,6 |  | 53 | 0,01 |
|  | Всего по поселению | 6 | 6,6 | 0,24 | 2947 | 0,704 |

Скотомогильники.

В муниципальном образовании "Новокусковское сельское поселение" имеется скотомогильник, который располагается южнее с. Ново-Кусково). Скотомогильник не соответствует установленным требованиям.

Близкое расстояние его от существующей жилой застройки не позволяет обеспечить нормативных размеров СЗЗ, Который согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. поэтому необходимо проведение мероприятий по организации скотомогильника с биотермической камерой.

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения.

- Ликвидация свалки ТБО в южной части населенного пункта с. Ново-Кусково с последующей рекультивацией территории;

- Ликвидация свалки ТБО в северо-восточной части  населенного пункта с. Казанка с последующей рекультивацией территории;

- Выделение территории для организации  мусоросжигательного и мусороперерабатывающего объекта мощностью до 40 тыс. т/год в  западнее д. Казанки;

- Выделение территории под строительства свалки ТБО между д. Митрофановка и с. Филимоновка, с санитарно-защитной зоной в 1000м.

- Организация и оборудование площадок во всех населенных пунктах для установки специальных бункерных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест);

- Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных бункерных контейнеров для сбора ТБО;

- Ликвидация несанкционированных мест складирования ТБО;

- Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки;

- Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованного покрытия) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

- Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях;

- Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов;

- Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей;

- В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год;

- Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий;

- Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Вывоз предполагается на проектируемую инсинератную установку в муниципальном образовании Асиновское городское поселение. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- Предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе;

- Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе - на существующих объектах, либо - приобрести инсинераторы);

- Проведение мероприятий по организации скотомогильника с биотермической камерой  южнее с. Ново-Кучково, с санитарно-защитной зоной 500 м.

- Проектом предлагается  выделение территории под кладбище на территории с. Ново-Кусково, площадью 2.8 га, расположенного в юго-западной части населенного пункта;

- Проектом предлагается  выделение территории под кладбище на территории д. Митрофановка, площадью 0,06 га, расположенного в юго-восточной части населенного пункта.

- Проектом предлагается расширение кладбища на территории д. Казанка, площадью1 га.

## 2.6.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В данном разделе приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенной экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха от физических воздействий (радиационное загрязнение, снижение транспортного шума);

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана почв;

- охрана растительности;

- охрана от загрязнения отходами производства.

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Основными факторами, влияющими на санитарное состояние атмосферного воздуха являются: выбросы от стационарных источников, выбросы от передвижных источников, климатические особенности территории.

На территории сельского поселения предприятий - основных источников загрязнения - нет.

В населенных пунктах загрязнение воздушной среды обусловлено функционированием промышленных предприятий, жилищно-коммунальных комплексов и автотранспорта.

Основная масса выбросов стационарными источниками на территории поселения - 15,9 тонн (4 котельные).

Качество атмосферного воздуха

Для комплексной оценки степени загрязнения воздуха используется показатель — индекс загрязнения атмосферы (далее — ИЗА). ИЗА характеризует уровень длительного загрязнения атмосферы и рассчитывается по пяти приоритетным загрязняющим веществам. В соответствии с существующей градацией уровень загрязнения считается низким, если ИЗА < 5, повышенным – при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13, очень высоким — при ИЗА >14.

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

Санитарное состояние и рациональное использование водных ресурсов

Поверхностные водоемы (реки и озера) Томской занимают около 2,5 % всей площади. На территории области насчитывается 18100 рек общей протяженностью 95 тыс. км, 112900 озер площадью водного зеркала 4451 км2, более 1,5 тыс. болот, более 170 прудов и водохранилищ. На территории Томской области разведано 30 месторождений пресных подземных вод и одно — минеральных.

Среднее многолетнее значение поверхностных водных ресурсов по Томской области составляет 182,3 км3/год, общее количество прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 38,8 млн. м3/сут.

Обеспеченность населения области ресурсами поверхностных и подземных вод неограниченна.

Характеристика качества воды на основных водных объектах

Наблюдение за состояние поверхностных вод на территории Томской области осуществляется ГУ "Томский Ц Г М С" Западно - Сибирского УГМС в 23 створах, один из которых находится на территории муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

Р. Чулым с. Батурино. Качество поверхностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам наблюдается превышение ПДК. Значение коэффициента комплексности загрязненности воды свидетельствует о загрязненности воды по нескольким ингредиентам и показателям качества в течение года. В 2012 г. Уровень загрязненности по БПК5, азотом аммонийным - низкий; по остальным ингредиентам - средний. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят нефтепродукты, железо общее и ХПК.

УКИЗВ в 2012 г составил 4,09, что соответствует классу качества 4"А" - грязная вода. Качество воды не изменилось по сравнению с 2011 г.

Сведения о качестве поверхностных вод.

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | УКИЗВ | Класс качества | Ингредиент | Среднегодовая концентрация в долях ПДК | УКИЗВ | Класс качества | Ингредиент | Среднегодовая концентрация в долях ПДК |
| Р. Чулым | С. Батурино | 4,19 | 4А | НФПР | 6,6 | 4,09 | 4А | НФПР | 5,2 |

Питьевое водоснабжение.

Основными факторами, обуславливающими низкое качество водопроводной воды по санитарно-химическим показателям, являются:

- высокая природная концентрация в подземной воде железа, марганца, аммиака, кремния; отсутствие в составе головных водопроводных сооружений станций водоочистки (ВОС);

- низкая эффективность работы имеющихся на водопроводах станций водоочистки (ВОС).

- отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

К факторам, определяющим низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, можно отнести:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ремонта сруба, оснащения колодцев;

- слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий;

- отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Приоритетными направлениями по улучшению питьевого водоснабжения населения являются:

- строительство водоочистных сооружений на водопроводах питьевого водоснабжения;

- повышение эффективности работы существующих водоочистных сооружений;

- своевременное проведение ремонта водопроводных сооружений и сетей;

- развитие водопроводных сетей в населенных пунктах для увеличения количества населения, обслуживаемого централизованным питьевым водоснабжением.

Наряду со строительством и реконструкцией станций водоподготовки необходимо решать и проблему ремонта и строительства новых водопроводов из более современных материалов, которые в процессе эксплуатации не подвергались бы коррозии, в результате чего вода, прошедшая водоподготовку не подвергалась бы вторичному загрязнению, не происходило бы утечек воды, что экономило природные ресурсы.

3. Санитарное состояние почвенного покрова

Томская область, расположенная в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, имеет плоско - равнинный рельеф с уклоном на северо-запад с небольшими абсолютными высотами над уровнем моря (120- 130 м ).

Почвенный покров области сформирован при наличии специфических особенностей, определяющих его индивидуальные черты, в частности, повышенный гидроморфизм, обусловленный заболоченностью территории, а в южных районах, сильным промерзанием и медленным оттаиванием почв. Географическое положение, резко континентальный климат, особенности условий почвообразования обуславливают основные природные процессы, присущие земельному фонду района: переувлажнение, заболачивание, водная эрозия. Антропогенное воздействие на природу ведет к перестройке биогеохимической структуры ландшафтов. Особенно ярко проявляются негативные процессы на сельскохозяйственных угодьях и землях городов.

Агрохимические свойства основных типов почв сельскохозяйственной зоны в целом достаточно хорошо исследованы. Однако отсутствуют результаты многолетних наблюдений за содержанием микроэлементов в почвах. Не выявлены и закономерности динамики микроэлементов в почвах, влияние на нее основных факторов, обуславливающих поступление микроэлементов в почвы и снежный покров.

Земли, на которых развита концентрированная, разнообразная и интенсивная хозяйственная деятельность, подвержены глубоким изменениям геологической среды, выражающимися в развитии опасных инженерно-геологических процессов: оползнеобразование, оврагообразование , подтопление и затопление, заболачивание, боковая эрозия.

Для корректной оценки происходящих процессов, определения меры трансформированности естественных ландшафтов и разработки путей оптимального управления ими необходимы разработка и внедрение системы мониторинга почвенного покрова, отличающейся высокой динамичностью в пространстве и во времени.

4. Состояние лесного фонда

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 11.09.2008 № 249 «Об определении количества лесничеств на территории Томской области и установлении их границ» на территории Томской области создано 21 лесничество, в составе которых выделено 69 участковых лесничеств. Количество лесничеств, их принадлежность к административным районам и площадь, лесистость территории представлены в таблице.

Лесничества на территории Ново-Кусковского сельского поселения

| Лесничества Томской области | Административный район | Общая площадь, тыс. га | Лесистость административного района, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Асиновское | Асиновский | 447,7 | 67,4 |

Защита леса

В целях снижения площади занятой очагами вредителей и болезней леса и для сведения к минимуму экологического и экономического ущерба лесному хозяйству, причиняемого размножением вредителей и болезней леса и другими факторами естественного и антропогенного происхождения проведены:

- Лесопатологические обследования;

- Сплошные санитарные рубки;

- Выборочные санитарные рубки;

- Очистка леса от захламления.

Охрана лесов от пожаров

- Устройство и уход за минерализованными полосами;

- Контролируемое выжигание сухих горючих материалов;

- Строительство и содержание дорог противопожарного назначения.

5. Санитарная охрана от загрязнения отходами.

Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств,  а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений и оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, ветеринарных лечебницах, аптеках, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

Вопрос охраны почвы остается очень актуальным. Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а так же на воздушный бассейн.

На территории Новокусковского сельского поселения расположены 2 площадки по захоронению ТБО и один полигон длязахоронения твердых бытовых и промышленных отходов. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 они относятся к объектам I класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Санитарно-защитная зона места захоронения биологических отходов распространяется жилую застройку. Необходима ликвидация данного объекта с последующей рекультивацией территории и переносом свалки в с. Казанка и с сокращением санитарно-зазитной зоны в с. Ново-Кусково.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития одним из приоритетных направлений являлось вовлечение вторичных ресурсов в товарооборот.

6. Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Организация стока поверхностных вод на объектах озеленения - это комплекс инженерных мероприятий, предусматривающих, прежде всего, отвод поверхностных вод с территории и отдельных участков, осушение и орошение территории объекта путём устройства системы специальных сооружений. Организация поверхностного стока осуществляется комплексным решением вертикальной планировки территории и является непременным условием благоустройства любой озеленяемой территории.

Поверхностный сток образуют ливни, дожди, талые воды. В естественных условиях они стекают по склонам, накапливаются в низинах, образуя бессточные места. Поверхностные воды способствуют процессу эрозии почв являются причиной образования оврагов, оползней, повышения уровня грунтовых вод и затопления парковых дорог, площадок, сооружений.

Высокое стояние грунтовых вод резко ухудшает физические свойства почв агрономические характеристики, создавая неблагоприятные условия для произрастания растительности.

На объектах озеленения, в садах и парках дорожно-тропиночная сеть, площадки для отдыха и занятий спортом должны быть всегда в сухом состоянии. Залегание грунтовых вод при этом должно находиться на достаточно постоянном уровне, удовлетворять определённым требованиям для этих сооружений.

Основной задачей подготовки озеленяемых территорий является отвод поверхностных вод, устранение заболачиваемых участков, осушение участков, отводимых под дороги, площадки отдыха, путём соответствующего понижения уровня грунтовых вод.

7. Радиационная обстановка

Радиационную обстановку в Томской области на протяжении ряда лет формировали нижеперечисленные факторы и события:

- глобальные выпадения радионуклидов, обусловленные проводившимися ранее ядерными испытаниями (в атмосфере и наземными) на Семипалатинском, Новоземельском  полигонах и китайском полигоне, в районе оз. Лобнор;

- выпадения радионуклидов после атомного взрыва на общевойсковых учениях 14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне между Самарой и Оренбургом;

- загрязнение территории и объектов окружающей среды техногенными радионуклидами вследствие эксплуатации предприятий ядерного топливного цикла и хранилищ радиоактивных отходов на Сибирском химическом комбинате (СХК), а также вследствие аварий;

- вторичное загрязнение приземной атмосферы радиоактивными веществами вследствие ветрового переноса их с почвы (с территории Казахстана);

- загрязнение атмосферы радионуклидами вследствие космического излучения;

- загрязнение атмосферы естественными радионуклидами (ЕРН) угольными котельными и ТЭЦ;

- загрязнение окружающей среды ЕРН предприятиями нефтегазового комплекса;

- выделение радона-222 из почвы, стройматериалов и стен помещений;

- внешнее излучение, обусловленное содержанием техногенных и ЕРН в атмосфере и почве;

- потери источников ионизирующих излучений (ИИИ), применяемых в промышленности и пр.

В нормальных условиях, при отсутствии радиационных аварий и техногенных загрязнений, основную часть дозы облучения население получает от естественных источников радиации (космическое излучение, излучение от рассеянных в земной коре, почве, воздухе, воде калия-40, урана-238, тория-232, продуктов распада урана и тория). Около 50% годовой дозы облучения происходит за счет продуктов распада радона.

Радон-222 — это радиоактивный инертный газ, который выделяется из почвы и стройматериалов в результате естественного распада природного урана-238 и затем его дочернего продукта радия-226. Вследствие большой плотности (в 7,5 раза тяжелее воздуха), радон скапливается в подвальных помещениях и на нижних этажах домов. Поставщиками радона внутрь помещений являются почва (или грунт) под зданием и около него, стройматериалы, водопровод, природный газ и атмосферный воздух.

8. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Территория Обь-Томского междуречья в настоящее время представляет яркий пример хозяйственных, социальных и экологических противоречий, обострившихся с введением в эксплуатацию подземного водозабора . На сегодняшний день на исследуемой территории особо охраняемые природные территории и участки других видов категорий защитности находятся в разрозненном состоянии и не составляют единую функциональную систему. Уже заметны фрагментация природных ландшафтов, нарушение экологических связей, снижается способность к самовосстановлению природных сообществ. Это объясняется тем, что в сложившейся системе природоохранных территорий коммуникационные коридоры выделены не в достаточном количестве. Многие природные участки находятся в изоляции, прежде всего из-за распашки плодородных земель. Вследствие этого в большинстве своем сохранившиеся природные участки не формируют полноценного экологического каркаса, поскольку его инфраструктура разорвана. Следует отметить, что вся территория междуречья выполняет для г. Томска средозащитно-санирующую роль. Основу современной структуры экологического каркаса Обь-Томского междуречья составляют имеющие строгий режим охраны заповедные территории (заказники федерального и регионального значения), выполняющие функции «экологического ядра».

Необходим комплекс мер для восстановления культуры землепользования в самом широком понимании этого термина, основанного на экологоландшафтных принципах. Особое внимание должно быть обращено на сохранение природных участков – хранилищ биоразнообразия. Правильно сформированный экологический каркас территории является базовым опорным элементом ее устойчивого состояния и развития.

9. Оценка природно-территориального комплекса.

Защитные и искусственно созданные лесные насаждения

К защитным зонам каркаса относятся и территории ограниченного природопользования - земли, выделенные в зеленую зону населенных пунктов, лесные массивы, в которых по различным причинам запрещена или существенно ограничена хозяйственная деятельность, являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные  полосы; насаждения в гидрографической сети.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

- Посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

- Защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

- Растительность сельскохозяйственных угодий.

Лесной фонд на территории сельского поселения

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда согласно анкетным данным занимают 36,594 тыс.га.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы рек и озер составляет:

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Чулым | 50 | 200 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

Соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Мероприятия по охране окружающей среды. Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. Атмосферный воздух

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям;

- Экологическая реконструкция территории  выделенной под гаражи, расположенной в центральной части  с. Ново-Кусково, сокращение санитарно-защитной зоны– первая очередь;

- Экологическая реконструкция территории  лесопилки, расположенной в центральной части  с. Ново-Кусково, сокращение санитарно-защитной зоны– расчетный срок;

- Экологическая реконструкция территории  конюшни, расположенной южнее ул. Партизанской в с. Ново-Кусково, сокращение санитарно-защитной зоны– первая очередь;

- Экологическая реконструкция МТФ, сокращение санитарно-защитной зоны– первая очередь;

- Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- Улучшение качества дорожного покрвтия;

- В населенных пунктах полив и уборка основных улиц в период засушливой погоды;

- Озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для улучшения шумо- и газопоглощающего эффекта;

- Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- Строительство современных блочных очистных сооружений в с. Казанка,  с. Филимоновка, д. Митрофановка;

- Строительство централизованной системы водоотведения во всех населенных пунктах;

- Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенных пунктах;

- Соблюдение ограниченного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному Кодексу РФ);

- Расчистка русел рек Чулым, Юл, Кужербак, на территории поселения.

3. Подземные воды

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимы:

- Устройство ограждения зон санитарной охраны на проектируемом водозаборе в д. Старо-Кусково (2 рабочие и 1 резервная скважины;

- Устройство ограждения зон санитарной охраны около проектируемых водозаборных скважинах в д. Старо-Кусково ( 2 рабочая и 1 резервная скважины);

- Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- Обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4. Почвы

В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами

Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- Ликвидация свалки ТБО в южной части населенного пункта с. Ново-Кусково с последующей рекультивацией территории;

- Ликвидация свалки ТБО в северо-восточной части  населенного пункта с. Казанка с последующей рекультивацией территории;

- Выделение территории для организации  мусоросжигательного и мусороперерабатывающего объекта мощностью до 40 тыс. т/год в  западнее д. Казанки;

- Строительства свалки ТБО между д. Митрофановка и с. Филимоновка, с санитарно-защитной зоной в 1000м.

- Организация и оборудование площадок во всех населенных пунктах для установки специальных бункерных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест);

- Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных бункерных контейнеров для сбора ТБО;

- Ликвидация несанкционированных мест складирования ТБО;

- Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки;

- Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованного покрытия) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

- Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях;

- Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов;

- Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей;

- В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год;

- Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий;

- Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Вывоз предполагается на проектируемую инсинератную установку в муниципальном образовании Асиновское городское поселение. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- Предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе;

- Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе - на существующих объектах, либо - приобрести инсинераторы);

- Проведение мероприятий по организации скотомогильника с биотермической камерой  южнее с. Ново-Кучково, с санитарно-защитной зоной 500 м.

- Проектом предлагается  выделение территории под кладбище на территории с. Ново-Кусково, площадью 2.8 га, расположенного в юго-западной части населенного пункта;

- Проектом предлагается  выделение территории под размещение кладбище на территории д. Митрофановка, площадью 0,06 га, расположенного в юго-восточной части населенного пункта.

6. Растительность и животный мир

Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений;

- Создание оптимальных условий для поддержания видового разнообразия животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются:

- Сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

### 2.7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

- строительство сирены оповещения  в с. Батурино (С-40), п. Ноль-Пикет (С-28), п. Первопашенск (С-28).

### 2.7.1. Рекомендации для размещения объектов капитального строительства

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах отвалов породы шахт и оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро - и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

### 2.7.2. Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для сельских населенных пунктов характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и природными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Так же в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовители, работающие в  лесу) при нарушении противопожарных правил работы в  лесу.

### 2.7.3. Аварийно – спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС. Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

-организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

-своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

-обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

-разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

-организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

### 2.7.4. Инженерная подготовка территории

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать:

  - Регулирование стока рек на территории сельского поселения - р. Чулым, р. Юл, р. Кужербак,(перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

  - Увеличение пропускной способности речного русла рек Чулым, (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

  - Разрушение заторов на реке Чулым;

  - Снижение интенсивности таяния снега и льда на реках на территории сельского поселения;

  - Повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);

  - Вынос объектов с затапливаемых территорий;

  - Проведение защитных работ в период паводка;

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

Согласно СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", на территории Томской области зарегистрированы проявления опасных геологических процессов, подтопление. Защита от подтопления должна включать в себя:

- Утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- Систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты;

- Вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока;

- Прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования - реки Чулым;

- Дренирование и регулирование режима водных объектов на территории сельского поселения;

- На заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

#### Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

Согласно СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", на территории Томской области зарегистрированы проявления опасных геологических процессов, затопление.

Для защиты затапливаемых территорий населенных пунктов от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входят:

- Понижение уровня грунтовых вод;

- Вертикальная планировка и организация поверхностного стока;

- Защита затапливаемых территорий сплошной подсыпкой может быть осуществлена только на новых площадках;

- Заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками;

- Берегоукрепительные мероприятия на реках Чулым, Лай, Большая Юкса;

- На затороопастных участках на реке Чулым производить распиловку льда и взрывные работы.

## 2.7. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Современное состояние | 1 очередь реализации генерального плана | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 27293 | 27293 | 27293 |
| 1.1 | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 1215 | 1285,5 | 1227,5 |
| 1.2 | Общая площадь земель лесного фонда | га | 36594 | 36594 | 36594 |
| 1.3 | Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения | га | 19858 | 19787,5 | 19845,5 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 2246 | 2337 | 2516 |
|  | с. Ново-Кусково |  | 1 432 | 1489 | 1608 |
|  | д. Старо-Кусково |  | 124 | 130 | 138 |
|  | с. Казанка |  | 335 | 348 | 372 |
|  | с. Филимоновка |  | 315 | 328 | 353 |
|  | д. Митрофановка |  | 40 | 42 | 45 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Жилищный фонд | Тыс. м2 | 53,2 | 57,15 | 57,15 |
| 3.2 | Всего общей площади нового строительства | Тыс. м2 | - | 49,6 | - |
| 3.3. | Всего размещение нового жилищного строительства, в т.ч.: | га | - | 83,6 | - |
|  | с. Ново-Кусково |  | - | 5,0 | - |
|  | д. Старо-Кусково |  | - | 38,2 | - |
|  | с. Казанка |  | - | 13,6 | - |
|  | с. Филимоновка |  | - | 15,2 | - |
|  | д. Митрофановка |  | - | 11,6 | - |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1.Объекты учебного - образовательного назначения |
| 4.1.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 51 | 131 | 131 |
| 4.1.2. | Общеобразовательные школы | ед | 3 | 3 | 3, |
| 4.1.3 | Объект дополнительного образования | мест | 50 | 50 | 50 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | ед. | 3 | 6 | 6 |
| 4.4. | объекты культурно-досугового назначения | ед. | 3 | 4 | 5 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | ед | 12 | 12 | 12 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.7 | организации и учреждения управления | ед. | 4 | 5 | 6 |
| 4.8. | Объекты специального назначения: | ед. | 5 | 7 | 8 |
| 4.8.1. | Кладбище | га | 6,6 | 9,46 | 9,46 |
| 4.8.2. | Свалка ТБО | ед. | 3 | 5 | 5 |
| 4.8.4. | Скотомогильник | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.8 | объекты связи | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 3.9 | объекты специального назначения | ед. | 5 | 7 | 8 |

# РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования Новокусковского сельского поселения - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию (далее по тексту - мероприятия) направлены, в том числе на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления Новокусковского сельского поселения.

Содержание проекта Генерального плана Новокусковского сельского поселения связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- утверждение Генерального плана сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

- осуществление земельного контроля над использованием земель сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана Новокусковского сельского поселения в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.) определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение перечисленных проблем:

- организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, находящихся на территории сельского поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

В настоящем разделе содержится перечень мероприятий по территориальному планированию (мероприятий) с указанием последовательности их выполнения.

Очередность реализации генерального плана:

Первая очередь — 2023 г.

Вторая очередь — 2035 г. (расчетный срок).

## 3.1. Мероприятия по оптимизации административно-территориального устройства сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | В границы населенного пункта с. Ново-Кусково включается 1 земельный участок, общей площадью 4,1 га, примыкающий с юго-западной к границе населенного пункта. Земельный участок с кадастровым номером 70:02:0200044:6, имеет категорию земель «Земли населенного пункта», для размещения промышленных объектов. | Первая очередь |
| 2. | В границы населенного пункта с. Филимоновка включается два участка: 1. площадь земельного участка расположенного западней границы населенного пункта составляет 0,6 га, занимает часть кадастрового квартала 70:02:0200042, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения». В дальнейшем необходимо перевод земельного участка в «Земли населенного пункта», под индивидуальное жилищное строительство. 2. площадь земельного участка расположенного северо-западней границы населенного пункта составляет 7,8 га, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения». В дальнейшем необходимо перевод земельного участка в «Земли населенного пункта», под индивидуальное жилищное строительство. | Первая очередь |
| 3. | В границы населененного пункта с. Казанка включается земельный участок, общей площадью 15 га, примыкающий запада к границе населенного пункта. Земельный участок с кадастровым номером 70:02:0200042, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения». В дальнейшем необходимо перевод земельного участка в «Земли населенного пункта», под индивидуальное жилищное строительство. | Первая очередь |
| 4. | В границы населененного пункта д. Старо-Кусково включается земельный участок, общей площадью 43 га, примыкающий с северо-запада к границе населенного пункта. Земельный участок с кадастровым номером 70:02:0200042, категория земель «Земли сельскохозяйственного назначения». В дальнейшем необходимо перевод земельного участка в «Земли населенного пункта», под индивидуальное жилищное строительство. | Первая очередь |

## 3.2. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 2. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3. | Контроль органов местного самоуправления муниципального образования за обязательным проведением историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4. | Согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений с управлением культуры и искусства Томской области. | Первая очередь |

## 3.4. Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

## 3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Прокладка водопроводных сетей должна быть выполнена из труб, не подвергающихся коррозии: полиэтиленовых, стеклопластиковых труб, напорных раструбных из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Общая протяженность проектируемой водопроводной сети составит около 32,85км . Противопожарный, аварийных и регулирующий объем воды хранится в водонапорных башнях всех населенных пунктов и резервуаре чистой воды д.Старо-Кусково. Всего предусмотрено строительство 5 водонапорных башен (д.Старо-Кусково, с.Ново-Кусково, с.Филимоновка, д.Митрофановка,с.Казанка. |
| 1.1 | В д.Старо-Кусково предусматривается строительство комплекса водозаборных сооружений для водоснабжения д.Старо-Кусково и с.Ново-Кусково, состоящего из : 3 новых скважин (2 рабочие и одна резервная) производительностью 10,4 м3/ч каждая. Организация санитарно-защитных зон 50м. блочных сооружений водоподготовки, позволяющих очищать воду от железа, марганца, фенолов, азотсодержащих веществ, нефтепродуктов и водорастворенных газов, производительностью 500 м3/сут. резервуара чистой воды, для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запаса воды, объемом 300 м3. насосной станции подающей воду в сеть д.Старо-Кусково и с.Ново-Кусково, производительностью 20,8 м3/ч. | Расчетный срок |
| 1.2 | В д.Старо-Кусково требуется : прокладка новой водопроводной сети длиной 6,65 км, строительство 1 водонапорной башни (район новой жилой застройки), демонтаж 1 башни (ул. Лесная). Протяженность водоводов на станции водоподготовки и до д.Старо-Кусково, составляет 1,0 км. | Расчетный срок |
| 1.3 | В с.Ново-Кусково требуется: прокладка новой водопроводной сети длиной 10,0 км , строительство 1 водонапорной башни (ул. Береговая), демонтаж 3 башен (ул. Спортивная, ул. Партизанская, ул. Сельская) | Расчетный срок |
| 1.4 | В с.Казанка требуется: бурение 1 скважины, производительностью 5,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , строительство 1 водонапорной башни для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запаса воды, объемом 50м3, тампонаж 1 существующей скважины (район недействующего зерносушильного комплекса), демонтаж 1 башни (между школой и гаражами), прокладка 5,7 км новой водопроводной сети. Рекомендуется использовать 1 существующую скважину в качестве резервной. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. | Расчетный срок |
| 1.5 | В с.Филимоновка требуется : бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 5,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , строительство 1 водонапорной башни для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запаса воды, объемом 50м3, демонтаж 1 башни (ул. Колхозная), прокладка 7,9 км новой водопроводной сети. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. | Расчетный срок |
| 1.6 | В д.Митрофановка требуется : бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 1,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50м , строительство 1 водонапорной башни для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запаса воды, объемом 15 м3, тампонаж 2 существующих скважин (ул. Центральная), прокладка 2,6 км новой водопроводной сети. Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей. | Расчетный срок |
| 1.7 | Для всех населенных пунктов необходимо проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды | Расчетный срок |
| Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоснабжения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования. |
| 2. Водоотведение Водоотводящая сеть всех населенных пунктов трассируется по пониженным участкам рельефа, оборудуется смотровыми и перепадными колодцами. Повышающая насосная станция предусмотрена в с. Ново-Кусково, для транспортирования стоков к существующим очистным канализационным сооружениям. Прокладка водоотводящих сетей должна быть выполнена из полиэтиленовых или поливинилхлоридных труб. Очистка канализационных стоков осуществляется в очистных канализационных сооружениях блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой. Очищенная воды выпускается по рельефу в пониженные участники. Качество очищенной воды должно позволять сбрасывать воду в р.Соколы. |
| 2.1 | В д. Старо-Кусково предусматривается отвод сточных вод в существующие канализационные очистные сооружения, при помощи повысительной насосной станции, производительностью 412 м3/сут, проектируемой в с. Ново-Кусково. Требуется прокладка безнапорной водоотводящей сети длиной 8,2 км. | Расчетный срок |
| 2.2 | В с. Ново-Кусково предусматривается отвод сточных вод в существующие канализационные очистные сооружения, при помощи повысительной насосной станции, производительностью 412 м3/сут. Требуется прокладка 10,2 км безнапорной водоотводящей сети и 0,27 км напорной водоотводящей сети. Обём сточных вод, поступающих из д. Старо-Кусково и с. Ново-Кусково составляет 412 м3/сут. | Расчетный срок |
| 2.3 | В с. Казанка требуется строительство: водоотводящей безнапорной сети длиной 5,28 км, канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 100 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (западная часть деревни). | Расчетный срок |
| 2.4 | В с.Филимоновка требуется строительство: водоотводящей безнапорной сети длиной 7,24 км, канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 100 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (восточная часть деревни). | Расчетный срок |
| 2.5 | В д.Митрофановка требуется строительство: водоотводящей безнапорной сети длиной 2,15 км, канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 16 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20м (южная часть деревни). | Расчетный срок |
| Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования. |
| 3. Газоснабжение |
| 3.1. | Строительство газораспределительных сетей для газоснабжения с.Ново-Кусково, протяженностью 20,9 км | расчетный срок |
| 3.2. | Работы по строительству газораспределительных сетей для газоснабжения д.Старо-Кусково, протяжностью 7,65 | расчетный срок |
| 4. Теплоснабжение |
| 4.1. | Модернизация всех котельной - оснащение современным оборудованием, по степени износа. | расчетный срок |
| 4.2. | Замена котлов и насосного оборудования на котельной администрации поселения; | Первая очередь |
| 4.3. | Оснащение приборами учета и средствами автоматики котельных; | Первая очередь |
| 4.4. | Замена теплотрассы протяженностью: - с. Ново-Кусково- 1,93; - с. Казанка – 0,37; - с. Филимоновка – 0,15. | расчетный срок |
| 4.5. | Объекты нового строительства планируется обеспечивать теплом от автономных теплогенераторов, работающих на едином энергоносителе – угле, дровах. В дальнейшем предусмотрен перевод на сетевой газ. | Первая очередь |
| 5. Электроснабжение |
| 5.1. | Строительство питающих линий 10кВ в районах нового строительства жилых домов | Первая очередь |
| 5.2. | Замена ТП-10/0,4кВ на более мощные в районах нового строительства жилых домов | Первая очередь |
| 5.3. | Оценка технического состояния существующих ТП-10/0,4 для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы | Расчетный срок |
| 5.3. | Строительство питающих линий 10кВ и ТП-10/0,4кВ в районах нового строительства промышленных предприятий | Расчетный срок |
| 5.3. | Оценка технического состояния ВЛ 10 кВ для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы проводов, изоляторов и опор ввиду достижения ими сроков естественного износа | Расчетный срок |
| 6. Связь |
| Развитие сетей фиксированной связи |
| 6.1. | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | Первая очередь |
| Развития телекоммуникационных сетей |
| 6.3. | Расширение сети «Интернет». | Первая очередь |
| 6.4. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.5. | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |
| 6.6. | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности | Первая очередь, расчетный срок |
| 6.8. | Увеличение числа абонентов | Первая очередь, расчетный срок |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |
| 6.8. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.9. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.10. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи |
| 6.11. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | Расчетный срок |
| 6.12. | Улучшение скорости качества обслуживания. | Первая очередь |

### 3.4.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| №пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство западной части автодорожного обхода (регионального значения) города Асино от а/д «Асино –Нижние Соколы» до а/д «Асино – Батурино» - протяженность в границах сельского поселения 0,7 км; | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция дороги Асино – Батурино с укладкой асфальтобетонного покрытия на всём протяжении - протяженность в границах сельского поселения 31 км; | Первая очередь |
| 3. | Строительство автодороги (межмуниципального значения) с укладкой асфальтобетонного покрытия «Митрофановка – Итатка» в границах района, включая мост через р. Кужербак - протяженность в границах сельского поселения 30,7 км; | Расчетный срок |
| 4. | Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием «Митрофановка – а/д «Большой Кордон – Гарь», включая мост через р. Кужербак - протяженность в границах сельского поселения 6,3 км; | Расчетный срок |
| 5. | Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием «Казанка –Гарь», включая мост через р. Кужербак - протяженность в границах сельского поселения 16,5 км; | Первая очередь |
| 6. | Строительство автодорожного обхода с восточной стороны с. Казанка (регионального значения) с укладкой асфальтобетонного покрытия- протяженность 4,7 км; | Первая очередь |
| 7. | Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием «Ново-Кусково –Моисеевка» - протяженность в границах сельского поселения 10,5 км; | Первая очередь |
| 8. | Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием от с. Казанка до проектируемой свалки ТБО, которая располагается в 750 м восточнее от с. Казанка - протяженность 0,85 км; | Первая очередь |
| 9 | Строительство автодороги (местного значения) с гравийным покрытием от а/д «Асино-Батурино» до проектируемого полигона ТБО (располагается между д.Митрофановка и с.Филимоновка) - протяженность 0,1 км; | Первая очередь |
| 10 | Реконструкция автодороги (местного значения) с укладкой гравийного покрытия от ул.Центральная в с.Филимоновка до существующего кладбища – протяженность 0,1 км; | Первая очередь |
| 11 | Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети внутри населенных пунктов - расширение проезжих частей на основных улицах, строительство тротуаров, озеленение, освещение, обеспечение водоотвода с проезжих частей; | Первая очередь |
| 12 | Проведение мероприятий по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, инвентаризации государственной регистрации прав собственности, техническому учету, диагностике и паспортизации автомобильных дорог; | Расчетный срок |
| 13 | Строительство улиц и проездов в районе нового жилищного строительства в северо-западной части д. Старо-Кусково - суммарная протяженность 7180 м, асфальтобетонное покрытие; | Расчетный срок |
| 14 | Строительство улицы и проезда в районе нового жилищного строительства в юго-западной части д. Митрофановка - суммарная протяженность 700 м, асфальтобетонное покрытие; | Расчетный срок |
| 15 | Реконструкция существующих улиц в д. Старо-Кусково (ул.Крайняя, Лесная, Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 3100 м; | Первая очередь |
| 16 | Реконструкция существующих улиц в с. Ново-Кусково (ул.Больничная, Школьная, Спортивная, Библиотечная, Партизанская, Сибирская, Рабочая, Сельская, пер.Спортивный) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 10100 м; | Первая очередь |
| 17 | Реконструкция существующих улиц в с.Филимоновка (ул.Центральная, Школьная, Колхозная, Новая) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 5900 м; | Расчетный срок |
| 18 | Реконструкция существующей улицы в д.Митрофановка (ул.Центральная) с укладкой асфальтобетонного покрытия - протяженность 1900 м; | Первая очередь |
| 19 | Реконструкция существующих улиц в с.Казанка (ул.Партизанская, Чапаева) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 2300 м; | Первая очередь |
| 20 | Благоустройство остановочных павильонов в с. Казанка, с. Филимоновка, с.Ново-Кусково; | Первая очередь |
| 21 | Увеличение количества рейсов до 7 в неделю по автобусному маршруту «Асино–Гарь» и перенаправление данного маршрута по проектируемой автодороге «Митрофановка – а/д «Большой Кордон – Гарь»; | Первая очередь |
| 22 | Устройство парковок и автостоянок у объектов культурно-бытового и делового назначения; | Первая очередь |
| 23 | Организация автостоянок в селе Казанка по ул.Партизанская (у школы, клуба, административного здания, магазина, проектируемого детского сада, проектируемого предприятия бытового обслуживания) - суммарная площадь 2110-5275 м2; | Расчетный срок |
| 24 | Организация автостоянок в селе Казанка по ул.Партизанская (у школы, клуба, административного здания, магазина, проектируемого детского сада, проектируемого предприятия бытового обслуживания) - суммарная площадь 2110-5275 м2; | Первая очередь |
| 25 | Организация автостоянок в деревне Митрофановка по ул.Центральная (у магазина, проектируемого предприятия бытового обслуживания, проектируемой базы отдыха) - суммарная площадь 260-650 м2; | Первая очередь |
| 26 | Организация автостоянок в селе Филимоновка по ул.Школьная (у школы, ФАПа, СДК, почта, проектируемого предприятия бытового обслуживания, проектируемого детского сада, проектируемого дома культуры, проектируемого досугового центра), по ул.Центральная (у магазина) - суммарная площадь 1880-4700 м2; | Первая очередь |
| 27 | Организация автостоянок в деревне Старо-Кусково в районе нового жилищного строительства (у проектируемого объекта торговли, проектируемого предприятия бытового обслуживания) - суммарная площадь 810-2025 м2; | Расчетный срок |
| 28 | Организация автостоянок в селе Ново-Кусково по ул.Больничная (у больницы, музея, усадьбы Н.А.Лампсакова), по ул.Школьная (у проектируемого туристического комплекса, магазина, аптеки, администрации, детского сада, отделения полиции, парикмахерской, кафе, почты, школы, церкви Св.Георгия Победоносца), по ул.Спортивная (у клуба), по ул.Библиотечная (у конторы, участка (отделения) Телекома, магазинов), по ул.Сибирская (у магазина), по ул.Рабочая (у магазина), по ул.Сельская (у магазина), у проектируемой парковой зоны и у проектируемой зоны отдыха с организацией пляжа - суммарная площадь 9675-24187 м2; | Первая очередь |
| 29 | Строительство объектов придорожного сервиса в селе Ново-Кусково у а/д «Асино-Батурино» на участке включаемом в границы населенного пункта – площадью 2,9 га. | Первая очередь |
| 30 | Строительство нового моста через реку Соколы в с. Ново-Кусково по ул. Школьная на месте существующего | Первая очередь |
| 31 | Реконструкция дамбы в с. Филимоновка | Первая очередь |
| 32 | Строительство и реконструкция дорог, подъезд к рекреационного зонам отдыха | Первая очередь |

### 3.4.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

- Общая площадь нового жилищного строительства на территории сельского поселения составит 49,6 тыс. м2 - Расчетный срок;

- Общая площадь новых жилых зон на территории сельского поселения составит 83,6 га - Расчетный срок;

- Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях – 40,2 тыс. м2 - Первая очередь;

- Строительство усадебных домов по программе "доступное жилье", предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

- Предусматривается участие в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления жилой среды.

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Повышение уровня обеспеченности жильем населения МО "Новокусковское сельское поселение" до 35 м2 на чел | Расчетный срок |
|  | Стимулирование увеличения объемов малоэтажного жилищного строительства на территории поселения | Первая очередь |
|  | Обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон | Первая очередь |
|  | Обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон; |  |
|  | Формирование зон индивидуальной жилой застройки в юго-западной, центральной и северо-восточной частях села Казанка на продолжении улиц Партизанская и Молодежная общей площадью 13,6 га (общая площадь жилищного строительства 8,1 тыс. м2); | Расчетный срок |
|  | Формирование зон индивидуальной жилой застройки в юго-западной и центральной частях деревни Митрофановка на улице Центральная и проектируемой улице общей площадью 11,6 га (общая площадь жилищного строительства 6,9 тыс. м2); | Первая очередь |
|  | Формирование зон индивидуальной жилой застройки в северо-западной и юго-восточной частях села Филимоновка на продолжении улиц Новая и Колхозная общей площадью 15,2 га (общая площадь жилищного строительства 9,0 тыс. м2); | Первая очередь |
|  | Формирование зон индивидуальной жилой застройки в северо-западной части деревни Старо-Кусково на продолжении улицы Лесная и на проектируемых улицах общей площадью 38,2 га (общая площадь жилищного строительства 22,7тыс. м2); | Расчетный срок |
|  | Формирование зон индивидуальной жилой застройки в северо-западной части села Ново-Кусково на продолжении улицы Больничная общей площадью 5,0 га (общая площадь жилищного строительства 2,9 тыс. м2); | Первая очередь |
|  | Предусматривается участие в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; | Первая очередь |
|  | Улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления жилой среды; | Первая очередь |
|  | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда; | Первая очередь - Расчетный срок |
|  | Капитальный ремонт существующего жилищного фонда в рамках комплексного обновления существующей жилой застройки - 40,2 тыс. м2; | Первая очередь |
|  | Строительство усадебных домов по программе "доступное жилье", предназначенных для молодых специалистов, молодых семей; | Первая очередь |
|  | Строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений | Первая очередь |
|  | Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях - 12,1 тыс. м2; | Первая очередь - Расчетный срок |
|  | При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади. | Расчетный срок |

### 3.4.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| д. Митрофановка |
| 1 | Строительство детской площадки, площадь 0,4 га, расположенной по ул. Центральная | Первая очередь |
| 2 | Строительство объектов бытового обслуживая, площадью 0,2 га, расположенной по ул. Центральной | Первая очередь |
| с. Казанка |
| 3 | Строительство детского сада, емкостью 80 мест, по ул. Партизанской | Первая очередь |
| 4 | Ввод 10 дошкольных мест в МОУ СОШ с.Казанка | Первая очередь |
| 5 | Ввод 10 дошкольных мест в МОУ СОШ с.Казанка на I очередь (2014-2020 год); | расчетный срок |
| 6 | Строительство объектов бытового обслуживая | расчетный срок |
| 7 | Строительство детской площадки, площадью 0,4 га, расположенная по ул. Партизанская | Первая очередь |
| 8 | Строительство спортивной площадки, площадью 1,3 га, расположенной в южной части населенного пункта, за проектируемой рекреационной зоной | Первая очередь |
| с. Ново-Кусково и д. Старо-Кусково |
| 9 | Строительство спортивного зала в с.Ново-Кусково, расположенный при школе | Первая очередь |
| 10 | Освоение участка под площадку для игр детей дошкольного и школьного возраста, площадью 0,6 га, расположенной в районе нового жилищного строительства | расчетный срок |
| 11 | Строительство объектов бытового обслуживая в с. Ново-Кусково в районе нового жилищного строительства, мощностью 20 рабочих мест | расчетный срок |
| 12 | Строительство объектов бытового обслуживая в д. Старо-Кусково в здании недействующего СДК, мощностью 20 рабочих мест | Первая очередь |
| 13 | Строительство объекта торговли, 100 кв.м., в д. Старо-Кусково, в районе нового жилищного строительства | расчетный срок |
| 14 | Освоение участка под площадку для игр детей дошкольного и школьного возраста, площадью 0,5 га, расположенной в северо-западном районе нового жилищного строительства | расчетный срок |
| 15 | Строительство объектов бытового обслуживая в д. Старо-Кусково в северо-западном районе нового жилищного строительства | расчетный срок |
| с. Филимоновка |
| 16 | Строительство досугового центра, расположенного на пересечении ул. Центральной и ул. Школьной | Первая очередь |
| 17 | Строительство детского сада, емкостью 120 мест, расположенной по ул. Школьной | Первая очередь |
| 18 | Строительство объектов бытового обслуживая, расположенного по ул. Школьной, емкостью 20 рабочих мест | Первая очередь |
| 19 | Реконструкция дома культуры, емкостью 30 рабочих мест, расположенной по ул. Школьной | Расчетный срок |

### 3.4.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Д. Старо-Кусково, с. Ново-Куского |
| 1 | Освоение участка под размещения зоны отдыха с организацией пляза на озере Домашнее | Первая очередь |
| 2 | Организация парковой зоны вдоль р. Соколы | Расчетный срок |
| 3 | Организация туристического комплекса у музея, усадьбы Н.А. Лампасова | Первая очередь |
| c. Филимоновка |
| 4 | Освоение участка под организацию парковой зоны на пересечении ул. Школьной и ул. Центральной | Расчетный срок |
| 5 | Освоение участка под организацию туристического комплекса с организацией пляжа, зоны отдыха и рыболовства в северной части населенного пункта | Расчетный срок |
| д. Митрофановка |
| 6 | Организация базы отдыха у пруда на р. Кужербак | Первая очередь |
| 7 | Организация многофункциональной зоны отдыха на пруды в восточной части населенного пункта | Расчетный срок |
| c. Казанка |
| 8 | Освоение участка под размещение зоны отдыха с организацией пляжа в южной части населенного пункта | Расчетный срок |
| 9 | Выделение участка под рекреационную зоны (с организацией туристического бизнеса) на трассе Аино-Батурино севернее с. Казанка на 1500 м. | Первая очередь |
| 10 | Выделение участка под рекреационную зоны (с организацией туристического бизнеса) севернее д. Старо-Кусково на 1700м. | Первая очередь |
| 11 | Выделение участка под рекреационную зоны (с организацией туристического бизнеса) восточнее с. Ново-Кусково на 2000м | Первая очередь |
| 12 | Выделение участка под рекреационную зоны (с организацией туристического бизнеса) в районе бывшего населенного пункта Ивано-Богословка | Первая очередь |
| 13 | Выделение участка под рекреационную зоны (с организацией туристического бизнеса) западнее с. Новокусково на 3000м | Первая очередь |

### 3.4.6. Мероприятия по организации мест захоронения.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения | Первая очередь |
| 2 | Проектом предлагается выделение территории под кладбище на территории с. Ново-Кусково, площадью 2.8 га, расположенного в юго-западной части населенного пункта | Первая очередь |
| 3 | Проектом предлагается выделение территории под кладбище на территории д. Митрофановка, площадью 0,06 га, расположенного в юго-восточной части населенного пункта. | Первая очередь |
| 4 | Проектом предлагается расширение кладбища на территории д. Казанка, площадью1 га. | Первая очередь |
| 5 | Проектом предлагается увеличение площади существующего полигона ТБО | Первая очередь |

## 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
|  | Экологическая реконструкция территории: |
|  | гаражи, расположенной в центральной части с. Ново-Кусково, сокращение санитарно-защитной зоны до 50 метров |
|  | лесопилка, расположенной в центральной части с. Ново-Кусково, сокращение санитарно-защитной зоны до границ территории объекта; |
|  | конюшни, расположенной южнее ул. Партизанской в с. Ново-Кусково, сокращение санитарно-защитной зоны до границ территории объекта; |
|  | МТФ, сокращение санитарно-защитной зоны до границ территории объекта; |
| Атмосферный воздух |
|  | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям. |
|  | Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности. |
|  | Мероприятия по снижениювредного воздействия автотранспорта: |
|  | осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров; |
|  | в населенных пунктах полив и уборка основных улиц в период засушливой погоды; |
|  | озеленение при магистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта; |
| Поверхностные воды |
|  | Строительство современных блочных очистных сооружений в с. Батурино, п. Первопашенск; |
|  | Строительство централизованной системы водоотведения во всех населенных пунктах; |
|  | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенных пунктах; |
|  | Обеспечение соблюдения ограниченного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному Кодексу РФ); |
| Подземные воды |
|  | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин в селе Батурино (6 скважин) и в поселке Первопашенск (1 скважина); |
|  | Устройство ограждения зон санитарной охраны: |
|  | на проектируемом водозаборе в д. Старо-Кусково (2 рабочие и 1 резервная скважины; |
|  | охраны около проектируемых водозаборных скважинах в д. Старо-Кусково ( 2 рабочая и 1 резервная скважины); |
|  | Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды; |
|  | Изучение качества подземных вод в воде подаваемой водозаборными скважинами.; |
|  | Изучение гидродинамического режима в зонах влияния водозаборных скважин; |
| Почвы |
|  | Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агрохимическую эффективность вносимых удобрений; |
|  | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредствам защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений |
| Обращение с отходами |
|  | Ликвидация свалки ТБО в южной части населенного пункта с. Ново-Кусково с последующей рекультивацией территории; |
|  | Ликвидация свалки ТБО в северо-восточной части населенного пункта с. Казанка с последующей рекультивацией территории |
|  | Выделение территории для организации мусоросжигательного и мусороперерабатывающего объекта мощностью до 40 тыс. т/год в западнее д. Казанки |
|  | Выделение территории под строительства свалки ТБО между д. Митрофановка и с. Филимоновка, с санитарно-защитной зоной в 1000м. |
|  | Организация и оборудование площадок во всех населенных пунктах для установки специальных бункерных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест); |
|  | Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных бункерных контейнеров для сбора ТБО; |
|  | Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки; |
|  | Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованного покрытия) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой); |
|  | Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях; |
|  | Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение; |
|  | Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов; |
|  | Ликвидация и рекультивация территории существующего скотомогильника у села Батурино и на его месте строительство ямы Беккари, СЗЗ - 500 м; |
| Растительность и животный мир |
|  | Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений. |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана

## 3.4. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
|  | мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; |
|  | рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности; |
|  | предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала; |
|  | предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; |
|  | разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; |
|  | подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; |
|  | декларирование промышленной безопасности; |
|  | лицензирование деятельности опасных производственных объектов; |
|  | страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; |
|  | проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; |
|  | государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; |
|  | информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания; |
|  | подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; |
|  | строительство сирены оповещения: с. Ново-Кусково (С-40), с. Казанка (С-28), с. Филимоновка (С-28) с. Митрофановка(С-28). |
| Противопожарные мероприятия: |
|  | реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; |
|  | разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; |
|  | разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; |
|  | разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением; |
|  | установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; |
|  | обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; |
|  | обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; |
|  | организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; |
|  | социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; |
|  | устройство и уход за минерализованными полосами; |
|  | контролируемое выжигание сухих горючих материалов; |
|  | строительство и содержание дорог противопожарного назначения; |
|  | проводится опашка наиболее пожароопасных лесных массивов минерализованными полосами; |
| Инженерная подготовка территории: |
| Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений. |
|  | регулирование стока рек на территории сельского поселения - р. Чулым, р. Юл, р. Кужербак, (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна); |
|  | Увеличение пропускной способности речного русла рек Чулым (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла); |
|  | Разрушение заторов на реках Чулым, р. Юл, р. Кужербак |
|  | Снижение интенсивности таяния снега и льда на реках на территории поселения; |
|  | повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий); |
|  | вынос объектов с затапливаемых территорий; |
|  | проведение защитных работ в период паводка; |
|  | понижение уровня грунтовых вод; |
|  | вертикальная планировка и организация поверхностного стока; |
|  | защита затапливаемых территорий сплошной подсыпкой на новых площадках строительства; |
|  | заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками; |
|  | берегоукрепительные мероприятия на реках Чулым, р. Юл, р. Кужербак; |
|  | на затороопасных участках на реке Чулым: |
|  | распиловка льда; |
|  | взрывные работы. |

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природных и техногенных процессов должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана.

# Footnotes

Федеральный закон от 25.05.2002 №73-ФЗ  «Об объектах историко-культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации», ст.6, 33-39 (охрана), ст.40-47 (сохранение).